Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО   ОКРУГА НА ПЕРИОД 2015-2028 ГОДЫ…………………...………………………………..5

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ……………………...……………………………………………………..9

- Характеристика текущего состояния системы электроснабжения…………..……………..9

- Характеристика  текущего состояния системы теплоснабжения……………………...…..11

- Характеристика текущего состояния системы водоснабжения…………………………12

- Характеристика текущего состояния системы водоотведения…...…………….……….14

- Характеристика текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов …………………………………………………...………………………………….…….15

- Характеристика существующего состояния системы газоснабжения……………………...16

- ПЛАН РАЗВИТИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА   КОММУНАЛЬНЫЕ   РЕСУРСЫ …………………….……………………………………….17

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ   РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ………………………….……….24

3.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Арсеньевского городского округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом Арсеньевского городского округа……………………………………………………..24

3.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктура, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов…………………………………………………………………………………...………..26

3.3. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства …………………………………………………………………………………………………..…..27

3.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах…………………………………………………………………………………….………..39

3.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и  качества коммунальных услуг. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Арсеньевского городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. Мероприятия, предусмотренные программой  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Арсеньевского городского округа………………...…..…………..……….42

3.6. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой…………………………………………….....82

3.7. Действующие тарифы, на коммунальные услуги утвержденные уполномоченными органами…………………………………………………………………………………..……87

3.8. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности……..……………….....87

- АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ………………….....…102

- Программа инвестиционных проектов в электроснабжении…………………….…...102

- Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении……..…………………..…115

- Программа инвестиционных проектов в водоснабжении …………..………….…….124

- Программа инвестиционных проектов в водоотведении ………………………….…130

- Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) твердых бытовых отходов ……………………………………………………………………………….………134

- Программа инвестиционных проектов в газоснабжении …………………….……....135

5. ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ…………...…………………………..……….138

5.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные услуги………………..….138

5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки                             городского округа….………...………………………………………………………………144

5.2.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом городского округа………………………...…………………………………...………..……144

5.2.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов..……………………………………………………………………………………..149

5.2.3. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства………..……………………………………………………………..……...…152

5.2.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах…………………...………………………………………..….166

5.2.5.  Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и  качества коммунальных услуг. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Арсеньевского городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и организациями,  оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению  твердых бытовых отходов,  нормативов допустимого

воздействия на окружающую среду. Мероприятия, предусмотренные программой  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  городского округа…………………………………………………………………………….……...……169

5.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной    инфраструктуры……………………………………………………………………………...208

5.3.1. Характеристика текущего состояния системы электроснабжения……………...…208

5.3.2. Характеристика текущего состояния системы теплоснабжения…….………….…209

5.3.3. Характеристика текущего состояния системы водоснабжения……..……….…….212

5.3.4. Характеристика текущего состояния системы водоотведения…………………….214

5.3.5. Характеристика текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов………………………………………………………………………………….…….216

## 5.3.6. Характеристика системы газоснабжения……………………………...……….……220

5.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей  энергосбережения и повышения энергетической эффективности……………..………………………………………………………...………220

5.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.……………………………………………………………………..…….…221

5.5.1.  Целевые показатели развития системы электроснабжения………………….….…222

## 5.5.2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения………………..…………222

## 5.5.3. Целевые показатели развития системы водоснабжения…………………….…...…225

## 5.5.4. Целевые показатели развития системы водоотведения…………………...……......226

## 5.5.5. Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов……………………………………………………………………………………..…228

## 5.5.6. Целевые показатели развития системы газоснабжения………………………….…228

5.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………….229

5.6.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении ………………...…....229

5.6.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении…………………………229

5.6.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении ………………..……...…229

5.6.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении………………………...…229

5.6.5. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО………...230

5.6.6. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении…………………………...230

5.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов……………...231

5.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………………………...…233

5.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы, на соответствие критериям доступности.  Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддкржки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг……………………………………..…240

______________

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа на период 2015-2028 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Арсеньевского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также организации, эксплуатирующие объекты газоснабжения и для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее-ТБО) в Арсеньевском городском округе |
| Цели программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Арсеньевского городского округа |
| Задачи программы | инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; перспективное планирование развития коммунальных систем; разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - перспективной обеспеченности и потребности застройки Арсеньевского городского округа: обеспечение возможности подключения объектов нового строительства к системе электроснабжения общей нагрузкой 24 966,9 кВт; обеспечение подключения новых потребителей к системе водоснабжения в объеме 92,2 куб.м/ч.; повышение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре водоснабжения до 87%; обеспечение подключения новых потребителей к системе водоотведения в объеме 92,2 куб.м/ч.; повышение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре водоотведения до 83%; обеспечение возможности подключения объектов нового строительства к системе теплоснабжения общей нагрузкой 7,5 Гкал/час; - надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов: снижение количества аварийных инцидентов в системе электроснабжения до 24 ед./год; снижение уровня потерь электроэнергии до 62419 кВт-ч./км в год; обеспечение индекса нового строительства объектов системы электроснабжения за весь период реализации программы до 36%; - обеспечение индекса замены оборудования системы электроснабжения за весь период реализации программы до 36 %;снижение аварийности на сетях водоснабжения до 0,23 ед./км; снижение потерь воды в сети водоснабжения до 6831 куб.м/км; обеспечение индекса замены оборудования за весь период реализации программы до 6,3%; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 78 %; обеспечение индекса нового строительства объектов системы водоснабжения за весь период реализации программы до 31%; снижение энергоемкости водоснабжения до 0,128 кВт*ч/куб.м; снижение аварийности систем водоотведения до 0,02 ед./км; обеспечение индекса замены оборудования в системе водоотведения за весь период реализации программы до 6%; снижение удельного веса сетей водоотведения, нуждающихся в замене, до 72 %; обеспечение индекса нового строительства объектов системы водоотведения за весь период реализации программы до 32%; обеспечение индекса нового строительства объектов системы теплоснабжения за весь период реализации программы до 8 %; снижение удельного расхода топлива в котельных до 177 кг у.т./Гкал; снижение удельного расхода воды в системе теплоснабжения до 1,2 куб.м/Гкал; снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировки тепловой энергии до 44,8 кВт-ч./Гкал; снижение доли тепловой энергии, расходуемой на собственные нужды, до 5,5% от выработки; снижение уровня потерь тепловой энергии до 979,8 Гкал/км в год; снижение удельного веса сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, до 49 % ; обеспечение индекса замены оборудования системы теплоснабжения за весь период реализации программы до 75%; сокращение выбросов оксида серы котельными в жилой зоне на 3852,4 т; сокращение выбросов оксида азота котельными в жилой зоне на 4770,5 т; сокращение выбросов оксида углерода котельными в жилой зоне на 5041,2т; сокращение выбросов летучей золы котельными в жилой зоне на 877,4 т; сокращение выбросов оксида серы системы газоснабжения на 27000 т; сокращение выбросов оксида азота системы газоснабжения на 6119 т; сокращение выбросов оксида углерода системы газоснабжения на 1650000 т; сокращение выбросов летучей золы системы газоснабжения на 1800 т. - качества коммунальных ресурсов: обеспечение отсутствия инцидентов на полигоне ТБО, связанных с превышением норм концентрации загрязняющих веществ в почве, грунтовых водах, воздухе. |
| Срок и этапы реализации программы | 2015 – 2028 годы. 1 этап – 2015-2019 годы. 2 этап – 2020-2028 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования составляет 2933,6335 млн. руб., в том числе: за счет средств бюджета Приморского края – 271,147 млн. руб.; за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа – 206,848 млн. руб.; за счет внебюджетных средств – 43,249 млн. руб.; за счет инвестиционных составляющих в тарифах ресурсоснабжающих организаций – 1946,1421 млн. руб.; за счет платы за подключение (присоединение) – 466,2474 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | реализация Генерального плана Арсеньевского городского округа в части обеспечения развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями перспективного строительства; обеспечение эффективности производства, передачи и потребления ресурсов; обеспечение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей; улучшение экологической обстановки на территории Арсеньевского городского округа. |

____________________

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА  СУЩЕСТВУЮЩЕГО   СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 1.1. Характеристика текущего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей Арсеньевского городского округа осуществляется на напряжении 110 кВ от энергосистемы Приморского края.

Характеристики подстанций системы электроснабжения Арсеньевского городского округа приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование и номер подстанции | Напряжение, кВ | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Арсеньев-2» | 220/110 | Арсеньевский городской округ (ПС «Арсеньев-1», ПС «Прогресс», ПС «Молодежная») |
| 2. | ПС «Арсеньев-1» | 110/35 | Пром.площадка (в т.ч. ПС «Аскольд»), северо-восточная часть Арсеньевского городского округа (в т.ч ПС «Город») |
| 3. | ПС «Прогресс» | 35 | Пром.площадка |
| 4. | ПС «Молодежная» | 110/35 | Южная и восточная части Арсеньевского городского округа |
| 5. | ПС «Город» | 35 | Центральная часть Арсеньевского городского округа |
| 6. | ПС «Аскольд» | 35 | Пром.площадка |

Распределение электроэнергии  осуществляется на напряжении 6 кВ по сетям ОАО «Арсеньевэлектросервис». Все потребители получают электроэнергию по напряжению СН2, НН.

Средний физический износ оборудования и электрических сетей в Арсеньевском городском округе составляет:

- кабельные линии электропередач 6/0,54 кВ – 91 %;

- воздушные линии электропередач 6/0,4 кВ – 66 %;

- трансформаторные подстанции – 87%;

- распределительные пункты – 91 %.

Энергоснабжающей организацией ежегодно проводятся работы по замене изношенного оборудования и сетей. Однако достигнутых объемов данных работ (приблизительно 4-6% от общего количества оборудования и сетей) недостаточно для кардинального решения проблемы изношенности коммунальной инфраструктуры электроснабжения.

Система договоров на поставку коммунального ресурса (электрической энергии) населению в Арсеньевском городском округе сформирована в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации: при обслуживании внутридомового электрооборудования, являющегося общим имуществом в многоквартирном доме, управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом) расчеты за коммунальную услугу производятся опосредовано через управляющую организацию, если собственниками многоквартирного дома не принято решение о прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией; при принятии собственниками многоквартирного дома, обслуживаемого управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом) решения о прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией, а также при непосредственном управлении многоквартирным домом и потреблении электрической энергии в индивидуальном жилом доме расчеты производятся непосредственно между потребителями и ресурсоснабжающей организацией. Поставка электрической энергии бюджетным и прочим потребителям также осуществляется на договорной основе.

Во исполнение федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Арсеньевского городского округа ведется работа по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов. По состоянию на 01 января 2015 года общедомовые приборы учета электрической энергии установлены во всех многоквартирных жилых домах. При этом вся электроэнергия, реализуемая населению, оплачивается с использованием показаний индивидуальных приборов учета. Все потребители бюджетной сферы и все прочие потребители приобретают электрическую энергию с использованием приборов учета.

С 2005 года предприятие ОАО «Арсеньевэлектросервис» начало приобретать и устанавливать у абонентов частного сектора однофазные и трехфазные электросчетчики кл.2 прямого включения, которые исключают несанкционированный отбор мощности. На сегодняшний день у абонентов частного сектора установлено свыше 2,5 тысяч однофазных и трехфазных счетчиков. С целью составления баланса электроэнергии на отходящих фидерах 0,4 кВ подстанций, где абоненты полностью охвачены новыми приборами учета, установлен головной технический учет. Также устанавливаются счетчики кл.2,0 в многоквартирных домах.

Таким образом, основными проблемами развития системы электроснабжения Арсеньевского городского округа являются:

1. Высокий износ трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, кабельных и воздушных линий.

2. Превышение фактически присоединенной мощности существующих потребителей над расчетной.

## 1.2. Характеристика текущего состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение Арсеньевского городского округа осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах многоэтажной застройки, а также в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются преимущественно в районах усадебной застройки.

Централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 10 котельных. Наиболее крупными являются котельные, расположенные на ул. Смирнова, Щербакова и Таежная. На долю данных котельных приходится 96 % всех тепловых нагрузок Арсеньевского городского округа.

Эксплуатацией всех котельных в городском округе, а также тепловых сетей до границ с потребителями занимается ООО «ТВС Арсеньев» (далее – теплоснабжающая организация). Суммарная установленная тепловая мощность составляет 284,8 Гкал/ч.  Подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 123,87 Гкал/ч.

Семь котельных в Арсеньевском городском округе работают на твердом топливе – угле. На одной котельной в качестве топлива используется мазут. Две котельные работают как на угле, так и на мазуте.

Значительная часть тепловой энергии вырабатывается в паре. При этом потребителями пар не используется. На источниках тепла установлено морально и физически устаревшее оборудование. Износ котельных превышает 85%. Высокий износ оборудования предопределяет низкую эффективность использования топлива, что негативно влияет на экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации, а также на экологическую обстановку в городском округе. В ряде районов Арсеньевского городского округа проблема повышенного выброса продуктов сгорания теплоисточниками усугубляется неблагоприятным расположением жилых домов относительно котельных по ул. Щербакова и ул. Олега Кошевого.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 71,1 км. Протяженность сетей диаметром до 200 мм 42,4 км; сетей диаметром от 200 до 400 мм – 18,1 км; сетей диаметром от 400 до 600 мм – 10,6 км. Метод прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный в непроходных каналах, бесканальный и надземный на низких опорах. Теплоизоляционная конструкция теплопроводов: основной слой − изделия из минеральной ваты, покровный слой − рубероид, тонкая листовая сталь. Значительная часть тепловых сетей изношена (износ свыше 83%) и требует замены – 55 км.

Утвержденный с 01.07.2015 г. тариф на тепловую энергию составляет 3518,74 руб./Гкал (без НДС). Плата за присоединение не установлена.

В структуре себестоимости тепловой энергии теплоснабжающей организации почти половину (48%) занимают затраты на топливо, что характерно для теплоснабжающих организаций, производящих тепловую энергию.

Основным потребителем товаров и услуг теплоснабжающей организации является население (более 65%). Во исполнение федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Арсеньевского городского округа ведется работа по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов. По состоянию на 01 января 2015 года общедомовые приборы учета тепловой энергии установлены на 88 многоквартирных домах из 157 домов, подлежащих оснащению, что составляет 56%. Реализация тепловой энергии населения в многоквартирных и жилых домах, не оборудованных приборами учета, осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Бюджетные потребители, согласно вышеуказанной программе, приборами учета тепловой энергии полностью обеспечены.

Система договоров на поставку коммунального ресурса (тепловой энергии) населению в Арсеньевском городском округе сформирована в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации: при обслуживании внутридомового оборудования отопления, являющегося общим имуществом в многоквартирном доме, управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом) расчеты за коммунальную услугу производятся опосредовано через управляющую организацию, если собственниками многоквартирного дома не принято решение о прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией; при принятии собственниками многоквартирного дома, обслуживаемого управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом) решения о прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией, а также при непосредственном управлении многоквартирным домом и потреблении тепловой энергии в индивидуальном жилом доме расчеты производятся непосредственно между потребителями и ресурсоснабжающей организацией. Поставка тепловой энергии бюджетным и прочим потребителям также осуществляется на договорной основе.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Арсеньевского городского округа были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы.

1. Оборудование теплоисточников морально и физически устарело и существенно уступает по экономичности современным аналогам. Значительная часть тепловой энергии вырабатывается в паре, из-за чего расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточников выше, чем при работе в водогрейном режиме. При этом потребителями пар не используется.

2. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Средний износ объектов сетевой инфраструктуры составляет более 83%. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Требует восстановления изоляция теплосетей. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения.

3. На нескольких котельных для производства тепловой энергии в качестве топлива используется доставляемый из других регионов мазут, что увеличивает себестоимость коммунального ресурса.

## 1.3. Характеристика текущего состояния системы водоснабжения

Холодное водоснабжение потребителей Арсеньевского городского округа осуществляет водоснабжающая организация  филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев».

Вода для нужд населения и промышленных предприятий подается от четырех водозаборов, являющихся собственностью Арсеньевского городского округа:

- поверхностный водозабор на реке Арсеньевка;

- инфильтрационный водозабор на реке Арсеньевка;

- водохранилище на реке Дачная;

- скважины подземных вод (13 ед.), расположенные в черте Арсеньевского городского округа.

Инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка, в связи с существующими водопроводными очистными сооружениями и несоответствием качества питьевой воды, для водоснабжения Арсеньевского городского округа не используются. Ряд скважин законсервированы и находятся в резерве. Скважины подземных вод, расположенные в городской черте по договору аренды переданы на ответственное хранение, скважины технически неисправны и в водоснабжении города не участвуют. Также поверхностный водозабор на р. Арсеньевка передан теплоснабжающей организации для водоснабжения котельной и нужд гидрозолоудаления.

Основным потребителем товаров и услуг водоснабжающей организации является население (около 60% вместе с горячей водой). Во исполнение федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Арсеньевского городского округа ведется работа по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов. По состоянию на 01 января 2015 года общедомовые приборы учета холодной воды установлены на 76 многоквартирных домах из 225 домов, подлежащих оснащению, что составляет 33%. Бюджетные потребители, согласно вышеуказанной программе, приборами учета воды полностью обеспечены.

Водоснабжение всех потребителей г. Арсеньева осуществляется только из водохранилища на р.Дачная. Водопроводные очистные сооружения на водохранилище р. Дачная являются объектом незавершенного строительства. Уровень потерь воды в сетях достигает 20%, что ниже среднего показателя по городским поселениям Приморского края (38% в 2012 году). При этом потенциал технически возможного снижения потерь еще не исчерпан.

Из-за существующих водопроводных очистных сооружений водоснабжающее  предприятие не имеет возможности обеспечить поставку питьевой воды с требуемым качеством. Подаваемая из водохранилища на р. Дачная вода не соответствует по показателям мутность, цветность в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения».

Строительство водохранилища на р. Дачная мощностью 31,5 тыс. м3/сут. было начато в 1977 году Арсеньевским авиационным предприятием за счет средств федерального бюджета. В связи с преобразованием в акционерное общество, в 1993 году   объекты незавершенного строительства  (плотина, очистные сооружения) были переданы в муниципальную собственность. В 1995 году по акту рабочей комиссии было введено в эксплуатацию водохранилище с плотиной и недостроенными водосбросными и очистными сооружениями. До настоящего времени строительство на объекте не велось.

В настоящее время по технологическому процессу вода подвергается только обеззараживанию жидким хлором. Хлораторная на водохранилище оборудована в здании проходной. Склад хлора отсутствует. Здание, приспособленное под хлораторную, невозможно привести в соответствие с требованиями  ПБ 09-594-03. Отсутствует контроль за дозировкой концентрации хлора в питьевой воде, подаваемой потребителям города. Отсутствует устройство автоматического контроля за дозировкой концентрации хлора в питьевой воде.

Отклонение качества питьевой воды на территории городского округа от гигиенических нормативов превышают показатели, нормируемые СанПиН 2.1.4.1074-01: по мутности – в  2,3 раза, по цветности в 1,7 раза, по железу в 2 раза.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 97,5 км. Все участки сетей имеют срок эксплуатации свыше 25 лет. Распределительная сеть Арсеньевского городского округа также включает одну насосную станцию II-го подъема и три подкачивающие насосные станции.

Износ основных фондов водопроводных насосных станций составляет свыше 70%, водопроводных сетей – 91,9%. В 2014 году на водопроводных сетях произошло 59 аварий. В пересчете на 1 км сетей данный показатель составляет 0,56 ед., что выше среднего значения по городским поселениям Приморского края (0,48 ед./км в год).

Обусловленное длительным сроком эксплуатации состояние оборудования насосных станций и водопроводных сетей не может обеспечивать надежное функционирование системы водоснабжения в будущем. Это дает основание утверждать, что надежность функционирования системы водоснабжения находится на низком уровне.

Утвержденный тариф на холодное водоснабжение с 01.07.2015 по 31.12.2015 составляет 14,87 руб./куб.м. Плата за присоединение не установлена.

Основными проблемами системы водоснабжения в Арсеньевском городском округе являются:

- высокий износ оборудования насосных станций, сетей водопровода;

- отсутствие современных водопроводных очистных сооружений на водохранилище на р. Дачная и крайне неэффективная работа существующих очистных сооружений на2-м  водозаборе р. Арсеньевка.

## 1.4. Характеристика текущего состояния системы водоотведения

Эксплуатацию системы водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе осуществляет организация в сфере водоотведения – филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев».

Застройка Арсеньевского городского округа делится на три бассейна канализования:

- первый бассейн охватывает центральную и восточную части Арсеньевского городского округа; сточные воды этого бассейна собираются в коллекторы № 1, 2;

- второй бассейн охватывает западную часть Арсеньевского городского округа; сточные воды этого бассейна собираются в коллектор №3;

- третий – охватывает южную часть Арсеньевского городского округа и его промышленные предприятия; сточные воды от жилой застройки, ПАО ААК «Прогресс» и ОАО «Аскольд» собираются в коллекторы №№ 1, 2.

По коллекторам сточные воды собираются на канализационной насосной станции и по напорному коллектору перекачиваются на очистные сооружения.

В настоящее время сооружения представлены только набором устройств для механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, первичные отстойники) и для обеззараживания осветленной сточной жидкости. В Арсеньевском городском округе отсутствуют очистные сооружения канализации биологической очистки, обеспечивающие очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

На территории Арсеньевского городского округа 55,1 км  канализационных сетей Арсеньевского городского округа, из них ветхих 47,3 км. Срок службы канализационных сетей превышает 25 лет.

Утвержденный тариф на водоотведение и очистку сточных вод с 01.07.2015 по 31.12.2015 год составляет 8,28 руб./куб.м (с НДС). Плата за присоединение не установлена.

Утвержденный на 2014 год тариф на водоотведение не обеспечивал покрытие фактических затрат организации коммунального комплекса. В связи с этим по данному виду деятельности сформировался убыток, что не способствует инвестиционной привлекательности инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе.

Основными проблемами системы водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе являются:

1. Низкая надежность системы водоотведения и очистки сточных вод вследствие высокого уровня износа инфраструктуры.

2. Отсутствие очистных сооружений канализации биологической очистки, обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

## 1.5. Характеристика текущего состояния системы сбора и утилизации

## твердых бытовых отходов

Утилизацию (захоронение) ТБО от потребителей Арсеньевского городского округа осуществляет ООО «Лидер». В городском округе отсутствует система раздельного сбора ТБО. Общий объем вывоза ТБО в 2014 году составил 111,23 тыс.куб.м, включая:

- от населения – 92,57 тыс.куб.м (83 % от общего объема ТБО);

- от бюджетных учреждений – 5,80 тыс.куб.м (5 % от общего объема ТБО);

- от прочих организаций – 12,86 тыс.куб.м (12 % от общего объема ТБО).

Полигон ТБО расположен примерно в 4-х км восточнее г. Арсеньева (на юго–восток от строения № 41 по ул. Колхозной), в 1,5 км от автодороги Осиновка-Рудная Пристань, на территории Яковлевского района, в 6 км от долины р. Арсеньевка. Ландшафты сельских поселений с. Старосысоевка и Сысоевка удалены на 3,5 км и более. Городские ландшафты (с многоэтажной застройкой) г. Арсеньева удалены на 10 км.

Площадь полигона составляет 5,1 га. 12 ноября 2013 г. заключен договор         № 46/а между Администрацией Арсеньевского городского округа и ООО «Лидер» о предоставлении во временное владение и пользование полигона ТБО. Управление Росприроднадзора по Приморскому краю отказало ООО «Лидер» в предоставлении лицензии на деятельность по размещению отходов I-IV классов опасности ввиду отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации.

Полигон эксплуатируется с конца 2010 года. Проектный срок эксплуатации полигона рассчитан на 15 лет. Вместимость  полигона ТБО 1 очередь – 105,112 тыс.тонн.

На полигоне размещены:

- одноэтажное административно-бытовое помещение, площадью 43,6 кв.м;

- навес для машин и механизмов;

- контрольно-пропускной пункт;

- трансформаторная подстанция;

- контрольно-смотровой колодец;

- контрольно-дезинфицирующая ванна;

- дренажная система;

- контрольно-регулирующие пруды, а также пруд-испаритель.

Полигон по периметру огорожен. Водоснабжение полигона – децентрализованное (привозное).

Прием отходов на полигоне осуществляется 24 часа в сутки.

Проектом предусмотрено 3 очереди эксплуатации полигона. Технология заполнения второй и третьей очередей полигона ТБО соответствует технологии первой очереди эксплуатации, но участки складирования не выделяются.

1.6. Характеристика системы газоснабжения

В настоящее время Арсеньевский городской округ не газифицирован, коммунальная инфраструктура газоснабжения отсутствует, централизованное газоснабжение также отсутствует. Население для пищеприготовления использует сжиженный газ в баллонах.

Генеральным планом предусмотрено централизованное газоснабжение потребителей Арсеньевского городского округа по отводу от магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», ввод в эксплуатацию которого произведен в 2011 году в рамках проекта создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения.

На территории Приморского края утверждена и реализуется подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы, предусматривающая софинансирование мероприятий по газификации из регионального и местных бюджетов. Арсеньевский городской округ планирует участие в указанной программе.

# 2. ПЛАН РАЗВИТИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ  СПРОС НА  КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Численность  населения Арсеньевского городского округа в 2014 году составляет 53 068 чел. По прогнозу среднегодовая численность населения Арсеньевского городского округа составит:

- 2016 г. – 53 082 чел.;

- 2017 г. – 52 852 чел.;

- до 2028 –  50 322 чел.

Основными факторами развития жилищного строительства в Арсеньевском городском округе на перспективу являются как новая застройка в целях обеспечения жильем миграционного прироста населения, так и улучшение жилищных условий жителей города с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья.

Генеральным планом Арсеньевского городского округа предусмотрен вывод из эксплуатации 15,5 тыс. кв.м  аварийного жилья в период с 2009 по 2025 гг.

В соответствии с Генеральным планом приоритетной задачей жилищного строительства является повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и качества жилой среды. Для решений этой задачи необходимо:

- ликвидация наиболее ветхого и аварийного жилья и рекультивации занимаемых им территорий;

- реконструкция капитальных зданий с большой степенью износа;

- наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования;

- организация территории с гармоничным сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

Согласно Генеральному плану основные направления развития жилых зон в Арсеньевском городском округе можно сформулировать следующим образом:

- создание новых жилых районов на условно свободных территориях (жилые районы «Суличевский» и «Солнечный»);

- улучшение планировки сложившихся жилых районов Арсеньевского городского округа путём реконструкции и благоустройства, осуществление нового жилищного строительства за счёт уплотнения существующей застройки, организации общественных центров, расширения площади зелёных насаждений;

- строительство жилых комплексов, формирующих силуэт Арсеньевского городского округа.

На территории Приморского края утверждена и реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 г.     № 398-па. Один из проектов комплексной застройки, включенных в указанную государственную программу (квартал «Усадьба»), планируется реализовать на территории Арсеньевского городского округа.

Для целей программы комплексного развития рассматривается как перспектива нового жилищного строительства, так и объектов социального, бытового, административного, промышленного назначения в Арсеньевском городском округе.

В таблице 2 представлена существующая обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания и ее перспективное развитие в соответствии с Генеральным планом.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта социального и культурно-бытового обслуживания населения | Ед. изм. | Существующее состояние | Перспективное состояние (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 2489 | 2550 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 6561 | 6950 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 694 | 700 |
| 4 | Больницы | коек | 445 | 550 |
| 5 | Поликлиники | посещ.в смену | 840 | 850 |
| 6 | Предприятия общественного питания | мест | 1705 | 1800 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 67 | 100 |
| 8 | Кинотеатры | мест | 179 | 250 |
| 9 | Клубы | мест | 910 | 100 |
| 10 | Спортивные залы | кв.м.пола спортивного зала | 5653,5 | 5900,0 |
| 11 | Плавательные бассейны | кв.м. пола спортивного зала | 515 | 525 |
| 12 | Гостиницы | мест | 592 | 610 |
| 13 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |

Учет полного перечня объектов нового строительства для целей программы комплексного развития не предполагает обязательной застройки, а составлен для оценки возможных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для их подключения. По мере реализации программы в нее необходимо вносить изменения, учитывающие уточненные планы строительства.

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса Арсеньевского городского округа.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- учреждения, финансируемые из средств бюджета Арсеньевского городского округа;

- прочие предприятия и организации.

По системам коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения преобладающую долю в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса Арсеньевского городского округа приходится на долю категории потребителей «Население». На долю этой категории за период 2013 – 2014 гг. приходится:

- по теплоснабжению – более 65 %;

- по водоснабжению – около 60 %;

- по водоотведению и очистке сточных вод – около 80 %;

- по электроснабжению – более 65 %;

- по утилизации ТБО – более 80 %.

Расчеты за услуги отопления, горячего водоснабжения и холодного  водоснабжения и водоотведения население Арсеньевского городского округа осуществляет напрямую ресурсоснабжающим организациям.

Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов.

Объемы потребления по видам систем коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах 3-6.

Таблица 3

| Объем реализации тепловой энергии | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Население, в том числе: |  |  |
| - отопление (Гкал) | 193060,0 | 192194,811 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 22530,92 | 17997,54 |
| Бюджетные потребители, в том числе: |  |  |
| - отопление (Гкал) | 34400,0 | 33275,175 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 3286,3 | 2922,69 |
| Прочие потребители |  |  |
| - отопление (Гкал) | 76320,0 | 71067,737 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 1438,42 | 1149,87 |
| Всего объем реализации тепловой энергии: | 331035,64 | 318607,823 |

Анализ сложившейся динамики позволяет сделать вывод, что потребление тепловой энергии за рассматриваемый период имеет тенденцию к снижению. Однако по разным категориям потребителей происходят разнонаправленные тенденции: по основной категории – население – отмечается снижение, по остальным – разнонаправленные изменения. В основном снижение потребления обусловлено сокращением объемов тепловой энергии на цели отопления жилищного фонда. Данное обстоятельство обусловлено несколькими причинами, среди которых можно отметить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах, строительство новых многоквартирных домов с повышенными энергетическими характеристиками.

Таблица 4

| Объем реализации воды (тыс. куб.м) | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Население | 1969,4 | 1990,6 |
| Бюджетные потребители | 143,0 | 117,66 |
| Прочие потребители | 2517,7 | 2469,1 |
| Всего объем реализации | 4630,1 | 4577,36 |

Среднемесячный объем потребления воды в Арсеньевском городском округе в 2014 г. составил 381 тыс. куб.м. Одной из причин снижения потребления является внедрение приборного учета, который позволяет влиять на объемы потребления.

Таблица 5

| Объем пропуска сточных вод (тыс. куб.м) | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Население | 2352,2 | 2220,1 |
| Бюджетные потребители | 185,8 | 264,5 |
| Прочие потребители | 601,6 | 844,3 |
| Всего объем реализации | 3139,3 | 3328,9 |

Среднемесячный уровень потребления услуги водоотведения в Арсеньевском городском округе в 2014 году увеличился по сравнению с предыдущим периодом. В целом можно отметить, что динамика удельного водоотведения будет определяться динамикой водопотребления.

Изменение удельного водопотребления и, как следствие, водоотведения будет обусловлено в первую очередь темпами установки приборов учета воды. По мере увеличения охвата потребителей такими приборами потребление будет постепенно снижаться. Как показывает практика, среднее потребление холодной и горячей воды по индивидуальным приборам учета для наиболее благоустроенных жилых помещений составляет около 5 куб.м/чел. в мес.; в менее благоустроенном жилищном фонде уровень потребления воды, соответственно, ниже. Исходя из этого можно предположить, что тенденция снижения населением потребления воды и услуг водоотведения сохранится.

Таблица 6

| Объем реализации электроэнергии (тыс. кВт-ч.) | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Население | 99375,2 | 103829,702 |
| Бюджетные потребители | 6586,662 | 6875,130 |
| Прочие потребители | 49864,406 | 52348,317 |
| Всего объем реализации | 155826,268 | 163053,149 |

В потреблении электрической энергии наметилась тенденция к росту, который в значительной степени обусловлен увеличением потребления данного ресурса населением. При этом использование электроэнергии остальными группами потребителей при некоторых колебаниях практически не изменилось.

Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что на фоне общего роста благосостояния населения расширяется разнообразие используемых населением бытовых электроприборов. Оплата электрической энергии осуществляется преимущественно по приборам учета, поэтому сложившаяся тенденция является достаточно объективной.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения, потребляющего конкретную коммунальную услугу, или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, электроснабжения) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд предшествующих лет. Также учитывается влияние мероприятий по энергосбережению, предусмотренных муниципальной программой ««Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы.

Численность потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса определена в соответствии с прогнозом численности населения Арсеньевского городского округа на период до 2028 года.

Аналогичным образом проводилась оценка перспективного потребления коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению бюджетными учреждениями. При этом следует отметить, что строительство жилищного фонда в Арсеньевском городском округе потребует дополнительного строительства бюджетных учреждений, в связи с чем перспективное изменение определяющего показателя бюджетных потребителей (ОПi) определено соразмерно изменению площади жилищного фонда за соответствующий период.

Перспективное потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения прочими потребителями оценивалось с учетом наметившихся тенденций за ряд последних лет.

Перспективное потребление услуги водоотведения всеми группами потребителей оценивалось с учетом изменения потребления воды каждой из групп потребителей.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы представлены в таблицах 6-9.

Таблица 6

| Объем реализации тепловой энергии | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление (Гкал) | 192194,8 | 187197,73 | 187884,2 | 188573,7 | 189271,4 | 189280,5 | 189280,3 | 189280,1 | 189280,3 | 189280,7 | 189280,9 | 189282,1 | 189283,6 | 189281,3 | 189283,1 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 17997,54 | 17529,61 | 17593,94 | 17658,51 | 17723,85 | 17724,27 | 17723,63 | 17723,35 | 17722,96 | 17722,44 | 17722,13 | 17721,86 | 17721,72 | 17721,55 | 17721,32 |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление (Гкал) | 33275,2 | 32410,04 | 32565,6 | 32721,3 | 32877,7 | 32910,1 | 32911,1 | 32910,1 | 32910,8 | 32910,7 | 32910,1 | 32911,8 | 32908,5 | 32907,1 | 32906,9 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 2922,69 | 2846,7 | 2860,08 | 3873,81 | 2887,55 | 2891,34 | 2891,6 | 2891,5 | 2891,3 | 2891,24 | 2891,1 | 2891,21 | 2891,1 | 2891,0 | 2891,0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление (Гкал) | 71067,7 | 69219,94 | 70036,7 | 70856,13 | 71670,9 | 71700,5 | 71701,0 | 71700,3 | 71698,1 | 71697,3 | 71691,1 | 71687,6 | 71686,6 | 71685,1 | 71683,2 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 1149,87 | 1119,97 | 1133,18 | 1146,44 | 1159,97 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 |
| Всего объем реализации тепловой энергии | 318607,823 | 310053,99 | 312073,7 | 313829,89 | 315592,37 | 315597,75 | 315668,8 | 315666,5 | 315664,57 | 315663,52 | 315656,47 | 315655,71 | 315652,66 | 315647,19 | 315646,66 |

Таблица 7

| Объем реализации воды (тыс. куб.м) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 1990,6 | 1956,9 | 1965,9 | 1974,7 | 1983,5 | 1992,4 | 2001,3 | 2010,3 | 2019,3 | 2028,3 | 2036,2 | 2040,1 | 2046,4 | 2049,8 | 2052,1 |
| Бюджетные потребители | 117,66 | 115,7 | 116,1 | 116,6 | 117,1 | 117,4 | 117,9 | 118,4 | 118,8 | 119,2 | 119,7 | 120,2 | 120,6 | 121,2 | 121,9 |
| Прочие потребители | 2469,1 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 |
| Всего объем реализации | 4577,36 | 4422,6 | 4432,0 | 4441,3 | 4450,6 | 4459,8 | 4469,2 | 4478,6 | 4488,1 | 4497,5 | 4505,9 | 4510,3 | 4517,0 | 4521,0 | 4524,0 |

Таблица 8

| Объем пропуска сточных вод (тыс. куб.м) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 2220,1 | 2254,02 | 2264,1 | 2274,0 | 2283,9 | 2292,8 | 2301,7 | 2310,7 | 2319,7 | 2328,7 | 2336,6 | 2340,5 | 2346,8 | 2350,2 | 2352,5 |
| Бюджетные потребители | 264,5 | 163,95 | 164,6 | 165,3 | 166,0 | 166,4 | 166,9 | 167,4 | 167,18 | 168,2 | 168,7 | 169,2 | 169,6 | 170,2 | 170,9 |
| Прочие потребители | 2488,59 | 2368,92 | 2369,2 | 2369,4 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 |
| Всего объем реализации | 4973,19 | 4786,89 | 4797,9 | 4808,7 | 4819,6 | 4828,9 | 4838,3 | 4847,8 | 4856,58 | 4866,6 | 4875,0 | 4879,5 | 4886,1 | 4890,1 | 4893,1 |

Таблица 9

| Объем реализации (тыс. кВт-ч.) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 103829,7 | 102272,2 | 102742,6 | 103204,9 | 103669,3 | 104135,8 | 104604,4 | 105075,1 | 105537,4 | 106001,7 | 106468,1 | 106936,5 | 107481,8 | 108019,2 | 108559,2 |
| Бюджетные потребители | 6875,1 | 6684,6 | 6715,3 | 6746,1 | 6777,1 | 6802,8 | 6833,4 | 6864,8 | 6895,6 | 6921,8 | 6952,9 | 6983,4 | 7014,1 | 7051,9 | 7089,9 |
| Прочие потребители | 52348,3 | 52819,4 | 53220,8 | 53556,0 | 53866,6 | 54141,3 | 54390,3 | 54618,7 | 54831,7 | 55029,0 | 55216,0 | 55387,1 | 55547,7 | 55703,2 | 55848,0 |
| Всего объем реализации | 163053,1 | 161776,2 | 162678,7 | 163507,0 | 164313,0 | 165079,9 | 165828,1 | 166558,6 | 167264,7 | 167952,5 | 168637,0 | 169307,0 | 170043,6 | 170774,3 | 171497,1 |

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИй И ЦелевыХ показателЕЙ  развития систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели перспективной обеспеченности и застройки Арсеньевского городского округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на

подключение (технологическое подключение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным

планом Арсеньевского городского округа

По состоянию на конец 2014 года площадь жилищного фонда Арсеньевского городского поселения составила 1217,3 тыс. кв. м. Средний показатель жилищной обеспеченности составляет 22,7 м2 на человека.

Жилищный фонд представлен домами как малоэтажной, так и многоэтажной застройки.

Основные характеристики развития жилищного фонда Арсеньевского городского округа за период 1931-2014 гг. представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Характеристика жилищного фонда | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Численность проживающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| Период постройки | Этажность |  |  |
| С 1931 по 1960 гг. | 1- и 2-этажные | 30 169,82 | 1 043 |
|  | 3- и 4-этажные | 21 180,60 | 857 |
| С 1961 по 1990 гг. | 1- и 2-этажные | 9 090,99 | 557 |
|  | 3- и 4-этажные | 32 780,30 | 1500 |
|  | 5-этажные | 581 129,04 | 26232 |
|  | 9-этажные | 220 210,76 | 10416 |
| С 1991 г. | 5-этажные | 65 454,00 | 2517 |
|  | 9-этажные | 35 871,50 | 1171 |
| Прочие | 221 412,99 | 9 250 |
| Итого: |  | 1 217 300,00 | 53543 |

Анализ таблицы 11 показывает, что наибольшие темпы строительства жилья в Арсеньевском городском округе достигнуты в период массового строительства типового жилья (преимущественно 5 и 9 этажные здания) и составляли около 28 тыс. кв.м в год. Начиная с 1991 года темпы строительства жилья значительно сократились и не превышали 6 тыс. кв.м в год.

В Арсеньевском городском округе управление многоквартирными домами осуществляется посредством трех форм, предусмотренных Жилищным кодексом РФ:

- товарищества собственников жилья созданы в 92-х многоквартирных домах;

- непосредственный способ управления выбран собственниками 144 многоквартирных домов;

- для управления 106 многоквартирных домов привлечены управляющие организации.

На  2014 год обеспеченность населения Арсеньевского городского округа жильем составляла 22,7 кв.м/чел., что превышает аналогичный показатель по Приморскому краю (22,1 кв.м/чел.).

В последние годы строительство жилья в Арсеньевском городском округе ведется нарастающими темпами (таблица 11).

Таблица 11

| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем строительства жилищного фонда, тыс. кв.м | 2,8 | 4,8 | 7,7 | 6,7 |

В 2015 году в рамках программы по переселению из аварийного и ветхого жилья предусмотрено строительство одного многоквартирного дома площадью 2,4 тыс. кв.м.

Основными факторами развития жилищного строительства в Арсеньевском городском округе на перспективу являются как новая застройка в целях обеспечения жильем миграционного прироста населения, так и улучшение жилищных условий жителей Арсеньевского городского округа с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации аварийного жилья.

Генеральным планом Арсеньевского городского округа предусмотрен вывод из эксплуатации 15,5 тыс. кв.м аварийного жилья в период с 2009 по 2025 гг.

В соответствии с Генеральным планом приоритетной задачей жилищного строительства является повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и качества жилой среды. Для решений этой задачи необходимо:

- ликвидация наиболее аварийного жилья и рекультивации занимаемых им территорий;

- реконструкция капитальных зданий с большой степенью износа;

- наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования;

- организация территории с гармоничным сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

Согласно Генеральному плану планируется создание новых жилых районов на условно свободных территориях (жилые районы «Суличевский» и «Солнечный») в Арсеньевском городском округе.

Строительство жилья в Арсеньевском городском округе на различных этапах развития определялось различными факторами. За ряд последних лет строительство жилья в городском округе определяется преимущественно наличием платежеспособного спроса. Программой комплексного развития на перспективу до 2028 года предусматривается достигнутый в 2012 году уровень ввода жилья в эксплуатацию в объеме 4,8 тыс. кв.м ежегодно, а также наличие проектов комплексной застройки.

Генеральным планом принята ступенчатая система обслуживания населения общественными учреждениями, которая предусматривает:

- первая ступень - учреждения повседневного пользования микрорайонного значения, размещенные в жилых кварталах и микрорайонах;

- вторая ступень - учреждения периодического пользования, размещаемые более концентрированно, в основном, в общественных центрах жилых районов;

- третья ступень - учреждения эпизодического пользования, имеющие общегородское значение и формирующие общегородской центр, совмещенный с центром планировочного района.

В отношении промышленных объектов Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих и создание новых промрайонов, таких как промрайон «Железнодорожный» и промрайон «Маев ключ». Промрайон «Железнодорожный» расположен в северной части Арсеньевского городского округа и примыкает к существующей железнодорожной станции и грузовому двору. Промрайон «Маев ключ» предлагается расположить в районе полигона ТБО с выносом в него части вредных производств. Конкретные параметры строительства объектов в указанных промышленных районах должны определяться соответствующими проектами.

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного теплоснабжения предусматривается для многоквартирной и элитной застройки. Для районов индивидуальной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников.

Учитывая опережающий принцип обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры, представляется целесообразным разработать и реализовать мероприятия по комплексному развитию городской инфраструктуры на участках, предусмотренных под застройку на ближайшую перспективу.

3.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2015-2028 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 16 Обосновывающего материала. Расчет и обоснование данных показателей содержится в разделе 2 Обосновывающего материала.

Перспектива развития системы электроснабжения Арсеньевского городского округа состоит из  мероприятий по реконструкции и модернизации существующих сооружений, а также по подключению объектов нового строительства.

В целях исполнения положений  ст. 38 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой, а также для обеспечения потребителей в жилищном фонде Арсеньевского городского округа коммунальными услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляется целесообразным реализовать мероприятия по модернизации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающих:

- расчетные параметры циркуляции теплоносителя во внутридомовом инженерном оборудовании путем установки и наладки регулирующей арматуры;

- организацию независимой схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов к системе централизованного теплоснабжения Арсеньевского городского округа посредством установки индивидуальных тепловых пунктов.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку во вновь осваиваемых районах Арсеньевского городского округа предусматривается строительство новых распределительных тепловых сетей в период до 2028 года в соответствии с очерёдностью ввода новой жилой и общественно-деловой застройки.

Основными направлениями развития системы водоснабжения Арсеньевского городского округа является модернизация и строительство  водопроводных сетей, а также реконструкция существующих водопроводных очистных сооружений на р. Дачная и 2 -м подъеме р. Арсеньевка, при этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, и обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей Арсеньевского городского округа.. Реконструкция водопроводных очистных сооружений предполагается в 2017-2018 годах. Для указанного мероприятия необходимо средств в размере 300 000,0 тыс. руб.

Основным направлением по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО Арсеньевского городского округа является рекультивация старого полигона, проведение государственной экспертизы, ввод в эксплуатацию 2 и 3 очереди полигона.

3.3. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых

объектов капитального строительства

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей к системе электроснабжения представлены в таблице 12, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает  требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |
| 1. | Строительство новых подстанций | Подключение новых потребителей к системе электроснабжения | МВт | 11,2 | Всего, в том числе: | 51199,4 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 32913,9 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 51199,4 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 32913,9 |
| 2. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе электроснабжения | п. м | 23100 | Всего, в том числе: | 14777,0 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 9499,5 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 14777,0 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 9499,5 |
| 3. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе электроснабжения | п. м | 154700 | Всего, в том числе: | 98960,4 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 63617,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 98960,4 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 63617,4 |
| 4. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в | Подключение новых потребителей в квартале " Усадьба" | п. м | 34300 | Всего, в том числе: | 21940,8 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 14104,8 |
|  | квартале "Усадьба" | к системе электроснабжения |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 21940,8 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 14104,8 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 186877,6 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 120135,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 186877,6 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 120135,6 |

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку во вновь осваиваемых районах Арсеньевского городского округа предусматривается строительство новых распределительных тепловых сетей в период до 2028 года в соответствии с очерёдностью ввода новой жилой и общественно-деловой застройки.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей представлены в таблице 13, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивает прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |
| 1. | Проектирование и строительство котельной в районе квартала "Усадьба" Проектирование и строительство новой угольной котельной для кварталов «Интернат» и «Усадьба» с консервацией существующей мазутной котельной квартала «Интернат» | Обеспечение централизованного теплоснабжения подключаемых объектов нового строительства | 1 котельная | 1 | Всего, в том числе: | 42561,2 | 0,0 | 42561,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 42561,2 | 0,0 | 42561,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного теплоснабжения | п. м | 3000 | Всего, в том числе: | 25814,8 | 0,0 | 2346,8 | 2346,8 | 2346,8 | 2346,8 | 16427,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 25814,8 | 0,0 | 2346,8 | 2346,8 | 2346,8 | 2346,8 | 16427,6 |
| 3. | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системецентра-лизованного теплоснаб-жения | п. м | 1800 | Всего, в том числе: | 15489,1 | 0,0 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 9856,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 15489,1 | 0,0 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 9856,7 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 83865,1 | 0,0 | 46316,1 | 3754,9 | 3754,9 | 3754,9 | 26284,3 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 83865,1 | 0,0 | 46316,1 | 3754,9 | 3754,9 | 3754,9 | 26284,3 |

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей к системе водоснабжения представлены в таблице 14, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность и обеспечивает прокладку сетей водоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

| № п/п | Мероприятие | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |
| 4. | Проектирование и реконструкция водопроводных очистных сооружений р. Дачная. | Качественное и бесперебойное обеспечение питьевой водой | комплекс | 1 | Всего, в том числе: | 308300,0 | 0,0 | 8300,0 | 120000,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 63320,0 | 0,0 | 3320,0 | 24000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства Фонда ЖКХ | 4980,0 | 0,0 | 4980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 240000,0 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 144000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего, в том числе: | 439793,7 | 0,0 | 18414,9 | 130114,9 | 190114,9 | 10114,9 | 91034,1 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 63320,0 | 0,0 | 3320,0 | 24000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные средства | 240000,0 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 144000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства Фонда ЖКХ | 4980,0 | 0,0 | 4980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 131493,7 | 0,0 | 10114,9 | 10114,9 | 10114,9 | 10114,9 | 91034,1 |

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых сетей водоотведения.

В районах точечной застройки подключение реконструируемых объектов капитального строительства, а также объектов с невысокой нагрузкой (до 5 куб.м/час) не предполагает дополнительных мероприятий по подключению и будет осуществляться застройщиками в пределах площадок застройки.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей представлены в таблице 15, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность и обеспечивает прокладку сетей водоотведения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |
| 1. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе централизованного водоотведения | п. м | 4100 | Всего, в том числе: | 15731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1573,1 | 14157,9 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 15731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1573,1 | 14157,9 |
| 2. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного водоотведения | п. м | 7560 | Всего, в том числе: | 27944,8 | 0,0 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 19346,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 27944,8 | 0,0 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 19346,4 |
| 3. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системе централизованного водоотведения | п. м | 5900 | Всего, в том числе: | 20335,2 | 0,0 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 11126,8 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 20335,2 | 0,0 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 11126,8 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 64011,0 | 0,0 | 4451,7 | 4451,7 | 4451,7 | 6024,8 | 44631,1 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 64011,0 | 0,0 | 4451,7 | 4451,7 | 4451,7 | 6024,8 | 44631,1 |

3.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки и в целях улучшения качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории Арсеньевского городского округа, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в указанных услугах необходима реализация следующих мероприятий (таблица 16):

- рекультивация старого полигона;

- проведение государственной экологической экспертизы;

- ввод в эксплуатацию 2 и 3 очереди полигона;

- обеспечение линий электропередач;

- строительство подъездных путей, с установкой шлагбаума (3000 м.п.).

|  |  |  |  |  |  | Таблица 16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 1. | Рекультивация действующего полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 13 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 702,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10961,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10961,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2740,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Разработка проектно – сметной документации с оформлением экспертиз на строительство II-й и III-й очередей полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 14 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 403,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 11522,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11522,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2880,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2880,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство II-й и III-й очередей полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 4. | Обеспечение линий электропередач | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Строительство подъездных путей, с установкой шлагбаума | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | п.м | 3000 | Всего, в том числе: | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 101105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28105,0 | 60000,0 | 13000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 62484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22484,0 | 40000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 25621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5621,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и  качества коммунальных услуг. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Арсеньевского городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и организациями,  оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. Мероприятия, предусмотренные программой  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Арсеньевского городского округа

Выявленные в разделе 3.1. Обосновывающего материала проблемы и задачи функционирования и развития системы электроснабжения Арсеньевского  городского округа в рамках Программы решаются посредством мероприятий по реконструкции и модернизации существующих сооружений, а также по подключению объектов нового строительства.

Комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения Арсеньевского городского округа, представленный в таблице 17, учитывает проекты по развитию электрических сетей.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 1. | Замена КТП-250кВА №97 на ул. Абрикосовая на КТПн-400кВА | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим потребителям | МВА | 0,4 | Всего, в том числе: | 717,0 | 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 717,0 | 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Замена трансформаторов в подстанциях № 1,2,3,4,6,7,9,11,14,33,35,51,63,75,79,90,164,177 | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим потребителям | МВА | 14,7 | Всего, в том числе: | 10625,0 | 2125,0 | 2125,0 | 2125,0 | 2125,0 | 2125,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 10625,0 | 2125,0 | 2125,0 | 2125,0 | 2125,0 | 2125,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 6 и ф. 12 ПС "Молодежная" от РП-2 до ТП-142 | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим потребителям | км | 0,816 | Всего, в том числе: | 1128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1128,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1128,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 4. | Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 19 и 20 ПС-110/35/6 "Молодежная" от ТП-101 до ТП-102 | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,816 | Всего, в том числе: | 1002,0 | 501,0 | 501,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1002,0 | 501,0 | 501,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Прокладка 2-й кабельной линии от КТПн-26 до ВРУ дома по ул.Садовая, 29 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,063 | Всего, в том числе: | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 6 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,091 | Всего, в том числе: | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 7. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 10 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,122 | Всего, в том числе: | 187,0 | 187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 187,0 | 187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-2 до ВРУ дома по ул. Калининская, 20 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,036 | Всего, в том числе: | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-3 до ВРУ дома по ул. Калининская, 12 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,061 | Всего, в том числе: | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 10. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-4 до ВРУ дома по ул.Ломоносова, 44 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,092 | Всего, в том числе: | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 3 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,112 | Всего, в том числе: | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 9 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,16 | Всего, в том числе: | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 13. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 11 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,046 | Всего, в том числе: | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-14 до ВРУ дома по ул.Ломоносова, 20 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,173 | Всего, в том числе: | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-16 до ВРУ дома по ул.Ленинская, 19 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,144 | Всего, в том числе: | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 16. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-16 до ВРУ дома по ул.Ленинская, 21 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,122 | Всего, в том числе: | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-18 до ВРУ дома по ул.Октябрьская, 32 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,087 | Всего, в том числе: | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома по пр. Горького, 16 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,037 | Всего, в том числе: | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 19. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома по ул. Садовая, 25 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | Км | 0,061 | Всего, в том числе: | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-92 до ВРУ дома по ул.Октябрьская, 14/3 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,082 | Всего, в том числе: | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-137 до ВРУ дома по ул.Щербакова, 62 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,031 | Всего, в том числе: | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 22. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в от КТП-66 по ул. Фрунзе, Кирзаводская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,811 | Всего, в том числе: | 308,0 | 0,0 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 308,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-67 к 3 километру (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,581 | Всего, в том числе: | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-127 по ул. Совхозная, Мичурина, пер. Короткий (Увеличение сечения ВЛ - 04кВ,перевод с 220В на 380В) | увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | Км | 1,148 | Всего, в том числе: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 25. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПн-29 по пер. Косой, ул. Ломоносова, Комсомольская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,811 | Всего, в том числе: | 377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в от ТП-72 фид. ул. Советская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | Км | 1,683 | Всего, в том числе: | 278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | Реализация программы по Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ | ед. | 4311 | Всего, в том числе: | 7937,0 | 1587,4 | 1587,4 | 1587,4 | 1587,4 | 1587,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 7937,0 | 1587,4 | 1587,4 | 1587,4 | 1587,4 | 1587,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 28. | Установка пунктов секционирования на ВЛ-6кВ Ф-5, 7, 13, 18, к-л Северо-Восточный, горнолыжная трасса от ПС Молодежная и Ф-1 ПС Арсеньев-1, Ф-14 ПС Город | оперативное обслуживание линий электропередач | ед. | 8 | Всего, в том числе: | 6448,0 | 806,0 | 806,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 6448,0 | 806,0 | 806,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Установка грозозащиты по фидерам 6кВ ф-1 ПС Арсеньев-1, ф-19 ПС Город, ф-5,11,13 ПС Молодежная | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | ед. | 49 | Всего, в том числе: | 453,0 | 73,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 453,0 | 73,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-1 | обновление оборудования подстанции | ед. | 16 | Всего, в том числе: | 1763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1763,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1763,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 31. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-2 | обновление оборудования подстанции | ед. | 17 | Всего, в том числе: | 1889,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1889,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1889,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1889,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-3 | обновление оборудования подстанции | ед. | 18 | Всего, в том числе: | 1986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1986,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1986,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Автоматизация трансформаторных подстанций для съема данных (АСКУЭ) | оперативное обслуживание и улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | ед. | 114 | Всего, в том числе: | 2477,0 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 2477,0 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 34. | Строительство КТПн-630кВА квартал "Восточный" | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 0,63 | Всего, в том числе: | 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | Строительство КТПн-630кВА квартал "Кирзавод" | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 0,63 | Всего, в том числе: | 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Строительство ТП-2х630кВА квартал "Северо-Восточный" | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 1,26 | Всего, в том числе: | 3310,0 | 0,0 | 0,0 | 3310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 3310,0 | 0,0 | 0,0 | 3310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 37. | Строительство КТПн-630кВА в квартале Усадьба (район ул. Солнечная) | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 0,63 | Всего, в том числе: | 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-2х630 кВА квартал "Северо-Восточный" | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | Км | 2,244 | Всего, в том числе: | 3317,0 | 0,0 | 0,0 | 3317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 3317,0 | 0,0 | 0,0 | 3317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 "Молодежная до РП-2 | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 3,264 | Всего, в том числе: | 4734,0 | 4734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4734,0 | 4734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 40. | Строительство КЛ-6кВ от ПС Молодежная до ВЛ-6кВ по пер. Пржевальского и от ул. Суличевского до ТП-2х630кВА в кв. Северо-Восточный | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 0,6 | Всего, в том числе: | 939,0 | 0,0 | 939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 939,0 | 0,0 | 939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Строительство КЛ-6кВ от ПС Арсеньев-1до ул. Камышовая и от концевой опоры в квартале Усадьба (район ул.Солнечная) до КТПН-630кВА | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 1 | Всего, в том числе: | 1539,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1539,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1539,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1539,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | Строительство ВЛ-6кВ от пер. Пржевальского до ул. Суличевского | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 5,6 | Всего, в том числе: | 5987,0 | 0,0 | 5987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 5987,0 | 0,0 | 5987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 43. | Строительство ВЛ-6кВ от ул. Чапаева до КТПН-630кВА в квартале Кирзавод | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 1 | Всего, в том числе: | 1156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1156,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1156,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Строительство ВЛ-6кВ от КТПН-630кВА в квартале Кирзавод до КТПН-630кВА в квартале Восточный | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 1,5 | Всего, в том числе: | 1701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1701,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1701,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | Строительство ВЛ-6кВ от ул. Камышовая до квартала Усадьба (район ул. Солнечная) | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 4 | Всего, в том числе: | 4204,0 | 1051,0 | 1051,0 | 1051,0 | 1051,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4204,0 | 1051,0 | 1051,0 | 1051,0 | 1051,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 46. | Замена воздушных линий | Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии | п. м | 66150 | Всего, в том числе: | 38839,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38839,5 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 38839,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38839,5 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Замена кабельных линий | Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии | п. м | 190350 | Всего, в том числе: | 207005,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207005,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 207005,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207005,4 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | Реконструкция подстанций | Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии | МВт | 31,5 | Всего, в том числе: | 72000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 72000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72000,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего, в том числе: | 387035,9 | 12726,8 | 13688,8 | 13929,8 | 14405,8 | 14439,8 | 317844,9 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 387035,9 | 12726,8 | 13688,8 | 13929,8 | 14405,8 | 14439,8 | 317844,9 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В таблице 18 представлен комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения Арсеньевского  городского округа. Сроки реализации мероприятий определены исходя из планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

В целях исполнения положений   ст. 38  Федерального  Закона от  07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой, а также для обеспечения потребителей в жилищном фонде Арсеньевского городского округа коммунальными услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляется целесообразным реализовать мероприятия по модернизации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающих:

- расчетные параметры циркуляции теплоносителя во внутридомовом инженерном оборудовании путем установки и наладки регулирующей арматуры;

- организацию независимой схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов к системе централизованного теплоснабжения Арсеньевского городского округа посредством установки индивидуальных тепловых пунктов.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку во вновь осваиваемых районах Арсеньевского городского округа предусматривается строительство новых распределительных тепловых сетей в период до 2028 года в соответствии с очерёдностью ввода новой жилой и общественно-деловой застройки.

Состав мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 1. | Перевод нагрузки котельной по ул. Щербакова, 45 на котельную по ул. Смирнова, 5 Перевод тепловых сетей на температурный график 130-70 с перерасчетом компенсирующей способности сетей Переключение 36 объектов на первый контур с устройством ИТП Перевод станции подкачки в парке «Восток» в режим ЦТП | Оптимизация мощности теплоисточников, вывод котельной из жилой зоны | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 950000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 855000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 950000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 855000,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реконструкция котельной по ул. Смирнова, 5 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 137342,4 | 0,0 | 34335,6 | 34335,6 | 34335,6 | 34335,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 137342,4 | 0,0 | 34335,6 | 34335,6 | 34335,6 | 34335,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 3. | Капитальный ремонт трубопровода головного участка от котельной до ТКЦ 7 | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м. | 392 | Всего, в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40000,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 630 мм и Ø 530, от ТКЦ-8 до ТКЦ-17 по ул. Жуковского | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 1253 | Всего, в том числе: | 79 412,919 | 0,0 | 0,0 | 79 412,919 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 29 412,919 | 0,0 | 0,0 | 29 412,919 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 530 мм от ТКЦ-22 до ТКЦ-5 по ул. Жуковского | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 285 | Всего, в том числе: | 12 383,836 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 383,836 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 9 907,069 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 907,069 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2 476,767 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 476,767 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Капитальный ремонт магистрального участка тепловой сети Ø 530 мм от ТКЦ – 20 до ТКЦ – 22 по ул. Жуковского, (по парку «Восток») | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 450 | Всего, в том числе: | 24 031,347 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 031,347 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 19 225,078 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 225,078 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 4 806,269 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 806,269 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 7. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 325 мм, от ТКК – 5 по ул. Островского,6, до ТКК – 9 по ул. Островского, школа 7 | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 470 | Всего, в том числе: | 9 154,713 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 154,713 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 7 323,770 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 323,770 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 1 830,943 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 830,943 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 530 мм, от ТКК – 3 до ТКК – 6 по ул. Жуковского (район рынка) | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 147 | Всего, в том числе: | 7 546,105 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7546,105 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 6 036,884 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 036,884 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 1 509,221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1509,221 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Перекладка тепловых сетей, нуждающихся в замене | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 18000 | Всего, в том числе: | 168969,6 | 0 | 14080,8 | 14080,8 | 14080,8 | 0 | 126727,2 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 168969,6 | 0,0 | 14080,8 | 14080,8 | 14080,8 | 0,0 | 126727,2 |
| 10. | Замена тепловой изоляции сетей | Снижение потерь тепловой энергии в сетях | п.м | 12000 | Всего, в том числе: | 4296,0 | 0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 0 | 3222,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4296,0 | 0,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 0,0 | 3222,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 11. | Реконструкция котельной по ул. Таежная, 35 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 125580,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125580,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 125580,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125580,3 | 0,0 |
| 12. | Проектирование и строительство тепловой сети от здания ж/д вокзала до школы №10 | Переключение тепловой нагрузки школы №10 на более эффективную котельную, вывод угольной котельной из жилой зоны | п. м | 856 | Всего, в том числе: | 8035,4 | 0,0 | 8035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 8035,4 | 0,0 | 8035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Реконструкция котельной по ул. Клиновая, 1б | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 7109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7109,5 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 7109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7109,5 |
| 14. | Реконструкция котельной по ул. Советская, 81 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2771,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2771,9 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 2771,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2771,9 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 15. | Реконструкция котельной по ул. Лесная, 1 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 4849,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4849,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4849,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4849,6 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Реконструкция котельной по ул. Кирзаводская, 15 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 5806,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5806,5 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 5806,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5806,5 |
| 17. | Реконструкция котельной по ул. Котовского, 1 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2771,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2771,9 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 2771,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2771,9 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1600062,02 | 0,0 | 106809,8 | 128187,319 | 101890,401 | 254915,9 | 1008258,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 122492,801 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 42492,801 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 30623,2 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10623,20 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 29412,919 | 0,0 | 0,0 | 29412,919 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1417533,100 | 0,0 | 56809,8 | 48774,400 | 48774,4 | 254915,9 | 1008258,6 |

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения Арсеньевского городского округа, представленный в таблице 19, учитывает проекты по развитию системы водоснабжения.

Основными направлениями развития системы водоснабжения является модернизация и реконструкция водопроводных сетей, при этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей Арсеньевского городского округа.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства. Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище  р. Дачная.

В районах точечной застройки подключение реконструируемых объектов капитального строительства, а также объектов с невысокой нагрузкой (до 5 куб.м/час) не предполагает дополнительных мероприятий по подключению и будет осуществляться застройщиками в пределах площадок застройки.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании проектной документации, смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 1. | Разработка проекта на реконструкцию водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 8300,0 | 0,0 | 8300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 3320,0 | 0,0 | 3320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства Фонда ЖКХ | 4980,0 | 0,0 | 4980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Разработка проекта на строительство водопроводных очистных сооружений р. Арсеньевка (2-ой подъем) | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3255,0 | 0,0 | 0,0 | 971,122 | 2283,878 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2605,0 | 0,0 | 0,0 | 776,8976 | 1828,1024 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 194,2244 | 455,7756 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода из полиэтиленовых труб Ø-160 мм по пер. Ирьянова от ВК-11 до ВК-21 | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 320 | Всего, в том числе: | 1163,128 | 0,0 | 1163,128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 930,5024 | 0,0 | 930,5024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 232,6256 | 0,0 | 232,6256 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Капитальный ремонт водопровода Ø 200 мм по ул. Черняховского (от ул. Лысенко до ул. Лесной) из стальной трубы на трубу полиэтиленовую | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 400 | Всего, в том числе: | 3204,522 | 0,0 | 3204,522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2563,6176 | 0,0 | 2563,6176 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 640,9044 | 0,0 | 640,9044 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 5. | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище на р.Дачная | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 24000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства Фонда ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 240000,0 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 144000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Строительство водопроводных очистных сооружений на водозаборе р. Арсеньевка (2-ой подъем) | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 4198,396 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4198,396 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3358,7168 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3358,7168 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 839,6792 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 839,6792 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Капитальный ремонт водопровода из полиэтиленовых труб Ø-500 мм по ул. Ломоносова от ВК-39 до ВК-45 | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 14278,879 | 0,0 | 0,0 | 14278,879 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 11423,1032 | 0,0 | 0,0 | 11423,1032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2855,7758 | 0,0 | 0,0 | 2855,7758 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Капитальный ремонт водопровода пос. Солнечный, от ВК-2 до ВК-10 Ø 59 мм; от ВК-1 до ВК-2 Ø 100 мм; от ВК-1 до ВК-3 Ø 100 мм | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 2350 | Всего, в том числе: | 4342,033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4342,033 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3473,6264 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3473,6264 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 868,4066 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,4066 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Капитальный ремонт насосных агрегатов № 1, № 2 СД 800/32 на канализационной насосной станции по ул. Павлова, 3 | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 958,169 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 958,169 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 766,5352 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,5352 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 191,6338 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,6338 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 10. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей квартала Ц-2, Ø – 200 мм; Ø 150 мм; Ø 100 мм | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 2504 | Всего, в том числе: | 11408,445 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11408,445 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 9126,756 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9126,756 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2281,689 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2281,689 | 0,0 |
| 11. | Капитальный ремонт запорной арматуры ф 500 на магистральном водопроводе по ул. Ломоносова, ВК-27,27а | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3792,388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3792,388 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3033,9104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3033,9104 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 758,4776 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758,4776 |
| 12. | Капитальный ремонт запорной арматуры магистрального водопровода ф 400 мм от ВК-4 до ВК-16 по ул. Новикова | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 589,208 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,208 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 471,3664 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,3664 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 117,8416 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,8416 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Достройка водосливной грани водохранилища на р. Дачная, достройка траншейного водо-сброса на водо-хранилища р. Дачная, ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная, замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска, капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины водохранилища на р.Дачная , замена и капитальный ремонт пьезометров водохранилища на р.Дачная, капитальный ремонт траншейного водосброса | Повышение надежности водоснабжения | 7 мероприятий | 1 | Всего, в том числе: | 27660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 10200,0 | 15860,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 19088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6400,0 | 12688,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 8192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 | 3580,0 | 3172,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 220,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 14. | Разработка проекта на строительство водосливной грани водохранилища на р. Дачная | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Разработка проекта на строительство траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 4824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4824,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3859,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3859,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 964,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Устройство водомерных узлов с установкой общедомовых приборов учёта холодной воды | Выполнение требований законодательства об энергосбережении | ед. | 225 | Всего, в том числе: | 7130,8 | 0,0 | 0,0 | 1782,7 | 1782,7 | 1782,7 | 1782,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 7130,8 | 0,0 | 0,0 | 1782,7 | 1782,7 | 1782,7 | 1782,7 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Разработка проекта на устройство локальной системы оповещения | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 18. | Устройство локальной системы оповещения | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3960,0 | 0,0 | 1980,0 | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 3564,0 | 0,0 | 1782,0 | 1782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 396,0 | 0,0 | 198,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Проектирование и строительство автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов, автоматизированной системы технического учета энергоресурсов, автоматизированной системы управления технологическими процессами системы водоснабжения | Повышение уровня автоматизации системы водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Перекладка сетей водоснабжения | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п. м | 18000 | Всего, в том числе: | 83135,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83135,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 83135,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83135,7 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего, в том числе: | 500808,668 | 108,0 | 14647,65 | 142512,701 | 200578,384 | 23391,145 | 119570,788 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 63500,3344 | 0 | 3494,12 | 15000,0008 | 13757,5472 | 15526,756 | 15721,9104 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 101225/8336 | 48,0 | 5975,53 | 29532,0002 | 40878,1368 | 5861,689 | 18930,4776 |
|  | - внебюджетные средства | 240836,0 | 60,0 | 198,0 | 96198,0 | 144160,0 | 220,0 | 0,0 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 90266,5 | 0,0 | 0,0 | 1782,7 | 1782,7 | 1782,7 | 84918,4 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства Фонда ЖКХ | 184980,0 | 0,0 | 4980,0 | 72000,0 | 108000,0 | 0,0 | 0,0 |

Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения Арсеньевского городского округа, представленный в таблице 20, учитывает проекты по развитию системы водоотведения.

Основными направлениями развития системы водоотведения Арсеньевского городского округа является модернизация и реконструкция очистных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения, при этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории муниципального образования, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Проблемы  и задачи функционирования и развития системы централизованного водоотведения Арсеньевского городского округа решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства в рамках Программы.

Для снижения негативных факторов, связанных с низким уровнем очистки сточных вод необходимо строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой. Прогрессивные технологические решения, заложенные в проекте строительства очистных сооружений, позволяют производить очистку бытовых сточных вод до требований, предъявляемых «Правилами по охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Наиболее важным социально-экономическим эффектом строительства очистных сооружений является улучшение санитарного состояния Арсеньевского городского округа и окружающей среды.

В целях обеспечения надежности работы сети водоотведения предусматривается ее модернизация, в том числе с заменой материала сети для повышения ее износостойкости.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых сетей водоотведения.

В районах точечной застройки подключение реконструируемых объектов капитального строительства, а также объектов с невысокой нагрузкой (до 5 куб.м/час) не предполагает дополнительных мероприятий по подключению и будет осуществляться застройщиками в пределах площадок застройки.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании проектно-сметной документации, смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 1. | Разработка проекта на строительство канализационных очистных сооружений | Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего установленным требованиям, обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 2120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2376,0 | 0,0 | 0,0 | 680,0 | 1696,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 424,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство канализационных очистных сооружений по классической схеме | Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего установленным требованиям, обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Разработка проекта, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию ливневой канализации | Обеспечение благоустройства территории Арсеньевского городского округа | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 4. | Реконструкция ливневой канализации Арсеньевского городского округа | Обеспечение благоустройства территории Арсеньевского городского округа | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 808,0 | 808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 808,0 | 808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Проектирование и строительство автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов, автоматизированной системы технического учета энергоресурсов, автоматизированной системы управления технологическими процессами системы водоотведения | Повышение уровня автоматизации системы водоотведения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Проектирование и установка узлов учета водоотведения | Выполнение требований законодательства об энергосбережении | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 7. | Реконструкция перекачивающей станции с установкой частотно-регулируемого привода | Повышение надежности системы водоотведения, снижение расхода электроэнергии на перекачку сточных вод | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Перекладка сетей водоотведения | Снижение аварийности на сетях водоотведения | п. м | 10000 | Всего, в том числе: | 39807,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3980,7 | 35826,3 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 39807,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3980,7 | 35826,3 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего, в том числе: | 74667,0 | 890,0 | 0,0 | 850,0 | 2120,0 | 3980,7 | 66826,3 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 16176,0 | 0,0 | 0,0 | 680,0 | 1696,0 | 0,0 | 13800,0 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 7184,0 | 890,0 | 0,0 | 170,0 | 424,0 | 0,0 | 5700,0 |
|  | - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 51307,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3980,7 | 47326,3 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Комплекс мероприятий по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО Арсеньевского городского округа представлен в таблице 21.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы утилизации (захоронения) ТБО. Сроки реализации мероприятий определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

Стоимость мероприятий определена на основании оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации.

Проект является некоммерческим. Экономический эффект от реализации данного проекта носит социально-экономический эффект.

Таблица 21

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 1. | Рекультивация действующего полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 13 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 702,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10961,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10961,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2740,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Разработка проектно – сметной документации с оформлением экспертиз на строительство II-й и III-й очередей полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 14 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 403,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 11522,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11522,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2880,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2880,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство II-й и III-й очередей полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 4. | Обеспечение линий электропередач | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Строительство подъездных путей, с установкой шлагбаума | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | п.м | 3000 | Всего, в том числе: | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 101105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28105,0 | 60000,0 | 13000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 62484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22484,0 | 40000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 25621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5621,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  | - средства внебюджетных источников | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 3000,0 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Подача природного газа в Арсеньевский  городской округ планируется со стороны поселка Реттиховка по магистральному газопроводу «Сахалин – Хабаровск - Владивосток» через газораспределительную станцию (ГРС), строительство которой предусматривается в Анучинском районе. Давление газа на выходе из ГРС должно составлять 1,2 МПа, далее по межпоселковым газопроводам газ поступает на два головных газораспределительных пункта (ГГРП), расположенных на территории Арсеньевского городского округа.

Головные газорегуляторные пункты расположены: ГГРП-1 – в южной части Арсеньевского городского округа, ГГРП-2 – в северной части Арсеньевского городского округа. Наличие двух ГГРП и «закольцовка» газопроводов высокого давления (Р до 6 кгс/см2) позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение всех перспективных потребителей Арсеньевского городского округа.

Предлагается газопровод прокладывать по улицам: Стахановская, Верхняя, Черняховского, Лермонтова, 9 Мая, Островского, Садовая, Жуковского, Октябрьская и Суличевского.

Газоснабжение г. Арсеньев предусматривается от ГГРП-1 и ГГРП-2, газопроводами высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа). Низшая теплотворная способность природного газа составляет 7 600 ккал/м,3 согласно ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».

Комплекс мероприятий по развитию системы газоснабжения Арсеньевского городского округа представлен в таблице 22.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы газоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

Стоимость мероприятий определена на основании оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации.

| Таблица 22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |
| 1. | Проектирование и строительство головных газорегуляторных пунктов | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | ед. | 2 | Всего, в том числе: | 10913,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10913,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10913,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10913,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проектирование и строительство ГРС Арсеньев | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 5456,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5456,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 5456,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5456,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проектирование и строительство газорегуляторных установок | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | ед. | 31 | Всего, в том числе: | 2993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2993,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2993,7 |
| 4. | Проектирование и строительство газопроводов высокого давления Р до 1,2 Мпа | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | км | 12,33 | Всего, в том числе: | 23969,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23969,3 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 23969,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23969,3 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Проектирование и строительство сетей газоснабжения Р до 0,6 Мпа | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | км | 57,09 | Всего, в том числе: | 110981,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110981,8 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 110981,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110981,8 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего проекты по новому строительству объектов системы газоснабжения | 154314,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154314,9 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40339,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 113975,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113975,5 |
|  |  |  |  |  | - собственные средства предприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.6. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее-тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Прогнозирование изменения расходов ОАО «Арсеньевэлектросервис» на передачу электрической энергии с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Показатель | До реализации Программы (до 2014 года) | В период реализации Программы (с 2015 – 2028 годы) | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, тыс. руб. | 13160,0 | 573913,5 | Раздел 6.1. Обосновывающих материалов |
| 2. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы), тыс. руб. | 168947,7 | 183510,99 | Утвержденная НВВ на 2015 г. с учетом изменения объема реализации ресурса |
| 3. | Объем реализации электрической энергии, тыс. кВт-ч. | 163053,15 | 2335217,7 | Раздел 1 Обосновывающих материалов |
| 4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | 0,0 | 7293,2 | Раздел 6.1. Обосновывающих материалов |
| 5. | Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб. | - | 387035,9 | Раздел 6.1. Обосновывающих материалов |
| 6. | Тариф на передачу электрической энергии, руб./МВт-ч. в том числе: | 1036,15 | 241,19 | (стр.2 - стр.4 + стр.5)/стр.3 |
| 7. | инвестиционная составляющая в тарифе, руб./МВт-ч. | - | 165,74 | стр.5/стр.3 |

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения направлена на обеспечение надежности и качества работы коммунальной инфраструктуры, экономический эффект от которой оценить в полном объеме не представляется возможным.

Плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения на период 2015-2028 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:

– плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения Арсеньевского городского округа, руб./кВт.

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству системы электроснабжения Арсеньевского городского округа, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе электроснабжения Арсеньевского городского округа , тыс. руб.

Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен в разделе 6 Обосновывающего материала.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки к сетям электроснабжения, определенная на прогнозный период, кВт.

В расчете не учитывается нагрузка, для подключения которой не требуется строительство элементов системы электроснабжения.

Размер платы за технологическое присоединение к системе электроснабжения Арсеньевского городского округа на период 2015-2028 гг. составит:

П= (186877,6/14811) x 1000 = 12617,49 руб./кВт

Прогнозирование изменения тарифа на тепловую энергию с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Показатель | До реализации Программы (до 2014 года) | В период реализации Программы (с 2015 – 2028 годы) | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, тыс. руб. | 0,0 | 1683927,12 | Раздел 6.2 Обосновывающих материалов |
| 2. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы), тыс. руб. | 947060,3 | 1112795,8 | Утвержденная НВВ на 2015 г. с учетом изменения объема реализации ресурса |
| 3. | Объем реализации тепловой энергии, Гкал | 318607,823 | 4408069,78 | Раздел 1 Обосновывающих материалов |
| 4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | 0,0 | 99538,1 | Раздел 6.2 Обосновывающих материалов |
| 5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Раздел 6.2 Обосновывающих материалов |
| 6. | Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб. | - | 1417533,1 | Раздел 6.2. Обосновывающих материалов |
| 7. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал в том числе: | 2972,49 | 3445,6 | (стр.2 - стр.4 + стр.5 + стр.6)/стр.3 |
| 8. | инвестиционная составляющая в тарифе, руб./Гкал | - | 321,58 | стр.6/стр.3 |

Размер тарифа на тепловую энергию на конец реализации программы (2028 г.) предполагает ежегодное подключение к системе теплоснабжения всего планируемого объема жилищного строительства и объектов городской инфраструктуры. В случае отклонения фактического освоения участков застройки от планового, приведенный прогноз изменения тарифа на тепловую энергию должен быть скорректирован.

Плата за подключение к системе теплоснабжения (руб./Гкал/ч) на период 2015-2028 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству систем теплоснабжения Арсеньевского городского округа, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системам теплоснабжения Арсеньевского городского округа, тыс. руб.

Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен в разделе 6 Обосновывающего материала.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой теплоснабжения, определенная на прогнозный период, Гкал/ч.

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2015-2028 гг. составит:

П = 83865,1 тыс.руб./13,7 Гкал/ч = 6121,54 тыс.руб./Гкал/ч.

Прогнозирование изменения тарифа на водоснабжение для водоснабжающей организации с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Показатель | До реализации Программы (до 2014 года) | В период реализации Программы (с 2015 – 2028 годы) | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, тыс. руб. | 0,0 | 331694,933 | Раздел 6.3. Обосновывающих материалов |
| 2. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы), тыс. руб. | 53476,6 | 58947,26 | Утвержденная НВВ на 2015 г. с учетом изменения объема реализации ресурса |
| 3. | Объем реализации воды, тыс.куб.м | 4577,36 | 62717,9 | Раздел 1 Обосновывающих материалов |
| 4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | 0,0 | 47145,6 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 6. | Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб. | - | 90266,5 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 7. | Тариф на водоснабжение, руб./куб.м в том числе: | 11,68 | 16,27 | (стр.2 - стр.4 + стр.5 + стр.6)/стр.3 |
| 8. | инвестиционная составляющая в тарифе, руб./куб.м | - | 1,44 | стр.6/стр.3 |

Размер тарифа на холодную воду в период и на конец реализации программы (2028г.) предполагает ежегодное подключение к системе водоснабжения всего планируемого объема жилищного строительства и объектов городской инфраструктуры. В случае отклонения фактического освоения участков застройки от планового, приведенный прогноз изменения тарифа на холодную воду должен быть скорректирован в зависимости от конкретных условий.

Плата за подключение к системе водоснабжения на период 2015-2028 гг. рассчитана по следующей формуле:

где,

– плата за подключение к системе водоснабжения Арсеньевского городского округа, руб./куб.м/ч.

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству системы водоснабжения Арсеньевского городского округа, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе водоснабжения города, тыс. руб.

Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен в разделе 6 Обосновывающего материала.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой водоснабжения, эксплуатируемой организацией коммунального комплекса, куб.м/ч.

Размер платы за подключение к системе водоснабжения составит:

П=131493,7 тыс.руб. /92,2 куб.м/час = 1426,18 тыс.руб./куб.м/час

Прогнозирование изменения тарифа на водоотведение и очистку сточных вод для организации в сфере водоотведения с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 26.

Таблица 26

| № п/п | Показатель | До реализации Программы (до 2015 года) | В период реализации Программы (с 2015 – 2028 годы) | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, тыс. руб. | 0,0 | 138678,0 | Раздел 6.4. Обосновывающих материалов |
| 2. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы), тыс. руб. | 19856,0 | 22278,43 | Утвержденная НВВ на 2015 г. с учетом изменения объема реализации ресурса |
| 3. | Объем пропуска сточных вод, тыс.куб.м | 4973,19 | 67875,07 | Раздел 1 Обосновывающих материалов |
| 4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | 0,0 | 2017,1 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 6. | Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб. | - | 51307,0 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 7. | Тариф на водоотведение и очистку сточных вод, руб./куб.м в том числе: | 3,99 | 10,5 | (стр.2 - стр.4 + стр.5 + стр.6)/стр.3 |
| 8. | инвестиционная составляющая в тарифе, руб./куб.м | - | 0,75 | стр.6/стр.3 |

Таким образом, в период реализации Программы основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод направлена на обеспечение надежности и качества работы коммунальной инфраструктуры, экономический эффект от которой оценить в полном объеме не представляется возможным. В частности, ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой предотвратит сброс неочищенных сточных вод в водный объект.

Плата за подключение к системе водоотведения на период 2015-2028 гг. рассчитана по следующей формуле:

где

– плата за подключение к системе водоотведения Арсеньевского городского округа, руб./куб.м/ч.

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству системы водоотведения Арсеньевского городского округа, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе водоотведения, тыс. руб.

Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен в разделе 6 Обосновывающего материала.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой водоотведения, эксплуатируемой организацией коммунального комплекса, куб.м/ч.

Размер платы за подключение к системе водоотведения составит:

П = 64011 тыс.руб. /92,2 куб.м/час = 694,26 тыс.руб./ куб.м/час

Прогнозирование изменения тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО для ООО «Лидер» с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 27.

Таблица  27

| № п/п | Показатель | До реализации Программы (до 2015 года) | В период реализации Программы (с 2015 – 2028 годы) | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, тыс. руб. | 0,0 | 101105,0 | Раздел 6.5. Обосновывающих материалов |
| 2. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы), тыс. руб. | 2964,1 | 3130,09 | Утвержденная НВВ на 2015 г. с учетом изменения объема реализации ресурса |
| 3. | Объем принимаемых ТБО, тыс.куб.м | 111,230 | 1557,22 | Раздел 1 Обосновывающих материалов |
| 4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 6. | Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО, руб./куб.м в том числе: | 26,64 | 20,1 | (стр.2 - стр.4 + стр.5)/стр.3 |
| 7. | инвестиционная составляющая в тарифе, руб./куб.м | - | 0 | стр.5/стр.3 |

Основной целью реализации инвестиционных проектов по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО является обеспечение выполнения экологических требований законодательства РФ. Основная доля инвестиционных проектов по развитию объекта в сфере утилизации (захоронения) ТБО направлена на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации полигона ТБО, экономический эффект от которой оценить в полном объеме не представляется возможным.

3.7. Действующие тарифы, на коммунальные услуги утвержденные уполномоченными органами

На территории Арсеньевского городского округа действуют тарифы утвержденные Департаментом по тарифам Приморского края (уполномоченный орган).

В настоящее время на тепловую энергию действует тариф утвержденный постановлением от 24 июня 2015 года № 26/1. Льготный тариф для населения составляет 1979,10 руб./Гкал (с учетом НДС).

Действующий тариф на питьевую воду и водоотведения для потребителей Арсеньевского городского округа  утвержден  постановлением Департамента  по  тарифам  Приморского края  от  27 ноября 2014 года   № 55/10. Тариф на питьевую воду  составляет для населения 14,87  руб./куб.м (с НДС), для прочих потребителей 12,60 руб./куб.м без НДС. Тариф на водоотведение  составляет для населения 8,28 руб./куб.м (с НДС), для прочих потребителей 7,02 руб./куб.м без НДС.

Льготный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) согласно постановления Департамента по тарифам Приморского края от 15 октября 2014 года № 46/5  (в ред. Постановлений департамента по тарифам приморского края от 17.12.2014 № 62/3, от 24.06.2015 № 26/4) составляет для населения 131,84 руб./куб.м (с НДС). Для  прочих потребителей тариф  на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)  согласно постановления Департамента по тарифам Приморского края от 15 октября 2014 года № 46/5 составляет 188,57 руб./куб.м (без НДС).

Тариф на электрическую энергию согласно постановления Департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64/32 составляет для населения по одноставочному тарифу 2,52 руб./кВт.ч (с НДС) и для  потребителей, приравненные к населению по одноставочному тарифу 3,15 руб./кВт.ч (с НДС).

На основании постановления департамента по тарифам Приморского края от 26 февраля 2014 года № 5/4 тариф на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов составляет 124,26 руб./куб.м для всех групп потребителей.

3.8. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности

Определение прогнозируемой совокупной платы населения Арсеньевского городского округа по всем видам коммунальных услуг является  исходной точкой для определения доступности платы за коммунальные услуги.

Понятие «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (далее – ОКК)» введено Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

С принятием Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 (далее – Основы формирования предельных индексов), на практике используются две системы критериев доступности, используемых для оценки:

- доступности для потребителей товаров и услуг ОКК;

- доступности для граждан платы за коммунальные услуги.

При этом выбор и использование показателей доступности для потребителей товаров и услуг ОКК не регламентируется документами федерального уровня, в то время как алгоритм определения доступности для граждан платы за коммунальные услуги регламентирован Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Минрегиона России от 23.08.2010 г. № 378 (далее – Методические указания по расчету предельных индексов).

Установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, согласно ст. 4 и 5 Федерального закона № 210-ФЗ, отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги определяется по формуле:

,

где  - общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги;

- проект тарифа за соответствующий i-й вид коммунальной услуги с учетом инвестиционной составляющей;

- объем потребления i-ого вида коммунальной услуги;

n - количество видов коммунальных услуг.

Прогнозный объем потребления i-ого вида коммунальной услуги определяется либо путем прогнозирования при наличии  данных о величине данного показателя за 4-5 лет, либо путем использования допущения о неизменности объема потребления при краткосрочном горизонте прогнозирования.

Расчет общей прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением Арсеньевского городского округа коммунальные услуги приведен в таблице 28. При этом объемы потребления коммунальных услуг приняты в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по Арсеньевскому городскому округу, рассчитанными в разделе 2 Программного документа, а в части захоронения (утилизации) ТБО - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по Арсеньевскому городскому округу, рассчитанными в разделе 2 Программного документа. Прогнозные тарифы на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей определены как сумма соответствующих тарифов на 2014 год и величины инвестиционной составляющей, приведенной к единице измерения коммунального ресурса.

Таблица 28

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Числен-ность населения, обеспеченного услугой | Ед.изм. | Объем потребления за 2014 год | Тариф, руб. | Плата за коммунальные услуги, тыс.руб. | Прогнозируемый тариф на 2015 год в период реализации Программы, руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги в 2015 году, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение | 46120 | тыс.куб.м | 1990,6 | 12,79 | 25459,77 | 14,87 | 29600,22 |
| 2 | Водоотведение | 44433 | тыс.куб.м | 2220,1 | 6,82 | 15141,08 | 8,28 | 18382,43 |
| 3 | Отопление | 41353 | тыс.Гкал | 192,194811 | 2965,48 | 569949,87 | 1979,10* | 380372,75 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 39000 | тыс.куб.м | 305,04 | 188,07 | 57368,87 | 131,84 * | 40216,47 |
| 5 | Электроснабжение | 53312 | тыс. кВт*ч | 103829,702 | 2,32 | 240884,91 | 2,52 | 261650,85 |
| 6 | Вывоз и утилизация (захоронение) ТБО | 48989 | тыс.куб.м | 92,570 | 117,23 | 10851,9 | 124,26 | 11502,75 |
| 7 | Содержание и текущий ремонт МКД | 45737 | тыс.кв.м | 1216,7 | 11,84 | 14405,73 | 20,65 | 25124,85 |
|  | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  | - |  |  | 933062,13 |  | 766850,32 |

* - льготный тариф

В таблице 29 представлен расчет среднего прогнозируемого платежа для населения, проживающего в помещениях, обеспеченных всеми видами коммунальных услуг.

Таблица 29

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Численность населения, обеспеченного услугой | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги в год, тыс.руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги в 2015 году руб./чел. в мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | 46120 | 29600,22 | 53,48 |
| 2 | Водоотведение | 44433 | 18382,43 | 34,76 |
| 3 | Отопление | 41353 | 380372,75 | 766,51 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 39000 | 40216,47 | 85,93 |
| 5 | Электроснабжение | 53312 | 261650,85 | 408,99 |
| 6 | Вывоз и утилизация (захоронение) ТБО | 48989 | 11502,75 | 19,57 |
| 7 | Содержание и текущий ремонт МКД | 45737 | 25124,85 | 45,78 |
|  | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  | 766850,32 | 1415,02 |

В соответствии с Методическим указаниям по расчету предельных индексов, система критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Арсеньевского городского округа включает в себя следующие показатели и их значения:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 8,6 %;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 12%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 85%;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 15%.

- Критерий «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи».

Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле:

,

где

- общий прогнозируемый совокупный платеж населения Арсеньевского городского округа за все потребляемые коммунальные услуги, тыс. руб.;

- численность населения Арсеньевского городского округа, тыс. чел.

- среднедушевой доход населения Арсеньевского городского округа, руб./чел. в месяц;

12 - число месяцев в году.

Общий прогнозируемый совокупный платеж населения Арсеньевского городского округа за все потребляемые коммунальные услуги определяется с использованием модели для расчета платежей граждан за коммунальные услуги, рассмотренной в разделе 9 Обобщающего материала.

Численность населения Арсеньевского городского округа указана в соответствии с данными раздела 2 Программного материала. Среднедушевой доход населения Арсеньевского городского округа определен на основании данных о среднедушевых доходах населения и средней заработной плате работников Приморского края, а также средней заработной плате работников в Арсеньевском городском округе (таблица 30).

Таблица 30

| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. (Прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные денежные доходы населения Приморского края, руб./чел. в месяц | 20760,9 | 22138,9 | 13356,2 | 18698,82 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работающих в организациях Приморского края, руб./чел. | 27444,6 | 29965,7 | 32441,5 | 35036,82 |
| Соотношение денежных доходов населения и заработной платы по Приморскому краю | 0,76 | 0,74 | 0,41 | 0,53 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работающих в организациях Арсеньевского городского округа, руб./чел. | 23651,1 | 26912,2 | 28929,0 | 30954,03 |
| Среднее соотношение денежных доходов населения и заработной платы по Арсеньевскому городскому округу |  | 0,78 | 0,49 | 0,60 |
| Денежные доходы населения Арсеньевского городского округа, руб./чел. в месяц |  | 20915,8 | 14121,6 | 18640,5 |

Денежные доходы населения Арсеньевского городского округа на 2015 год определены исходя из среднего соотношения денежных доходов населения и заработной платы по Приморскому краю за период с 2012 по 2014 гг. и ожидаемого уровня заработной платы в организациях Арсеньевского городского округа на 2015 г. Ожидаемый уровень заработной платы в организациях Арсеньевского городского округа на 2015 г., в свою очередь, определен с учетом динамики за 2012 – 2014 гг.

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи для населения Арсеньевского городского округа представлены в таблице 31.

Таблица 31

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозируемый платеж населения Арсеньевского городского округа за все потребляемые коммунальные услуги, руб./чел. в месяц | 1415,02 |
| 2 | Прогнозируемый среднедушевой доход населения Арсеньевского городского округа, руб./чел. в месяц | 18640,5 |
| 3 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 7,6 |

- Критерий «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума».

Необходимость оценки критерия «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и, как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

В соответствии с п. 23.2 Методических указаний по расчету предельных индексов, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется как отношение прогнозируемой численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании к общей прогнозируемой численности населения муниципального образования.

Наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на увеличение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8-12%.

Таким образом, указанный критерий доступности может сигнализировать о возможном повышении доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения Арсеньевского городского округа.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2014 год определена на основании динамики показателей численности населения, получающего доход ниже величины прожиточного минимума, и численности всего населения Арсеньевского городского округа за период 2010 – 2013 гг. (таблица 32).

Таблица 32

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, получающего доход ниже величины прожиточного минимума, чел. | 2590 | 2280 | 1810 | 1609 | 2195 |
| Численность всего населения Арсеньевского городского округа, чел. | 56722 | 55823 | 54987 | 54085 | 53543 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 4,6 | 4,1 | 3,3 | 3,0 | 4,1 |

- Критерий «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги».

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, для оценки доступности платы за коммунальные услуги для населения Арсеньевского городского округа по критерию доступности «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» необходимо построить график зависимости уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году.

Доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году должна рассчитываться по модели, но не по прогнозным, а по фактическим данным, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части среднедушевых доходов населения).

Прогнозируемый уровень собираемости платы за коммунальные услуги на очередной финансовый год определяется как значение уровня собираемости платежей, соответствующее точке на построенном графике для прогнозируемой доли расходов населения на коммунальные услуги в доходах населения.

Исходная информация для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги с использованием критерия «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» приведена в таблице 33.

Таблица 33

| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в Арсеньевском городском округе, % | 92,2 | 99,7 | 97,81 |
| Среднемесячный платеж за коммунальные услуги, руб./чел. | 1420,15 | 1241,41 | 1767,76 |
| Денежные доходы населения Арсеньевского городского округа, руб./чел. в месяц | 15296,3 | 20915,8 | 14121,6 |
| Доля расходов на оплату КУ, % | 9,28 | 5,9 | 12,5 |

Зависимость уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

На представленном рисунке видно, что наблюдается зависимость уровня собираемости платежей за коммунальные услуги от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе: чем выше доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, тем ниже уровень оплаты гражданами коммунальных услуг.

На начало реализации настоящей Программы доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи будет составлять 12,5%. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги при этом значении не опустится ниже 90 %.

4. Критерий «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения».

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения.

Следует учесть, что порядок, определенный постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», не предполагает раздельного предоставления субсидий на оплату жилого помещения  и субсидий на оплату коммунальных услуг. Поэтому под получателями субсидий на оплату коммунальных услуг понимаются получатели субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Исходной базой для выполнения расчетов является распределение численности населения по величине среднедушевых денежных доходов. Однако, учитывая, что на муниципальном уровне такие данные не собираются, используется распределение численности населения Приморского края по величине среднедушевых денежных доходов, принимая допущение, что эти распределения идентичны.

При отсутствии прогнозного распределения оно должно получаться в ходе расчетов. Для этого необходимо собрать соответствующие распределения за ряд лет.  Это позволит рассмотреть динамику изменения доли населения по каждой из n+1 групп c доходами от  до  и получить прогнозное распределение.

Средний доход в группах, начиная со 2-й по n-ю, принимается равным среднему между границами группы:

В первой группе рекомендуется средний доход принимать равным:

.

В n+1 группе доход подбирается так, чтобы средневзвешенный доход по группам был равен среднедушевому доходу.

Фактически сложившееся распределение населения Приморского края по размеру среднедушевых денежных доходов за период 2010-2013 гг., согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (www.primstat.gks.ru), представлено в таблице 34. На основании имеющихся ретроспективных данных о фактическом распределении населения по размеру среднедушевых доходов определено распределение на 2015 год.

Таблица 34

| Группа населения со среднедушевыми доходами (руб./мес.) | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
|  | min | max | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| группа 1 | 0 | 2000 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| группа 2 | 2000,1 | 4000 | 4,0 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
| группа 3 | 4000,1 | 6000 | 8,4 | 6,9 | 5,7 | 5,4 | 4,5 |
| группа 4 | 6000,1 | 8000 | 10,4 | 9,1 | 7,9 | 6,4 | 4,4 |
| группа 5 | 8000,1 | 10000 | 10,6 | 9,7 | 8,8 | 7,8 | 6,8 |
| группа 6 | 10000,1 | 15000 | 22,3 | 21,6 | 20,7 | 19,1 | 17,9 |
| группа 7 | 15000,1 | 25000 | 24,8 | 26,2 | 27,1 | 27,8 | 29,1 |
| группа 8 | 25000,1 | - | 19,1 | 23,3 | 27,3 | 31,2 | 35,3 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 100 |

Распределение населения Арсеньевского городского округа по размеру среднедушевых денежных доходов определено в соответствии с распределением по Приморскому краю с учетом данных о доле населения Арсеньевского городского округа с доходами ниже прожиточного минимума.

Далее определяется уровень дохода, при котором наступает право на субсидии, для чего по каждой группе рассчитывается прогнозная доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта доля сопоставляется с максимально допустимой долей расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для определения их права на получение субсидии.

Расчет прогнозного числа граждан, получающих субсидии, представлен в таблице 35.

Таблица 35

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Прогнозные значения |
| --- | --- | --- |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения в 2015, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 2000 | 0,1 | 40 | 922,7 | 1415,02 | 2,5 | 48 |
| группа 2 | 2000,1 | 4000 | 0,8 | 430 | 2768,0 |  | 7,4 | 434 |
| группа 3 | 4000,1 | 6000 | 2,1 | 1126 | 4613,3 |  | 12,3 | 1126 |
| группа 4 | 6000,1 | 8000 | 6,3 | 3350 | 6458,7 |  | 25,1 | 3742 |
| группа 5 | 8000,1 | 10000 | 7,8 | 4162 | 8304,0 |  | 19,5 | - |
| группа 6 | 10000,1 | 15000 | 21,2 | 11325 | 11533,3 |  | 14,1 | - |
| группа 7 | 15000,1 | 25000 | 27,6 | 14710 | 18453,3 |  | 8,8 | - |
| группа 8 | 25000,1 | - | 34,1 | 18169 | 27679,9 |  | 5,9 | - |
| Всего: | - | - | 100,0 | 53312 |  |  | 7,6 | 5350 |

Таким образом, доля получателей субсидий составит:

5350/53312*100% = 10 %.

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченным им учреждением.

Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 « О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на основании:

- региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- региональных стандартов нормативной площади жилого помещения;

- регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

В настоящее время в Арсеньевском городском округе действуют следующие региональные стандарты, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

- постановление Администрации Приморского края от 26.05.2015              № 157-па «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 год».

Документ устанавливает размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 год для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда Арсеньевского городского округа из расчета на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчета расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (таблица 36).

Таблица 36

| Наименование городских округов и муниципальных районов (поселений) | Типы домов, соответствующие средним условиям | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | Размер стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр дополнительной площади жилого помещения, используемый для расчета регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко проживающих пенсионеров, семей, состоящих из пенсионеров, и многодетных семей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек | на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек | на одиноко проживающего гражданина |  |
|  |  | руб./чел. | руб./кв. м |
|  |  | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период |
|  |  |  | в отопительный период | в межотопительный период |  | в отопительный период | в межотопительный период |  | в отопительный период | в межотопительный период |  | в отопительный период | в межотопительный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Арсеньевский городской округ | многоквартирные дома | 1859,87 | 2310,25 | 1229,32 | 1967,14 | 2492,59 | 1231,51 | 2739,01 | 3564,72 | 1583,02 | 62,38 | 87,40 | 27,35 |

В расчетах принят размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов на одного члена семьи из 3 человек.

- Закон Приморского края от 11.06.2002 г. № 241 «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере».

Документ устанавливает региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидии), в размерах:

- 33 кв.м. общей площади жилья – на одиноко проживающих граждан;

- 42 кв.м. общей площади жилья – на семью из двух человек;

- 18 кв.м. общей площади жилья – на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

- Постановление Администрации Приморского края от 16 января 2006 г. № 6-па «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

Данным документом установлен региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов.

Расчет прогнозируемого размера субсидий производился для граждан, доля оплаты жилищно-коммунальных услуг которых не соответствовала установленным стандартам максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи по установленной дифференциации.

Средний коэффициент семейности определен исходя из допущения, что в одном жилом помещении проживает одна семья и что коэффициент семейности не изменится в течение всего прогнозного периода.

Совокупный доход семьи определен как средневзвешенное значение среднедушевого дохода граждан с учетом среднего коэффициента семейности.

Расчет прогнозируемого размера субсидий для граждан со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума производился по формуле:

где:

С – размер субсидий, руб.;

- размер установленного для Арсеньевского городского округа регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности, руб.;

n – коэффициент семейности, чел.;

- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %;

Д – совокупный доход семьи, руб.в месяц;

К – поправочный коэффициент, учитывающий отношение среднедушевого дохода семьи к величине прожиточного минимума семьи гражданина, получающего субсидии.

Расчет прогнозируемого размера субсидий для граждан со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума производился по формуле:

где:

Расчет представлен в таблице 37.

Таблица 37

| Группа населения | Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, % | Региональный стандарт стоимости ЖКУ на 1 члена семьи для семей с различной численностью, руб. | Средний коэффициент семейности | Совокупный доход семьи в месяц, 2015 год, руб. | Прожиточный минимум, 2015 год, руб. | Размер субсидий на 1 семью в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 семьи за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Скорректированный размер субсидий на 1 семью в месяц, руб. | Количество семей, имеющих право на получение субсидии, ед. | Прогнозный годовой объем бюджетных расходов на предоставление субсидий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| группа 1 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 2258,6 | 8268,0 | 5844,8 | 3896,32 | 3896,3 | 30 | 935,1 |
| группа 2 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 6775,7 | 8268,0 | 5401,2 | 3896,32 | 3896,3 | 177 | 8275,8 |
| группа 3 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 11292,9 | 8268,0 | 4514,0 | 3896,32 | 3896,3 | 460 | 21507,7 |
| группа 4 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 15810,1 | 8268,0 | 2422,0 | 3896,32 | 2422,0 | 1528 | 44410,0 |
| группа 5 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 20327,2 | 8268,0 | - | 3896,32 | - |  |  |
| группа 6 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 28232,3 | 8268,0 | - | 3896,32 | - |  |  |
| группа 7 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 45171,7 | 8268,0 | - | 3896,32 | - |  |  |
| группа 8 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 67757,5 | 8268,0 | - | 3896,32 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2195 | 75128,6 |

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения Арсеньевского городского округа

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения Арсеньевского городского округа производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в Методических указаниях по расчету предельных индексов (таблица 38).

Таблица 38

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение критерия, установленное Методическими указаниями по расчету предельных индексов | Расчетные прогнозные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 7,6 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 4,1 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | Не менее 97 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 10 |

В соответствии с приведенной выше методологией в таблице 39 приведена оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения Арсеньевского городского округа по каждому году реализации Программы.

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными, позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для населения Арсеньевского  городского округа в период реализации Программы.

Таблица 39

| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в Арсеньевском городском округе, не менее % | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Доля населения, нуждающегося в субсидии, не более % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

# 4. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ  НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С  РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

## 4.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения Арсеньевского городского округа (таблица 40) приведено в разделе 2 Обосновывающего материала.

Таблица 40

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена КТП-250кВА №97 на ул. Абрикосовая на КТПн-400кВА | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим потребителям | МВА | 0,4 | Всего, в том числе: | 717,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 717,0 |
| 2. | Замена трансформаторов в подстанциях № 1,2,3,4,6,7,9,11,14,33,35,51,63,75,79,90,164,177 | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим потребителям | МВА | 14,7 | Всего, в том числе: | 10625,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 10625,0 |
| 3. | Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 6 и ф. 12 ПС "Молодежная" от РП-2 до ТП-142 | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим потребителям | км | 0,816 | Всего, в том числе: | 1128,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1128,0 |
| 4. | Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 19 и 20 ПС-110/35/6 "Молодежная" от ТП-101 до ТП-102 | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,816 | Всего, в том числе: | 1002,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1002,0 |
| 5. | Прокладка 2-й кабельной линии от КТПн-26 до ВРУ дома по ул.Садовая, 29 | улучшение надежности бесперебойной подачи | км | 0,063 | Всего, в том числе: | 72,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  | электроэнергии потребителям |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 72,0 |
| 6. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 6 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,091 | Всего, в том числе: | 98,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 98,0 |
| 7. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 10 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,122 | Всего, в том числе: | 187,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 187,0 |
| 8. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-2 до ВРУ дома по ул. Калининская, 20 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,036 | Всего, в том числе: | 44,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 44,0 |
| 9. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-3 до ВРУ дома по ул. Калининская, 12 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,061 | Всего, в том числе: | 58,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 58,0 |
| 10. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-4 до ВРУ дома по ул.Ломоносова, 44 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,092 | Всего, в том числе: | 99,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 99,0 |
| 11. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 3 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,112 | Всего, в том числе: | 118,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 118,0 |
| 12. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 9 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,16 | Всего, в том числе: | 165,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 165,0 |
| 13. |  |  | км | 0,046 | Всего, в том числе: | 54,0 |
|  | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 11 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 54,0 |
| 14. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-14 до ВРУ дома по ул.Ломоносова, 20 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,173 | Всего, в том числе: | 178,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 178,0 |
| 15. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-16 до ВРУ дома по ул.Ленинская, 19 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,144 | Всего, в том числе: | 149,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 149,0 |
| 16. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-16 до ВРУ дома по ул.Ленинская, 21 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,122 | Всего, в том числе: | 129,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 129,0 |
| 17. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-18 до ВРУ дома по ул.Октябрьская, 32 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,087 | Всего, в том числе: | 94,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 94,0 |
| 18. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома по пр. Горького, 16 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,037 | Всего, в том числе: | 45,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 45,0 |
| 19. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома по ул. Садовая, 25 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,061 | Всего, в том числе: | 69,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 69,0 |
| 20. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-92 до ВРУ дома по ул.Октябрьская, 14/3 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,082 | Всего, в том числе: | 89,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 89,0 |
| 21. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-137 до ВРУ дома по ул.Щербакова, 62 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,031 | Всего, в том числе: | 40,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 40,0 |
| 22. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в от КТП-66 по ул. Фрунзе, Кирзаводская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,811 | Всего, в том числе: | 308,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 308,0 |
| 23. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-67 к 3 километру (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,581 | Всего, в том числе: | 280,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 280,0 |
| 24. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-127 по ул. Совхозная, Мичурина, пер. Короткий (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,148 | Всего, в том числе: | 200,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 200,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 25. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПн-29 по пер. Косой, ул. Ломоносова, Комсомольская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,811 | Всего, в том числе: | 377,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 377,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 26. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в от ТП-72 фид. ул. Советская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,683 | Всего, в том числе: | 278,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 278,0 |
| 27. | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | Реализация программы по Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ | ед. | 4311 | Всего, в том числе: | 7937,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 7937,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 28. | Установка пунктов секционирования на ВЛ-6кВ Ф-5, 7, 13, 18, к-л Северо-Восточный, горнолыжная трасса от ПС Молодежная и Ф-1 ПС Арсеньев-1, Ф-14 ПС Город | оперативное обслуживание линий электропередач | ед. | 8 | Всего, в том числе: | 6448,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 6448,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 29. | Установка грозозащиты по фидерам 6кВ ф-1 ПС Арсеньев-1, ф-19 ПС Город, ф-5,11,13 ПС Молодежная | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | ед. | 49 | Всего, в том числе: | 453,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 453,0 |
| 30. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-1 | обновление оборудования подстанции | ед. | 16 | Всего, в том числе: | 1763,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1763,0 |
| 31. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-2 | обновление оборудования подстанции | ед. | 17 | Всего, в том числе: | 1889,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1889,0 |
| 32. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-3 | обновление оборудования подстанции | ед. | 18 | Всего, в том числе: | 1986,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1986,0 |
| 33. | Автоматизация трансформаторных подстанций для съема данных (АСКУЭ) | оперативное обслуживание и улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | ед. | 114 | Всего, в том числе: | 2477,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 2477,0 |
| 34. | Строительство КТПн-630кВА квартал "Восточный" | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 0,63 | Всего, в том числе: | 916,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 916,0 |
| 35. | Строительство КТПн-630кВА квартал "Кирзавод" | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 0,63 | Всего, в том числе: | 916,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 916,0 |
| 36. | Строительство ТП-2х630кВА квартал "Северо-Восточный" | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 1,26 | Всего, в том числе: | 3310,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 3310,0 |
| 37. | Строительство КТПн-630кВА в квартале Усадьба (район ул. Солнечная) | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 0,63 | Всего, в том числе: | 916,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 916,0 |
| 38. | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-2х630 кВА квартал "Северо-Восточный" | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 2,244 | Всего, в том числе: | 3317,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 3317,0 |
| 39. | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 "Молодежная до РП-2 | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 3,264 | Всего, в том числе: | 4734,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4734,0 |
| 40. | Строительство КЛ-6кВ от ПС Молодежная до ВЛ-6кВ по пер. Пржевальского и от ул. Суличевского до ТП-2х630кВА в кв. Северо-Восточный | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 0,6 | Всего, в том числе: | 939,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 939,0 |
| 41. | Строительство КЛ-6кВ от ПС Арсеньев-1до ул. Камышовая и от концевой опоры в квартале Усадьба (район ул.Солнечная) до КТПН-630кВА | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 1 | Всего, в том числе: | 1539,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1539,0 |
| 42. | Строительство ВЛ-6кВ от пер. Пржевальского до ул. Суличевского | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 5,6 | Всего, в том числе: | 5987,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 5987,0 |
| 43. | Строительство ВЛ-6кВ от ул. Чапаева до КТПН-630кВА в квартале Кирзавод | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 1 | Всего, в том числе: | 1156,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1156,0 |
| 44. | Строительство ВЛ-6кВ от КТПН-630кВА в квартале Кирзавод до КТПН-630кВА в квартале Восточный | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 1,5 | Всего, в том числе: | 1701,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1701,0 |
| 45. | Строительство ВЛ-6кВ от ул. Камышовая до квартала Усадьба (район ул. Солнечная) | перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 4 | Всего, в том числе: | 4204,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4204,0 |
| 46. | Замена воздушных линий | Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии | п. м | 66150 | Всего, в том числе: | 38839,5 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 38839,5 |
| 47. | Замена кабельных линий | Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии | п. м | 190350 | Всего, в том числе: | 207005,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 207005,4 |
| 48. | Реконструкция подстанций | Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии | МВт | 31,5 | Всего, в том числе: | 72000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 72000,0 |
| 49. | Строительство новых подстанций | Подключение новых потребителей к системе электроснабжения | МВт | 11,2 | Всего, в том числе: | 51199,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 51199,4 |
| 50. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе электроснабжения | п. м | 23100 | Всего, в том числе: | 14777,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 14777,0 |
| 51. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе электроснабжения | п. м | 154700 | Всего, в том числе: | 98960,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 98960,4 |
| 52. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системе электроснабжения | п. м | 34300 | Всего, в том числе: | 21940,8 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 21940,8 |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы электроснабжения, в том числе: | 573913,5 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 387035,9 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 186877,6 |

Таблица   41.1

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |
| 1. | Замена КТП-250кВА №97 на ул. Абрикосовая на КТПн-400кВА | Снижение количества инцидентов | ед./ год | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 44,1 |  |
| 2. | Замена трансформаторов в подстанциях № 1,2,3,4,6,7,9,11,14,33,35,51,63,75,79,90,164,177 | Снижение количества инцидентов | ед./год | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,58 | 0,73 | 6,5 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 14,5 | 29,1 | 43,6 | 58,1 | 72,6 | 653,7 |  |
| 3. | Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 6 и ф. 12 ПС "Молодежная" от РП-2 до ТП-142 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 887,2 | 887,2 | 7985,0 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 34,2 |  |
| 4. | Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 19 и 20 ПС-110/35/6 "Молодежная" от ТП-101 до ТП-102 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 394,1 | 788,1 | 788,1 | 788,1 | 788,1 | 7093,1 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 30,4 |  |
| 5. | Прокладка 2-й кабельной линии от КТПн-26 до ВРУ дома по ул.Садовая, 29 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 509,7 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |  |
| 6. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 6 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 693,7 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,0 |  |
| 7. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 10 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 1323,8 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5,7 |  |
| 8. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-2 до ВРУ дома по ул. Калининская, 20 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 311,5 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3 |  |
| 9. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-3 до ВРУ дома по ул. Калининская, 12 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 410,6 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 33 |
| 10 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-4 до ВРУ дома по ул.Ломоносова, 44 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,9 | 700,8 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,0 |  |
| 11 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 3 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 835,3 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,6 |  |
| 12 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 9 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 1168,0 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5,0 |  |
| 13 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 11 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 382,3 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |  |
| 14 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-14 до ВРУ дома по ул.Ломоносова, 20 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 1260,0 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 5,4 |  |
| 15 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-16 до ВРУ дома по ул.Ленинская, 19 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,2 | 117,2 | 1054,8 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |  |
| 16 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-16 до ВРУ дома по ул.Ленинская, 21 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 101,5 | 913,2 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 3,9 |  |
| 17 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-18 до ВРУ дома по ул.Октябрьская, 32 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,9 | 73,9 | 665,4 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 2,8 |  |
| 18 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома по пр. Горького, 16 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 318,6 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 |  |
| 19 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома по ул. Садовая, 25 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,3 | 488,4 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 33 |
| 20 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-92 до ВРУ дома по ул.Октябрьская, 14/3 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 630,0 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,7 |  |
| 21 | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-137 до ВРУ дома по ул.Щербакова, 62 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 283,2 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 |  |
| 22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в от КТП-66 по ул. Фрунзе, Кирзаводская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,3 | 242,3 | 2180,3 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 9,3 |  |
| 23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-67 к 3 километру (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 1982,1 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 8,5 |  |
| 24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-127 по ул. Совхозная, Мичурина, пер. Короткий (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,3 | 157,3 | 1415,8 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 6,1 |  |
| 25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПн-29 по пер. Косой, ул. Ломоносова, Комсомольская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,5 | 296,5 | 2668,8 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 11,4 |  |
| 26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в от ТП-72 фид. ул. Советская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,7 | 1967,9 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 8,4 |  |
| 27 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 28 | Установка пунктов секционирования на ВЛ-6кВ Ф-5, 7, 13, 18, к-л Северо-Восточный, горнолыжная трасса от ПС Молодежная и Ф-1 ПС Арсеньев-1, Ф-14 ПС Город | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 29 | Установка грозозащиты по фидерам 6кВ ф-1 ПС Арсеньев-1, ф-19 ПС Город, ф-5,11,13 ПС Молодежная | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 30 | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-1 | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 31 | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-2 | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 32. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-3 | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 33 | Автоматизация трансформаторных подстанций для съема данных (АСКУЭ) | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 34 | Строительство КТПн-630кВА квартал "Восточный" | Снижение количества инцидентов | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,6 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 56,4 |  |
| 35 | Строительство КТПн-630кВА квартал "Кирзавод" | Снижение количества инцидентов | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,6 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 56,4 |  |
| 36 | Строительство ТП-2х630кВА квартал "Северо-Восточный" | Снижение количества инцидентов | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 2,0 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 203,6 |  |
| 37 | Строительство КТПн-630кВА в квартале Усадьба (район ул. Солнечная) | Снижение количества инцидентов | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,6 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 56,4 |  |
| 38 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-2х630 кВА квартал "Северо-Восточный" | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 2609,0 | 2609,0 | 2609,0 | 23480,8 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 100,5 |  |
| 39 | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 "Молодежная до РП-2 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 3723,5 | 3723,5 | 3723,5 | 3723,5 | 3723,5 | 33511,6 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 143,4 |  |
| 40 | Строительство КЛ-6кВ от ПС Молодежная до ВЛ-6кВ по пер. Пржевальского и от ул. Суличевского до ТП-2х630кВА в кв. Северо-Восточный | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 738,6 | 738,6 | 738,6 | 738,6 | 6647,1 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 28,4 |  |
| 41 | Строительство КЛ-6кВ от ПС Арсеньев-1до ул. Камышовая и от концевой опоры в квартале Усадьба (район ул.Солнечная) до КТПН-630кВА | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1210,5 | 10894,5 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 46,6 |  |
| 42 | Строительство ВЛ-6кВ от пер. Пржевальского до ул. Суличевского | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 4709,1 | 4709,1 | 4709,1 | 4709,1 | 42381,5 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 181,4 |  |
| 43 | Строительство ВЛ-6кВ от ул. Чапаева до КТПН-630кВА в квартале Кирзавод | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,2 | 909,2 | 8183,2 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 35,0 |  |
| 44 | Строительство ВЛ-6кВ от КТПН-630кВА в квартале Кирзавод до КТПН-630кВА в квартале Восточный | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1337,9 | 12041,2 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 51,5 |  |
| 45 | Строительство ВЛ-6кВ от ул. Камышовая до квартала Усадьба (район ул. Солнечная) | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 826,7 | 1653,3 | 2480,0 | 3306,6 | 3306,6 | 29759,8 | 33 |
|  |  |  | тыс. руб. | 3,5 | 7,1 | 10,6 | 14,2 | 14,2 | 127,4 |  |
| 46. | Замена воздушных линий | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152745,4 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,6 |  |
| 47 | Замена кабельных линий | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814097,8 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3483,7 |  |
| 48 | Реконструкция подстанций | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283156,8 | Срок полезного использования оборудования |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы электроснабжения |  | тыс. руб. | 42,7 | 86,1 | 139,1 | 182,2 | 216,0 | 7293,2 |  |

## 4.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения Арсеньевского городского округа (таблица 42) приведено в разделе 2 Обосновывающего  материала.

Таблица 42

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевод нагрузки котельной по ул. Щербакова, 45 на котельную по ул. Смирнова, 5 Перевод тепловых сетей на температурный график 130-70 с перерасчетом компенсирующей способности сетей Переключение 36 объектов на первый контур с устройством ИТП Перевод станции подкачки в парке «Восток» в режим ЦТП | Оптимизация мощности теплоисточников, вывод котельной из жилой зоны | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 950000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 950000,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 2. | Реконструкция котельной по ул. Смирнова, 5 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 137342,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 137342,4 |
| 3. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 630 мм и Ø 530, от ТКЦ-8 до ТКЦ-17 по ул. Жуковского | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 1253 | Всего, в том числе: | 79 412,919 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 29 412,919 |
| 4. | Капитальный ремонт трубопровода головного участка от котельной до ТКЦ 7 | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м. | 392 | Всего, в том числе: | 50 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10 000,0 |
| 5. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 530 мм от ТКЦ-22 до ТКЦ-5 по ул. Жуковского | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 285 | Всего, в том числе: | 12 383,836 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 9 907,069 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2 476,767 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 6. | Капитальный ремонт магистрального участка тепловой сети Ø 530 мм от ТКЦ – 20 до ТКЦ – 22 по ул. Жуковского, (по парку «Восток») | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 450 | Всего, в том числе: | 24 031,347 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 19 225,078 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 4 806,269 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 |
| 7. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 325 мм, от ТКК – 5 по ул. Островского,6, до ТКК – 9 по ул. Островского, школа 7 | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 470 | Всего, в том числе: | 9 154,713 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 7 323,770 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 1 830,943 |
| 8. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 530 мм, от ТКК – 3 до ТКК – 6 по ул. Жуковского (район рынка) | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 147 | Всего, в том числе: | 7 546,105 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 6 036,884 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 1 509,221 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 |
| 9. | Перекладка тепловых сетей, нуждающихся в замене | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 18000 | Всего, в том числе: | 168969,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 168969,6 |
| 10. | Замена тепловой изоляции сетей | Снижение потерь тепловой энергии в сетях | п.м | 12000 | Всего, в том числе: | 4296,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4296,0 |
| 11. | Реконструкция котельной по ул. Таежная, 35 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 125580,3 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 125580,3 |
| 12. | Проектирование и строительство тепловой сети от здания ж/д вокзала до школы №10 | Переключение тепловой нагрузки школы №10 на более эффективную котельную, вывод угольной котельной из жилой зоны | п. м | 856 | Всего, в том числе: | 8035,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 8035,4 |
| 13. | Реконструкция котельной по ул. Клиновая, 1б | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 7109,5 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 7109,5 |
| 14. | Реконструкция котельной по ул. Советская, 81 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2771,9 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 2771,9 |
| 15. | Реконструкция котельной по ул. Лесная, 1 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 4849,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4849,6 |
| 16. | Реконструкция котельной по ул. Кирзаводская, 15 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 5806,5 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 5806,5 |
| 17. | Реконструкция котельной по ул. Котовского, 1 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2771,9 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 2771,9 |
| 18. | Проектирование и строительство котельной в районе квартала "Усадьба" Проектирование и строительство новой угольной котельной для кварталов «Интернат» и «Усадьба» с консервацией существующей мазутной котельной квартала «Интернат» | Обеспечение централизованного теплоснабжения подключаемых объектов нового строительства | 1 котельная | 1 | Всего, в том числе: | 42561,2 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 42561,2 |
| 19. | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного теплоснабжения | п. м | 3000 | Всего, в том числе: | 25814,8 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 25814,8 |
| 20. | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системе централизованного теплоснабжения | п. м | 1800 | Всего, в том числе: | 15489,1 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 15489,1 |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы теплоснабжения, в том числе: | 1683927,12 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 82492,801 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 20623,2 |
|  | - внебюджетные средства | 29412,919 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1417533,100 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 83865,1 |

Таблица 42.1

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |
| 1. | Перевод нагрузки котельной по ул. Щербакова, 45 на котельную по ул. Смирнова, 5 Перевод тепловых сетей на температурный график 130-70 с перерасчетом компенсирующей способности сетей Переключение 36 объектов на первый контур с устройством ИТП Перевод станции подкачки в парке «Восток» в режим ЦТП | Сокращение выбросов оксида серы в жилой зоне | т |  |  |  | 343,3 | 343,3 | 3089,7 | 33 |
|  |  | Сокращение выбросов оксида азота в жилой зоне | т |  |  |  | 98,7 | 98,7 | 888,7 |  |
|  |  | Сокращение выбросов оксида углерода в жилой зоне | т |  |  |  | 458,3 | 458,3 | 4124,6 |  |
|  |  | Сокращение выбросов летучей золы в жилой зоне | т |  |  |  | 7,7 | 7,7 | 69,7 |  |
|  |  | Снижение эксплутатационных затрат | тыс. руб. |  |  |  | 5855,2 | 5855,2 | 52696,6 |  |
| 2. | Реконструкция котельной по ул. Смирнова, 5 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии (1616 тыс.) | кВт-ч. | 0 | 161059 | 322118 | 483178 | 644237 | 5798131,2 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 702,8 | 1405,5 | 2108,3 | 2811,0 | 25299,4 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД котлов | т у.т. | 0,0 | 622,4 | 1244,8 | 1867,1 | 2489,5 | 22405,6 |  |
|  |  |  | тыс.руб | 0,0 | 2834,8 | 5669,7 | 8504,5 | 11339,3 | 102054,1 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 805,3 | 1610,6 | 2415,9 | 3221,2 | 28990,7 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 1442,4 | 2884,8 | 4327,1 | 5769,5 | 51925,6 |  |
|  |  | Снижение расхода воды | куб.м | 0,0 | 598,6 | 1197,1 | 1795,7 | 2394,2 | 21547,8 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 7,2 | 14,3 | 21,5 | 28,7 | 257,9 |  |
|  |  | Снижение расхода топлива | т у. т. | 0,0 | 331,1 | 662,2 | 993,3 | 1324,3 | 11919,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 1508,0 | 3016,1 | 4524,1 | 6032,2 | 54289,6 |  |
|  |  | Снижение расхода воды | куб.м | 0,0 | 32500,0 | 65000,0 | 97500,0 | 130000,0 | 1170000,0 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 389,0 | 778,0 | 1167,0 | 1556,0 | 14003,9 |  |
| 3. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 630 мм и Ø 530, от ТКЦ-8 до ТКЦ-17 по ул. Жуковского | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 231,6 | 231,6 | 231,6 | 2084,5 | 25 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 414,8 | 414,8 | 414,8 | 3733,5 |  |
|  |  | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0,0 | 870,4 | 870,4 | 870,4 | 7833,6 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 93,8 |  |
|  |  | Сокращение расхода электроэнергии | кВт-ч. | 0 | 0,0 | 25030 | 25030 | 25030 | 225267,2 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 982,9 |  |
| 4. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 530 мм от ТКЦ-22 до ТКЦ-5 по ул. Жуковского | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1210,1 | 1210,1 | 10891,3 | 7 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2167,5 | 2167,5 | 19507,7 |  |
|  |  | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0 | 0,0 | 4547,84 | 4547,84 | 40930,6 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 54,4 | 489,9 |  |
|  |  | Сокращение расхода электроэнергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0,0 | 130780 | 130780 | 1177021,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,6 | 570,6 | 5135,8 |  |
| 5. | Капитальный ремонт магистрального участка тепловой сети Ø 530 мм от ТКЦ – 20 до ТКЦ – 22 по ул. Жуковского, (по парку «Восток») | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,0 | 773,0 | 6956,9 | 19 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1384,5 | 1384,5 | 12460,6 |  |
|  |  | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0 | 0 | 2904,96 | 2904,96 | 26144,6 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 34,8 | 312,9 |  |
|  |  | Сокращение расхода электроэнергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 83537 | 83537 | 751829,3 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,5 | 364,5 | 3280,5 |  |
| 6. | Перекладка тепловых сетей, нуждающихся в замене | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 1085,7 | 2171,3 | 3257,0 | 68396,6 | 2 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1944,5 | 3889,1 | 5833,6 | 122506,2 |  |
|  |  | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0 | 4080 | 8160 | 12240 | 257040,0 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 48,8 | 97,7 | 146,5 | 3076,6 |  |
|  |  | Сокращение расхода электроэнергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 117327 | 234653 | 351980 | 7391580,0 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 511,9 | 1023,9 | 1535,8 | 32252,2 |  |
| 7. | Замена тепловой изоляции сетей | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 723,8 | 1447,5 | 2171,3 | 45597,7 | 1 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1296,4 | 2592,7 | 3889,1 | 81670,8 |  |
| 8. | Реконструкция котельной по ул. Таежная, 35 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129877,0 | 2 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9293,5 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13235,6 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60286,2 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10649,4 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19074,3 |  |
| 9. | Проектирование и строительство тепловой сети от здания ж/д вокзала до школы №10 | Сокращение выбросов оксида серы в жилой зоне | т | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 56,7 | 3 |
|  |  | Сокращение выбросов оксида азота в жилой зоне | т | 0,0 | 0,0 | 307,0 | 307,0 | 307,0 | 2763,4 |  |
|  |  | Сокращение выбросов летучей золы в жилой зоне | т | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 594,3 |  |
|  |  | Снижение эксплуатационных затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2927,6 | 2927,6 | 2927,6 | 26348,3 |  |
| 10 | Реконструкция котельной по ул. Клиновая, 1б | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84029,4 | 1 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,7 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5096,7 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23214,9 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,5 |  |
| 11 | Реконструкция котельной по ул. Советская, 81 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007,2 | 5 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,7 |  |
|  |  | повышения КПД | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,5 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |  |
| 12 | Реконструкция котельной по ул. Лесная, 1 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475,0 | 2 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 514,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2341,4 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,9 |  |
| 13 | Реконструкция котельной по ул. Кирзаводская, 15 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13890,0 | 4 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,6 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,7 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1296,9 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,4 |  |
| 14 | Реконструкция котельной по ул. Котовского, 1 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780,4 | 4 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 768,1 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 |  |
| 15 | Проектирование и строительство котельной в районе квартала "Усадьба" Проектирование и строительство новой угольной котельной для кварталов «Интернат» и «Усадьба» с консервацией существующей мазутной котельной квартала «Интернат» | Подключение дополнительной нагрузки | Гкал/ч | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | Срок полезного использования оборудования |
| 16 | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение дополнительной нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | Срок полезного использования оборудования |
| 17 | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение дополнительной нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | Срок полезного использования оборудования |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы теплоснабжения |  | тыс. руб. | 0,0 | 6884,2 | 20860,9 | 42149,4 | 49907,6 | 730689,9 |  |

4.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения Арсеньевского городского округа (таблица 43) приведено в разделе 2 Обосновывающего материала.

Таблица 43

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта на реконструкцию водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 8300,00 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 3320,0 |
|  |  |  |  |  | -средства Фонда ЖКХ | 4980,00 |
| 2. | Разработка проекта на строительство водопроводных очистных сооружений р. Арсеньевка (2-ой подъем) | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3255,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2605,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 650,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода из полиэтиленовых труб Ø-160 мм по пер. Ирьянова от ВК-11 до ВК-21 | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 320 | Всего, в том числе: | 1163,128 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 930,5024 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 232,6256 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 4. | Капитальный ремонт водопровода Ø 200 мм по ул. Черняховского (от ул. Лысенко до ул. Лесной) из стальной трубы на трубу полиэтиленовую | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 400 | Всего, в том числе: | 3204,522 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2563,6176 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 640,9044 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 5. | Капитальный ремонт водопровода из полиэтиленовых труб Ø-500 мм по ул. Ломоносова от ВК-39 до ВК-45 | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 14278,879 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 11423,1032 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2855,7758 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 6. | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 300000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 60000,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 240000,0 |
|  | водохранилище р.Дачная |  |  |  | - средства Фонда ЖКХ | 0,0 |
| 7. | Строительство водопроводных очистных сооружений на водозаборе р. Арсеньевка (2-ой подъем) | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 4198,396 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3358,7168 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 839,6792 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 8. | Капитальный ремонт водопровода пос. Солнечный, от ВК-2 до ВК-10 Ø 59 мм; от ВК-1 до ВК-2 Ø 100 мм; от ВК-1 до ВК-3 Ø 100 мм | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 2350 | Всего, в том числе: | 4342,033 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3473,6264 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 868,4066 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 9. | Капитальный ремонт насосных агрегатов № 1, № 2 СД 800/32 на канализационной насосной станции по ул. Павлова, 3 | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 958,169 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 766,5352 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 191,6338 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 10. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей квартала Ц-2, Ø – 200 мм; Ø 150 мм; Ø 100 мм | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 2504 | Всего, в том числе: | 11408,445 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 9126,756 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2281,689 |
| 11. | Капитальный ремонт запорной арматуры ф 500 на магистральном водопроводе по ул. Ломоносова, ВК-27,27а | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3792,388 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3033,9104 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 758,4776 |
| 12. | Капитальный ремонт запорной арматуры магистрального водопровода ф 400 мм от ВК-4 до ВК-16 по ул. Новикова | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 589,208 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 471,3664 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 117,8416 |
| 13. | Ремонт траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная (доведение торцевой стены до проектной отметки, ремонт бетонных стен и днища, восстановление дренажной системы), устройство ограждения водохранилища и асфальтового покрытия по гребню плотины | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 27660,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 19088,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 8192,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 380,0 |
| 14. | Разработка проекта, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3500,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2800,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 700,0 |
|  | документации на достройку водосливной грани водохранилища на р. Дачная |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 15. | Разработка проекта, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на достройку траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего,в том числе: | 4824,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3859,2 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 964,8 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 16. | Устройство водомерных узлов с установкой общедомовых приборов учёта холодной воды | Выполнение требований законодательства об энергосбережении | ед. | 225 | Всего, в том числе: | 7130,8 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 7130,8 |
| 17. | Разработка проекта на устройство локальной системы оповещения | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 108,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 48,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 60,0 |
| 18. | Устройство локальной системы оповещения | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3960,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 3564,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 396,0 |
| 19. | Проектирование и строительство автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов, автоматизированной системы технического учета энергоресурсов, автоматизированной системы управления технологическими процессами системы водоснабжения | Повышение уровня автоматизации системы водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 15000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 15000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 20. | Перекладка сетей водоснабжения | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п. м | 18000 | Всего, в том числе: | 83135,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 83135,7 |
| 21. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе | п. м | 6720 | Всего, в том числе: | 28821,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  | централизованного водоснабжения |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 28821,0 |
| 22. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного водоснабжения | п. м | 13440 | Всего, в том числе: | 57640,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 57640,7 |
| 23. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системе централизованного водоснабжения | п. м | 10500 | Всего, в том числе: | 45032,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 45032,0 |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы водоснабжения | 632302,368 |
|  | в том числе: |  |
|  | - средства бюджета Приморского края | 63500,3344 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 101225,8336 |
|  | - внебюджетные средства | 240836,0 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 90266,5 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 131493,7 |
|  | - средства Фонда ЖКХ | 4980,00 |

Таблица 43.1

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |
| 1. | Разработка проекта на реконструкцию водопроводных очистных сооружений на р. Дачная | Доля реализуемой воды от водозабора на р. Дачная, соответствующей установленным требованиям к качеству питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 2. | Разработка проекта на строительство водопроводных очистных сооружений р. Арсеньевка (2-ой подъем) | Доля реализуемой воды от водозабора на р. Арсеньевка, соответствующей установленным требованиям к качеству питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 3. | Замена водопровода из полиэтиленовых труб Ø-500 мм по ул. Ломоносова от ВК-39 до ВК-45 | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0 | 64686 | 64686 | 64686 | 582176 | 10 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 680,5 | 680,5 | 680,5 | 6124 |  |
|  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 27 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 2690,8 |  |
| 4. | Перекладка сетей водоснабжения | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440908 | 11 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25678 |  |
|  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12452,8 |  |
| 5. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Солнечный | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 5,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 6. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 | 33,2 | Срок полезного использования оборудования |
| 7. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 13,4 | Срок полезного использования оборудования |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы водоснабжения |  |  | 0,0 | 0,0 | 979,5 | 979,5 | 1141,3 | 47145,6 |  |

## 4.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения Арсеньевского городского округа (таблица 44) приведено в разделе 2 Обосновывающего материала.

Таблица 44

| № п/п | Инвестиционные проекты | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта на строительство канализационных очистных сооружений | Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего установленным требованиям, обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2970,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2376,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 594,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 2. | Строительство канализационных очистных сооружений по классической схеме | Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего установленным требованиям, обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3500,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2800,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 700,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 3. | Разработка проекта, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию ливневой канализации | Обеспечение благоустройства территории Арсеньевского городского округа | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 82,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 82,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 4. | Реконструкция ливневой канализации Арсеньевского городского округа | Обеспечение благоустройства территории Арсеньевского городского округа | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 808,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 808,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 |
| 5. | Проектирование и строительство автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов, автоматизированной системы технического учета энергоресурсов, автоматизированной системы управления технологическими процессами системы водоотведения | Повышение уровня автоматизации системы водоотведения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 15000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 4000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 6. | Проектирование и установка узлов учета водоотведения | Выполнение требований законодательства об энергосбережении | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2500,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 500,0 |
| 7. | Реконструкция перекачивающей станции с установкой частотно-регулируемого привода | Повышение надежности системы водоотведения, снижение расхода электроэнергии на перекачку сточных вод | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 10000,0 |
| 8. | Перекладка сетей водоотведения | Снижение аварийности на сетях водоотведения | п. м | 10000 | Всего, в том числе: | 39807,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 39807,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 9. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе централизованного водоотведения | п. м | 4100 | Всего, в том числе: | 15731,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 15731,0 |
| 10. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного водоотведения | п. м | 7560 | Всего, в том числе: | 27944,8 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 27944,8 |
| 11. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системе централизованного водоотведения | п. м | 5900 | Всего, в том числе: | 20335,2 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 20335,2 |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы водоотведения и очистки сточных вод, в том числе: | 138678 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 16176,0 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 7184,0 |
|  | - внебюджетные средства | 0,0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 51307,0 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 64011,0 |

Таблица 44.1.

| № п/п | Инвестиционные проекты | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |
| 1. | Разработка проекта на строительство канализационных очистных сооружений | Доля очищенных сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Срок полезного использования оборудования |
| 2. | Строительство канализационных очистных сооружений по классической схеме | Доля очищенных сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Срок полезного использования оборудования |
| 3. | Реконструкция перекачивающей станции с установкой частотно-регулируемого привода | Снижение расхода электроэнергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31074 | 279666 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 667,1 |  |
| 4. | Перекладка сетей водоотведения | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 |  |
| 5. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Солнечный | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 5,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 6. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Суличевский | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 | 33,2 | Срок полезного использования оборудования |
| 7. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в квартале "Усадьба" | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 4,2 | 6,4 | 8,5 | 10,6 | 10,3 | Срок полезного использования оборудования |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы водоотведения и очистки сточных вод |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 2017,1 |  |

## 4.5. Программа инвестиционных проектов в захоронении

## (утилизации) ТБО

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО Арсеньевского городского округа (таблица 45) приведено в разделе 2 Обосновывающего материала.

Проект является некоммерческим. Экономический эффект от реализации данного проекта носит социально-экономический эффект.

Таблица  45

| п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекультивация действующего полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 13 702,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10961,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2740,4 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 2. | Разработка проектно – сметной документации с оформлением экспертиз на строительство II-й и III-й очередей полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 14 403,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 11522,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2880,6 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 0,0 |
| 3. | Строительство II-й и III-й очередей полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 60 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 10 000,0 |
| 4. | Обеспечение линий электропередач | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 0,0 |
| 5. | Строительство подъездных путей, с установкой шлагбаума | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | п.м | 3000 | Всего, в том числе: | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 101105,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 62484,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 25621,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 13000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |

## 4.6. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения Арсеньевского городского округа (таблица 46) приведено в разделе 2 Обосновывающего материала.

Таблица 46

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и строительство головных газорегуляторных пунктов | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | ед. | 2 | Всего, в том числе: | 10913,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10913,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 2. | Проектирование и строительство ГРС Арсеньев | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 5456,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 5456,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 3. | Проектирование и строительство газорегуляторных установок | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | ед. | 31 | Всего, в том числе: | 2993,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2993,7 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 4. | Проектирование и строительство газопроводов высокого давления Р до 1,2 Мпа | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | км | 12,33 | Всего, в том числе: | 23969,3 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 23969,3 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 5. | Проектирование и строительство сетей газоснабжения Р до 0,6 Мпа | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | км | 57,09 | Всего, в том числе: | 110981,8 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 110981,8 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
|  | Всего проекты по новому строительству объектов системы газоснабжения, в том числе: | 154314,9 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 40339,4 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 113975,5 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |

Таблица 46.1

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |
| 1. | Проектирование и строительство головных газорегуляторных пунктов | Сокращение выбросов оксида серы централизованными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  | Сокращение выбросов оксида углерода централизованными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488000 | Срок полезного использования оборудования |
| 2. | Проектирование и строительство ГРС Арсеньев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сокращение выбросов оксида азота централизованными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5519 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  | Сокращение выбросов летучей золы централизованными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Срок полезного использования оборудования |
| 3. | Проектирование и строительство газорегуляторных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сокращение выбросов оксида серы индивидуальными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | Срок полезного использования оборудования |
| 4. | Проектирование и строительство газопроводов высокого давления Р до 1,2 Мпа | Сокращение выбросов оксида углерода индивидуальными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  | Сокращение выбросов оксида азота индивидуальными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | Срок полезного использования оборудования |
| 5. | Проектирование и строительство сетей газоснабжения Р до 0,6 Мпа | Сокращение выбросов летучей золы индивидуальными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Срок полезного использования оборудования |

5. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

5. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные услуги

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса Арсеньевского городского округа.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

По системам коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения преобладающую долю в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса Арсеньевского городского округа приходится на долю категории потребителей «Население». На долю этой категории за период 2013 – 2015 годы приходится:

- по теплоснабжению – более 65 %;

- по водоснабжению – около 60 %;

- по водоотведению и очистке сточных вод – около 80 %;

- по электроснабжению – более 65 %;

- по утилизации ТБО – более 80 %.

Расчеты за услуги отопления, горячего водоснабжения и холодного  водоснабжения и водоотведения население Арсеньевского городского округа осуществляет напрямую ресурсоснабжающим организациям.

Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов.

Объемы потребления по видам систем коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах 1-4.

Таблица 1

| Объем реализации тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, в том числе: |  |  |  |
| - отопление (Гкал) | 193060,0 | 192194,811 | 187197,73 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 22530,92 | 17997,54 | 17529,61 |
| Бюджетные потребители, в том числе: |  |  |  |
| - отопление (Гкал) | 34400,0 | 33275,175 | 32410,04 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 3286,3 | 2922,69 | 2846,7 |
| Прочие потребители |  |  |  |
| - отопление (Гкал) | 76320,0 | 71067,737 | 69219,94 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 1438,42 | 1149,87 | 1119,97 |
| Всего объем реализации тепловой энергии: | 331035,64 | 318607,823 | 310053,99 |

Анализ сложившейся динамики позволяет сделать вывод, что потребление тепловой энергии за рассматриваемый период имеет тенденцию к снижению. Однако по разным категориям потребителей происходят разнонаправленные тенденции: по основной категории – население – отмечается снижение, по остальным – разнонаправленные изменения. В основном снижение потребления обусловлено сокращением объемов тепловой энергии на цели отопления жилищного фонда. Данное обстоятельство обусловлено несколькими причинами, среди которых можно отметить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах. Отрицательной тенденцией в городском округе служит отсутствие услуги по горячему водоснабжению в летний период.

Таблица 2

| Объем реализации воды (тыс. куб.м) | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 1969,4 | 1990,6 | 1956,9 |
| Бюджетные потребители | 143,0 | 117,66 | 115,7 |
| Прочие потребители | 2517,7 | 2469,1 | 2350,0 |
| Всего объем реализации | 4630,1 | 4577,36 | 4422,6 |

Среднемесячный объем потребления воды в Арсеньевском городском округе в 2014 г. составил 381 тыс. куб.м. Одной из причин снижения потребления является внедрение общедомовых и индивидуальных приборного учета энергоресурсов, который позволяет влиять на объемы потребления холодного водоснабжения.

Таблица 3

| Объем пропуска сточных вод (тыс. куб.м) | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 2352,2 | 2220,1 | 2254,02 |
| Бюджетные потребители | 185,8 | 264,5 | 163,95 |
| Прочие потребители | 601,6 | 844,3 | 2368,92 |
| Всего объем реализации | 3139,3 | 3328,9 | 4786,89 |

Среднемесячный уровень потребления услуги водоотведения в Арсеньевском городском округе в 2014 году увеличился по сравнению с предыдущим периодом. В целом можно отметить, что динамика удельного водоотведения будет определяться динамикой водопотребления.

Изменение удельного водопотребления и, как следствие, водоотведения будет обусловлено в первую очередь темпами установки приборов учета воды. По мере увеличения охвата потребителей такими приборами потребление будет постепенно снижаться. Как показывает практика, среднее потребление холодной и горячей воды по индивидуальным приборам учета для наиболее благоустроенных жилых помещений составляет около 5 куб.м/чел. в мес.; в менее благоустроенном жилищном фонде уровень потребления воды, соответственно, ниже. Исходя из этого можно предположить, что тенденция снижения населением потребления воды и услуг водоотведения сохранится.

Таблица 4

| Объем реализации электроэнергии (тыс. кВт-ч.) | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 99375,2 | 103829,702 | 102272,2 |
| Бюджетные потребители | 6586,662 | 6875,130 | 6684,6 |
| Прочие потребители | 49864,406 | 52348,317 | 52819,4 |
| Всего объем реализации | 155826,268 | 163053,149 | 161776,2 |

В потреблении электрической энергии наметилась тенденция к росту, который в значительной степени обусловлен увеличением потребления данного ресурса населением. При этом использование электроэнергии остальными группами потребителей при некоторых колебаниях практически не изменилось.

Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что на фоне общего роста благосостояния населения расширяется разнообразие используемых населением бытовых электроприборов. Оплата электрической энергии осуществляется преимущественно по приборам учета, поэтому сложившаяся тенденция является достаточно объективной.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения, потребляющего конкретную коммунальную услугу, или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

,	где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоотведения,  водоснабжения, электроснабжения) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд предшествующих лет. Также учитывается влияние мероприятий по энергосбережению, предусмотренных муниципальной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы.

Численность потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса определена в соответствии с прогнозом численности населения Арсеньевского городского округа в период до 2028 года.

Аналогичным образом проводилась оценка перспективного потребления коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению бюджетными учреждениями. При этом следует отметить, что строительство жилищного фонда в Арсеньевском городском округе и увеличение численности населения потребуют дополнительного строительства бюджетных учреждений, в связи с чем перспективное изменение определяющего показателя бюджетных потребителей (ОПi) определено соразмерно изменению площади жилищного фонда за соответствующий период.

Перспективное потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения прочими потребителями оценивалось с учетом наметившихся тенденций за ряд последних лет.

Перспективное потребление услуги водоотведения всеми группами потребителей оценивалось с учетом изменения потребления воды каждой из групп потребителей.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы представлены в таблицах 5-8.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 5

| Объем реализации тепловой энергии | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление (Гкал) | 192194,8 | 187197,73 | 187884,2 | 188573,7 | 189271,4 | 189280,5 | 189280,3 | 189280,1 | 189280,3 | 189280,7 | 189280,9 | 189282,1 | 189283,6 | 189281,3 | 189283,1 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 17997,54 | 17529,61 | 17593,94 | 17658,51 | 17723,85 | 17724,27 | 17723,63 | 17723,35 | 17722,96 | 17722,44 | 17722,13 | 17721,86 | 17721,72 | 17721,55 | 17721,32 |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление (Гкал) | 33275,2 | 32410,04 | 32565,6 | 32721,3 | 32877,7 | 32910,1 | 32911,1 | 32910,1 | 32910,8 | 32910,7 | 32910,1 | 32911,8 | 32908,5 | 32907,1 | 32906,9 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 2922,69 | 2846,7 | 2860,08 | 3873,81 | 2887,55 | 2891,34 | 2891,6 | 2891,5 | 2891,3 | 2891,24 | 2891,1 | 2891,21 | 2891,1 | 2891,0 | 2891,0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление (Гкал) | 71067,7 | 69219,94 | 70036,7 | 70856,13 | 71670,9 | 71700,5 | 71701,0 | 71700,3 | 71698,1 | 71697,3 | 71691,1 | 71687,6 | 71686,6 | 71685,1 | 71683,2 |
| - горячее водоснабжение (Гкал) | 1149,87 | 1119,97 | 1133,18 | 1146,44 | 1159,97 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 | 1161,14 |
| Всего объем реализации тепловой энергии | 318607,823 | 310053,99 | 312073,7 | 313829,89 | 315592,37 | 315597,75 | 315668,8 | 315666,5 | 315664,57 | 315663,52 | 315656,47 | 315655,71 | 315652,66 | 315647,19 | 315646,66 |

Таблица 6

| Объем реализации воды (тыс. куб.м) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 1990,6 | 1956,9 | 1965,9 | 1974,7 | 1983,5 | 1992,4 | 2001,3 | 2010,3 | 2019,3 | 2028,3 | 2036,2 | 2040,1 | 2046,4 | 2049,8 | 2052,1 |
| Бюджетные потребители | 117,66 | 115,7 | 116,1 | 116,6 | 117,1 | 117,4 | 117,9 | 118,4 | 118,8 | 119,2 | 119,7 | 120,2 | 120,6 | 121,2 | 121,9 |
| Прочие потребители | 2469,1 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 |
| Всего объем реализации | 4577,36 | 4422,6 | 4432,0 | 4441,3 | 4450,6 | 4459,8 | 4469,2 | 4478,6 | 4488,1 | 4497,5 | 4505,9 | 4510,3 | 4517,0 | 4521,0 | 4524,0 |

Таблица 7

| Объем пропуска сточных вод (тыс. куб.м) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 2220,1 | 2254,02 | 2264,1 | 2274,0 | 2283,9 | 2292,8 | 2301,7 | 2310,7 | 2319,7 | 2328,7 | 2336,6 | 2340,5 | 2346,8 | 2350,2 | 2352,5 |
| Бюджетные потребители | 264,5 | 163,95 | 164,6 | 165,3 | 166,0 | 166,4 | 166,9 | 167,4 | 167,18 | 168,2 | 168,7 | 169,2 | 169,6 | 170,2 | 170,9 |
| Прочие потребители | 2488,59 | 2368,92 | 2369,2 | 2369,4 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 | 2369,7 |
| Всего объем реализации | 4973,19 | 4786,89 | 4797,9 | 4808,7 | 4819,6 | 4828,9 | 4838,3 | 4847,8 | 4856,58 | 4866,6 | 4875,0 | 4879,5 | 4886,1 | 4890,1 | 4893,1 |

Таблица 8

| Объем реализации (тыс. кВт-ч.) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 103829,7 | 102272,2 | 102742,6 | 103204,9 | 103669,3 | 104135,8 | 104604,4 | 105075,1 | 105537,4 | 106001,7 | 106468,1 | 106936,5 | 107481,8 | 108019,2 | 108559,2 |
| Бюджетные потребители | 6875,1 | 6684,6 | 6715,3 | 6746,1 | 6777,1 | 6802,8 | 6833,4 | 6864,8 | 6895,6 | 6921,8 | 6952,9 | 6983,4 | 7014,1 | 7051,9 | 7089,9 |
| Прочие потребители | 52348,3 | 52819,4 | 53220,8 | 53556,0 | 53866,6 | 54141,3 | 54390,3 | 54618,7 | 54831,7 | 55029,0 | 55216,0 | 55387,1 | 55547,7 | 55703,2 | 55848,0 |
| Всего объем реализации | 163053,1 | 161776,2 | 162678,7 | 163507,0 | 164313,0 | 165079,9 | 165828,1 | 166558,6 | 167264,7 | 167952,5 | 168637,0 | 169307,0 | 170043,6 | 170774,3 | 171497,1 |

5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Арсеньевского городского округа

5.2.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности и потребности застройки городского округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое подключение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом городского округа

По состоянию на конец 2014 года площадь жилищного фонда Арсеньевского городского поселения составила 1217,3 тыс. кв. м. Средний показатель жилищной обеспеченности составляет 22,7 м2 на человека.

Жилищный фонд представлен домами как малоэтажной, так и многоэтажной застройки.

Основные характеристики развития жилищного фонда Арсеньевского городского округа за период 1931-2014 гг. представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Характеристика жилищного фонда | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Численность проживающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| Период постройки | Этажность |  |  |
| С 1931 по 1960 гг. | 1- и 2-этажные | 30 169,82 | 1 043 |
|  | 3- и 4-этажные | 21 180,60 | 857 |
| С 1961 по 1990 гг. | 1- и 2-этажные | 9 090,99 | 557 |
|  | 3- и 4-этажные | 32 780,30 | 1500 |
|  | 5-этажные | 581 129,04 | 26232 |
|  | 9-этажные | 220 210,76 | 10416 |
| С 1991 г. | 5-этажные | 65 454,00 | 2517 |
|  | 9-этажные | 35 871,50 | 1171 |
| Прочие | 221 412,99 | 9 250 |
| Итого: |  | 1 217 300,00 | 53543 |

Анализ таблицы 9 показывает, что наибольшие темпы строительства жилья в Арсеньевском городском округе достигнуты в период массового строительства типового жилья (преимущественно 5 и 9 этажные здания) и составляли около 28 тыс. кв.м в год. Начиная с 1991 года темпы строительства жилья значительно сократились и не превышали 6 тыс. кв.м в год.

В Арсеньевском городском округе управление многоквартирными домами осуществляется посредством трех форм, предусмотренных Жилищным кодексом РФ:

- товарищества собственников жилья созданы в 92-х многоквартирных домах;

- непосредственный способ управления выбран собственниками 144 многоквартирных домов;

- для управления 106 многоквартирных домов привлечены управляющие организации.

На  2014 год обеспеченность населения Арсеньевского городского округа жильем составляла 22,7 кв.м/чел., что превышает аналогичный показатель по Приморскому краю (22,1 кв.м/чел.).

В последние годы строительство жилья в Арсеньевском городском округе ведется нарастающими темпами (таблица 10).

Таблица 10

| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем строительства жилищного фонда, тыс. кв.м | 2,8 | 4,8 | 7,7 | 6,7 |

В 2015 году в рамках программы по переселению из аварийного и ветхого жилья предусмотрено строительство одного многоквартирного дома площадью 2,4 тыс. кв.м.

Основными факторами развития жилищного строительства в Арсеньевском городском округе на перспективу являются как новая застройка в целях обеспечения жильем миграционного прироста населения, так и улучшение жилищных условий жителей Арсеньевского городского округа с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации аварийного жилья.

Генеральным планом Арсеньевского городского округа предусмотрен вывод из эксплуатации 15,5 тыс. кв.м аварийного жилья в период с 2009 по 2025 гг.

В соответствии с Генеральным планом приоритетной задачей жилищного строительства является повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и качества жилой среды. Для решений этой задачи необходимо:

- ликвидация наиболее аварийного жилья и рекультивация занимаемых им территорий;

- реконструкция капитальных зданий с большой степенью износа;

- наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования;

- организация территории с гармоничным сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

Согласно Генеральному плану планируется создание новых жилых районов на условно свободных территориях (жилые районы «Суличевский» и «Солнечный») в Арсеньевском городском округе.

Зона капитальной многоэтажной застройки включает в себя территории 2-9-этажной каменной застройки в центральной части Арсеньевского городского округа и кварталы на северо-востоке в жилом районе «Суличевский».

Зона одноэтажной усадебной застройки располагается в «Северном» жилом районе, полностью в «Солнечном» жилом районе, а также в жилом районе «Дачный». Зона представляет собой, в основном, одно-, двух-, трехэтажную деревянную и каменную застройку усадебного типа с приусадебными земельными участками до 0,24 га.

Строительство жилья в Арсеньевском городском округе на различных этапах развития определялось различными факторами. За ряд последних лет строительство жилья в городском округе определяется преимущественно наличием платежеспособного спроса. Программой комплексного развития на перспективу до 2028 года предусматривается достигнутый в 2012 году уровень ввода жилья в эксплуатацию в объеме 4,8 тыс. кв.м ежегодно, а также наличие проектов комплексной застройки (таблица 11).

Таблица 11

| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию жилищного фонда, тыс. кв.м - всего, в том числе: | 4,8 | 4,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 2,23,03,03,03,03,03,03,0 - 1- и 2-этажные здания | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| - здания свыше 5 этажей2,2 - 3-5-этажные ждания | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Вывод из эксплуатации жилищного фонда, тыс. кв.м - всего, в том числе: | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| - 1- и 2-этажные здания | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| - 3-5-этажные ждания | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - здания свыше 5 этажей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общая площадь жилищного фонда на конец года, тыс. кв.м - всего, в том числе: | 1222,7 | 1226,6 | 1217,3 | 1238,0 | 1243,8 | 1249,5 | 1255,2 | 1260,9 | 1266,6 |
| - 1- и 2-этажные здания | 262,2 | 263,5 | 265,7 | 267,8 | 269,9 | 272,1 | 274,2 | 276,4 | 278,5 |
| - 3-5-этажные ждания | 704,0 | 706,1 | 709,0 | 712,0 | 714,9 | 717,8 | 720,7 | 723,6 | 726,5 |
| - здания свыше 5 этажей | 256,5 | 257,0 | 257,6 | 258,3 | 259,0 | 259,6 | 260,3 | 260,9 | 261,6 |

Таблица 11 (продолжение)

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию жилищного фонда, тыс. кв.м - всего, в том числе: | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| - 1- и 2-этажные здания | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| - 3-5-этажные ждания | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| - здания свыше 5 этажей | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Вывод из эксплуатации жилищного фонда, тыс. кв.м - всего, в том числе: | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| - 1- и 2-этажные здания | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 3-5-этажные ждания | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - здания свыше 5 этажей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общая площадь жилищного фонда на конец года, тыс. кв.м - всего, в том числе: | 1272,3 | 1278,0 | 1283,8 | 1289,5 | 1295,2 | 1301,8 | 1308,4 | 1315,1 |
| - 1- и 2-этажные здания | 280,6 | 282,8 | 284,9 | 287,0 | 289,2 | 292,2 | 295,1 | 298,1 |
| - 3-5-этажные ждания | 729,4 | 732,3 | 735,3 | 738,2 | 741,1 | 744,1 | 747,1 | 750,0 |
| - здания свыше 5 этажей | 262,3 | 262,9 | 263,6 | 264,3 | 264,9 | 265,6 | 266,2 | 266,9 |

Для целей программы комплексного развития рассматривается как перспектива нового жилищного строительства, так и объектов социального, бытового, административного, промышленного назначения в Арсеньевском городском округе.

Генеральным планом принята ступенчатая система обслуживания населения общественными учреждениями, которая предусматривает:

- первая ступень - учреждения повседневного пользования микрорайонного значения, размещенные в жилых кварталах и микрорайонах;

- вторая ступень - учреждения периодического пользования, размещаемые более концентрированно, в основном, в общественных центрах жилых районов;

- третья ступень - учреждения эпизодического пользования, имеющие общегородское значение и формирующие общегородской центр, совмещенный с центром планировочного района.

В таблице 12 представлена существующая обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания и ее перспективное развитие в соответствии с Генеральным планом.

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта социального и культурно-бытового обслуживания населения | Ед. изм. | Существующее состояние | Перспективное состояние (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 2489 | 2550 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 6561 | 6950 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 694 | 700 |
| 4 | Больницы | коек | 445 | 550 |
| 5 | Поликлиники | посещ.в смену | 840 | 850 |
| 6 | Предприятия общественного питания | мест | 1705 | 1800 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 67 | 100 |
| 8 | Кинотеатры | мест | 179 | 250 |
| 9 | Клубы | мест | 910 | 100 |
| 10 | Спортивные залы | кв.м.пола спортивного зала | 5653,5 | 5900,0 |
| 11 | Плавательные бассейны | кв.м. пола спортивного зала | 515 | 525 |
| 12 | Гостиницы | мест | 592 | 610 |
| 13 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |

Учет полного перечня объектов нового строительства для целей программы комплексного развития не предполагает обязательной застройки, а составлен для оценки возможных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для их подключения. По мере реализации программы в нее необходимо вносить изменения, учитывающие уточненные планы строительства.

В отношении промышленных объектов Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих и создание новых промрайонов, таких как промрайон «Железнодорожный» и промрайон «Маев ключ». Промрайон «Железнодорожный» расположен в северной части Арсеньевского городского округа и примыкает к существующей железнодорожной станции и грузовому двору. Промрайон «Маев ключ» предлагается расположить в районе полигона ТБО с выносом в него части вредных производств. Конкретные параметры строительства объектов в указанных промышленных районах должны определяться соответствующими проектами.

Расчетные нагрузки для подключения строящихся объектов к системе коммунальной инфраструктуры определены:

- по системам водоснабжения и водоотведения – в соответствии с СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» исходя из количества проживающих и условий потребления воды на нужды ГВС, при использовании ванн и (или) душей;

- по системе теплоснабжения – в соответствии с параметрами, предусмотренными Генеральным планом Арсеньевского городского округа, с учетом использования энергосберегающих технологий, дифференцированно в зависимости от типа застройки (многоэтажная, малоэтажная);

- по системе электроснабжения – в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного теплоснабжения предусматривается для многоквартирной и усадебная застройки. Для районов индивидуальной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников. В таблицах 13-15 с учетом вышесказанного представлены нагрузки объектов нового строительства на системы коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа.

Таблица 13

| Наименование и характеристика участка застройки | Объем строительства нового жилья и общественно-административных зданий, тыс. кв.м | Средняя площадь жилого помещения, кв.м | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир, кВт | Подключаемая нагрузка к системам электроснабжения, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой район Солнечный - всего, в том числе: | 18,9 |  |  | 721,8 |
| - усадебная застройка; | 3,3 | 100,0 | 4,0 | 133,8 |
| - котеджная застройка; | 6,7 | 150,0 | 4,0 | 180,3 |
| - общественно-деловая застройка; | 8,9 |  |  | 407,7 |
| Жилой район Суличевский - всего, в том числе: | 55,4 |  |  | 4893,5 |
| - многоэтажная (до 12 этажей) застройка; | 40,0 | 65,0 | 7,0 | 4305,2 |
| - усадебная застройка; | 13,1 | 100,0 | 4,0 | 526,2 |
| - котеджная застройка; | 2,3 | 150,0 | 4,0 | 62,0 |
| Квартал "Усадьба" | 26,9 | 100,0 | 4,0 | 1078,0 |
| Реконструкция и уплотнение существующей застройки | 11,9 | 65,0 | 7,0 | 1281,9 |
| Итого: | 113,1 |  |  | 7975,2 |

Таблица 14

| Наименование и характеристика участка застройки | Объем строительства нового жилья и общественно-административных зданий, тыс. кв.м | Подключаемая нагрузка к системе теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Жилой район Солнечный - всего, в том числе: | 18,9 | 1,3 |
| - усадебная застройка; | 3,3 | 0,0 |
| -котеджная застройка; | 6,7 | 0,0 |
| - общественно-деловая застройка; | 8,9 | 1,3 |
| Жилой район Суличевский - всего, в том числе: | 55,4 | 3,0 |
| - многоэтажная (до 12 этажей) застройка; | 40,0 | 3,0 |
| - усадебная застройка; | 13,1 | 0,0 |
| -котеджная застройка; | 2,3 | 0,0 |
| Квартал "Усадьба" | 26,9 | 2,3 |
| Реконструкция и уплотнение существующей застройки | 11,9 | 0,9 |
| Итого: | 113,1 | 7,5 |

Таблица 15

| Наименование и характеристика участка застройки | Примерное количество жителей, чел. | Удельное водопотребление, л/чел. в сут. | Подключаемая нагрузка к системам коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоснаб-жение, куб.м/ч | Водоотве-дение, куб.м/ч |
| Жилой район Солнечный - всего, в том числе: | 493 |  | 7,8 | 7,8 |
| - усадебная застройка; | 164 | 195 | 2,6 | 2,6 |
| -котеджная застройка; | 329 | 195 | 5,2 | 5,2 |
| - общественно-деловая застройка; |  |  |  |  |
| Жилой район Суличевский - всего, в том числе: | 2726 |  | 51,7 | 51,7 |
| - многоэтажная (до 12 этажей) застройка; | 1968 | 250 | 39,8 | 39,8 |
| - усадебная застройка; | 647 | 195 | 10,2 | 10,2 |
| - котеджная застройка; | 111 | 195 | 1,7 | 1,7 |
| Квартал "Усадьба" | 1326 | 195 | 20,9 | 20,9 |
| Реконструкция и уплотнение существующей застройки | 586 | 250 | 11,8 | 11,8 |
| Итого: | 5131,0 |  | 92,2 | 92,2 |

Учитывая опережающий принцип обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры, представляется целесообразным разработать и реализовать мероприятия по комплексному развитию городской инфраструктуры на участках, предусмотренных под застройку на ближайшую перспективу.

5.2.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г.      № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2015-2028 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 16.

Таблица 16

| Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина новых нагрузок, кВт | 0 | 478,1 | 1529,9 | 2573,6 | 3621,3 | 4669,1 | 12094,9 |
| Аварийность системы электроснабжения, ед. | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь электроэнергии, кВт-ч./км | 75683 | 74479 | 73331 | 72233 | 71182 | 70176 | 62419 |
| Индекс замены оборудования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Индекс нового строительства, % | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 36 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс нового строительства, % | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Величина новых нагрузок, Гкал/час | 0,0 | 0 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,4 |
| Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 190,5 | 190,5 | 188,4 | 186,3 | 184,3 | 182,2 | 177,0 |
| Эффективность использования воды, куб.м/Гкал | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал | 49,5 | 49,5 | 49,2 | 48,6 | 48,0 | 47,4 | 44,8 |
| Доля тепловой энергии, расходуемой на собственные нужды, % от выработки | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| Уровень потерь, Гкал/км в год | 1259,8 | 1259,8 | 1259,8 | 1234,3 | 1208,9 | 1183,4 | 979,8 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 76 | 49 |
| Индекс замены оборудования, % | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 75 |
| Сокращение выбросов оксида серы в жилой зоне, т | 0 | 0 | 0 | 6 | 350 | 350 | 3146,4 |
| Сокращение выбросов оксида азота в жилой зоне, т | 0 | 0 | 0 | 307 | 405,7 | 405,7 | 3652,1 |
| Сокращение выбросов оксида углерода в жилой зоне, т | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,3 | 458,3 | 4124,6 |
| Сокращение выбросов летучей золы в жилой зоне, т | 0 | 0 | 0 | 66 | 73,7 | 73,7 | 664 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем водоснабжения, ед./км | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,23 |
| Коэффициент потерь воды, куб.м/км | 12015 | 11820 | 11634 | 11455 | 11284 | 11120 | 6831 |
| Индекс замены оборудования, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 6,3 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 91,9 | 90,9 | 89,9 | 88,9 | 87,9 | 86,9 | 78 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 87 |
| Индекс нового строительства, % | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 31 |
| Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/куб.м | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,132 | 0,128 |
| Величина новых нагрузок, куб.м/ч | 0,0 | 0 | 11,5 | 17,3 | 23,0 | 28,8 | 51,6 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем водоотведения ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
| Индекс замены оборудования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Удельный вес сетей нуждающихся в замене, % | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 72 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Индекс нового строительства, % | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 32 |
| Величина новых нагрузок, куб.м/ч | 0,0 | 0 | 11,6 | 17,5 | 23,3 | 31,9 | 48,5 |
| Объект используемый для утилизации (захоронения) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество инцидентов, связанных с превышением норм концентрации загрязняющих веществ в почве, грунтовых водах, воздухе, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение выбросов оксида серы, т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 |
| Сокращение выбросов оксида азота, т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6119 |
| Сокращение выбросов оксида углерода, т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 |
| Сокращение выбросов летучей золы, т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |

Перспектива развития системы электроснабжения Арсеньевского городского округа состоит из  мероприятий по реконструкции и модернизации существующих сооружений, а также по подключению объектов нового строительства.

В целях исполнения положений  ст. 38 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой, а также для обеспечения потребителей в жилищном фонде Арсеньевского городского округа коммунальными услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляется целесообразным реализовать мероприятия по модернизации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающих:

- расчетные параметры циркуляции теплоносителя во внутридомовом инженерном оборудовании путем установки и наладки регулирующей арматуры;

- организацию независимой схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов к системе централизованного теплоснабжения Арсеньевского городского округа посредством установки индивидуальных тепловых пунктов.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку во вновь осваиваемых районах Арсеньевского городского округа предусматривается строительство новых распределительных тепловых сетей в период до 2028 года в соответствии с очерёдностью ввода новой жилой и общественно-деловой застройки.

Основными направлениями развития системы водоснабжения Арсеньевского городского округа является модернизация и реконструкция головных сооружений,  водопроводных сетей, а также строительство современных водопроводных очистных сооружений на р. Дачная,  р. Арсеньевка (2-й подъем), при этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, и обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей Арсеньевского городского округа.

Плановое реконструкция водопроводных очистных сооружений 2017-2018 годы.

Основными направлениями развития системы водоотведения Арсеньевского городского округа является модернизация и реконструкция очистных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения, а также строительство  канализационных очистных сооружений, при этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории муниципального образования, и обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Основным направлением по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО Арсеньевского городского округа является рекультивация старого полигона, проведение государственной экспертизы, ввод в эксплуатацию 2 и 3 очереди полигона.

5.2.3. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых

объектов капитального строительства

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей к системе электроснабжения представлены в таблице 17, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает  требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |
| 1. | Строительство новых подстанций | Подключение новых потребителей к системе электроснабжения | МВт | 11,2 | Всего, в том числе: | 51199,4 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 32913,9 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 51199,4 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 3657,1 | 32913,9 |
| 2. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе электроснабжения | п. м | 23100 | Всего, в том числе: | 14777,0 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 9499,5 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 14777,0 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 9499,5 |
| 3. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе электроснабжения | п. м | 154700 | Всего, в том числе: | 98960,4 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 63617,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 98960,4 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 7068,6 | 63617,4 |
| 4. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в квартале «Усадьба» | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" | п. м | 34300 | Всего, в том числе: | 21940,8 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 14104,8 |
|  |  | к системе электроснабжения |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 21940,8 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 1567,2 | 14104,8 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 186877,6 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 120135,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 186877,6 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 13348,4 | 120135,6 |

Таблица 17.1.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |
| 1. | Строительство новых подстанций | Подключение дополнительной нагрузки | кВт | 0,0 | 569,7 | 1139,3 | 1709,0 | 2278,6 | 6835,9 | Срок полезного использования оборудования |
| 2. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в жилом районе Солнечный | Подключение дополнительной нагрузки | кВт | 51,6 | 103,1 | 154,7 | 206,2 | 257,8 | 567,1 | Срок полезного использования оборудования |
| 3. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение дополнительной нагрузки | кВт | 349,5 | 699,1 | 1048,6 | 1398,1 | 1747,7 | 3844,9 | Срок полезного использования оборудования |
| 4. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение дополнительной нагрузки | кВт | 77,0 | 154,0 | 231,0 | 308,0 | 385,0 | 847,0 | Срок полезного использования оборудования |

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа предусматривается строительство новых распределительных тепловых сетей в период до 2028 года в соответствии с очерёдностью ввода новой жилой и общественно-деловой застройки.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей представлены в таблице 18, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивает прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |
| 1. | Проектирование и строительство котельной в районе квартала "Усадьба" Проектирование и строительство новой угольной котельной для кварталов «Интернат» и «Усадьба» с консервацией существующей мазутной котельной квартала «Интернат» | Обеспечение централизованного теплоснабжения подключаемых объектов нового строительства | 1 котельная | 1 | Всего, в том числе: | 42561,2 | 0,0 | 42561,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 42561,2 | 0,0 | 42561,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного теплоснабжения | п. м | 3000 | Всего, в том числе: | 25814,8 | 0,0 | 2346,8 | 2346,8 | 2346,8 | 2346,8 | 16427,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 25814,8 | 0,0 | 2346,8 | 2346,8 | 2346,8 | 2346,8 | 16427,6 |
| 3. | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системецентра-лизованного теплоснаб-жения | п. м | 1800 | Всего, в том числе: | 15489,1 | 0,0 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 9856,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 15489,1 | 0,0 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 9856,7 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 83865,1 | 0,0 | 46316,1 | 3754,9 | 3754,9 | 3754,9 | 26284,3 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 83865,1 | 0,0 | 46316,1 | 3754,9 | 3754,9 | 3754,9 | 26284,3 |

Таблица 18.1.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |
| 1. | Проектирование и строительство котельной в районе квартала "Усадьба" Проектирование и строительство новой угольной котельной для кварталов «Интернат» и «Усадьба» с консервацией существующей мазутной котельной квартала «Интернат» | Подключение дополнительной нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | Срок полезного использования оборудования |
| 2. | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение дополнительной нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | Срок полезного использования оборудования |
| 3. | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение дополнительной нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | Срок полезного использования оборудования |

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей к системе водоснабжения представлены в таблице 19, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность и обеспечивает прокладку сетей водоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Для оказания качественной услуги по водоснабжению соответствующим гигиеническим нормативам  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных сооружений на р. Дачная.

| Таблица 19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |
| 1. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе централизованного водоснабжения | п. м | 6720 | Всего, в том числе: | 28821,0 | 0,0 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 | 19953,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 28821,0 | 0,0 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 | 19953,0 |
| 2. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного водоснабжения | п. м | 13440 | Всего, в том числе: | 57640,7 | 0,0 | 4433,9 | 4433,9 | 4433,9 | 4433,9 | 39905,1 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 57640,7 | 0,0 | 4433,9 | 4433,9 | 4433,9 | 4433,9 | 39905,1 |
| 3. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системе централизованного водоснабжения | п. м | 10500 | Всего, в том числе: | 45032,0 | 0,0 | 3464,0 | 3464,0 | 3464,0 | 3464,0 | 31176,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 45032,0 | 0,0 | 3464,0 | 3464,0 | 3464,0 | 3464,0 | 31176,0 |
| 4. | Проектирование и реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная. | Качественное и бесперебойное обеспечение питьевой водой | комплекс | 1 | Всего, в том числе: | 308300,0 | 0,0 | 8300,0 | 120000,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 63320,0 | 0,0 | 3320,0 | 24000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства Фонда ЖКХ | 4980,0 | 0,0 | 4980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 240000,0 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 144000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего, в том числе: | 439793,7 | 0,0 | 18414,9 | 130114,9 | 190114,9 | 10114,9 | 91034,1 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 63320,0 | 0,0 | 3320,0 | 24000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные средства | 240000,0 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 144000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства Фонда ЖКХ | 4980,0 | 0,0 | 4980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 131493,7 | 0,0 | 10114,9 | 10114,9 | 10114,9 | 10114,9 | 91034,1 |

Таблица 19.1.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |
| 1. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Солнечный | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 5,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 2. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 3,7 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 | 33,2 | Срок полезного использования оборудования |
| 3. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 13,4 | Срок полезного использования оборудования |
| 4 | Проектирование и реконструкция водопроводных очистных сооружений на р. Дачная | Качественная и бесперебойная услуга | объект | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 25 |

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых сетей водоотведения.

В районах точечной застройки подключение реконструируемых объектов капитального строительства, а также объектов с невысокой нагрузкой (до 5 куб.м/час) не предполагает дополнительных мероприятий по подключению и будет осуществляться застройщиками в пределах площадок застройки.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей представлены в таблице 20, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность и обеспечивает прокладку сетей водоотведения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |
| 1. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе централизованного водоотведения | п. м | 4100 | Всего, в том числе: | 15731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1573,1 | 14157,9 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 15731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1573,1 | 14157,9 |
| 2. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного водоотведения | п. м | 7560 | Всего, в том числе: | 27944,8 | 0,0 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 19346,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 27944,8 | 0,0 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 19346,4 |
| 3. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системе централизованного водоотведения | п. м | 5900 | Всего, в том числе: | 20335,2 | 0,0 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 11126,8 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 20335,2 | 0,0 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 11126,8 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 64011,0 | 0,0 | 4451,7 | 4451,7 | 4451,7 | 6024,8 | 44631,1 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 64011,0 | 0,0 | 4451,7 | 4451,7 | 4451,7 | 6024,8 | 44631,1 |

Таблица 20.1

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |
| 1. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Солнечный | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 5,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 2. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Суличевский | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 | 33,2 | Срок полезного использования оборудования |
| 3. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в квартале "Усадьба" | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 4,2 | 6,4 | 8,5 | 10,6 | 10,3 | Срок полезного использования оборудования |

5.2.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки и в целях улучшения качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории Арсеньевского городского округа, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в указанных услугах необходима реализация следующих мероприятий (таблица 21):

- рекультивация старого полигона;

- проведение государственной экологической экспертизы;

- ввод в эксплуатацию 2 и 3 очереди полигона;

- обеспечение линий электропередач;

- строительство подъездных путей, с установкой шлагбаума (3000 м.п.).

|  |  |  |  |  |  | Таблица 21 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| 1. | Рекультивация действующего полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 13 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 702,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10961,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10961,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2740,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Разработка проектно – сметной документации с оформлением экспертиз на строительство II-й и III-й очередей полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 14 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 403,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 11522,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11522,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2880,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2880,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство II-й и III-й очередей полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 4. | Обеспечение линий электропередач | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Строительство подъездных путей, с установкой шлагбаума | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | п.м | 3000 | Всего, в том числе: | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 101105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28105,0 | 60000,0 | 13000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 62484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22484,0 | 40000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 25621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5621,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.2.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и  качества коммунальных услуг. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Арсеньевского городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и организациями,  оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. Мероприятия, предусмотренные программой  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

городского округа

Выявленные в разделе 3.1. Обосновывающего материала проблемы и задачи функционирования и развития системы электроснабжения Арсеньевского городского округа в рамках Программы решаются посредством мероприятий по реконструкции и модернизации существующих сооружений, а также по подключению объектов нового строительства.

Комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения Арсеньевского городского округа, представленный в таблице 22, учитывает проекты по развитию электрических сетей.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Таблица 22

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена КТП-250кВА №97 на ул. Абрикосовая на КТПн-400кВА | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим потребителям | МВА | 0,4 | Всего, в том числе: | 717,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 717,0 |
| 2. | Замена трансформаторов в подстанциях № 1,2,3,4,6,7,9,11,14,33,35,51,63,75,79,90,164,177 | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим потребителям | МВА | 14,7 | Всего, в том числе: | 10625,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 10625,0 |
| 3. | Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 6 и ф. 12 ПС "Молодежная" от РП-2 до ТП-142 | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим потребителям | км | 0,816 | Всего, в том числе: | 1128,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1128,0 |
| 4. | Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 19 и 20 ПС-110/35/6 "Молодежная" от ТП-101 до ТП-102 | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,816 | Всего, в том числе: | 1002,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1002,0 |
| 6. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 6 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,091 | Всего, в том числе: | 98,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 98,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 7. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 10 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,122 | Всего, в том числе: | 187,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 187,0 |
| 8. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-2 до ВРУ дома по ул. Калининская, 20 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,036 | Всего, в том числе: | 44,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 44,0 |
| 9. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-3 до ВРУ дома по ул. Калининская, 12 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,061 | Всего, в том числе: | 58,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 58,0 |
| 10. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-4 до ВРУ дома по ул.Ломоносова, 44 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,092 | Всего, в том числе: | 99,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 99,0 |
| 11. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 3 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,112 | Всего, в том числе: | 118,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 118,0 |
| 12. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 9 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,16 | Всего, в том числе: | 165,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 165,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 13. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 11 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,046 | Всего, в том числе: | 54,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 54,0 |
| 14. | Прокладка 2-ой кабельной линии от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 20 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,173 | Всего, в том числе: | 178,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 178,0 |
| 15. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-16 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 19 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,144 | Всего, в том числе: | 149,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 149,0 |
| 16. | Прокладка 2-ой кабельной линии от ТП-16 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 21 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,122 | Всего, в том числе: | 129,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 129,0 |
| 17. | Прокладка 2-ой кабельной линии от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 32 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,087 | Всего, в том числе: | 94,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 94,0 |
| 18. | Прокладка 2-ой кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома по пр. Горького, 16 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,037 | Всего, в том числе: | 45,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 45,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 19. | Прокладка 2-ой кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома по ул. Садовая, 25 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,061 | Всего, в том числе: | 69,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 69,0 |
| 20. | Прокладка 2-ой кабельной линии от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/3 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,082 | Всего, в том числе: | 89,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 89,0 |
| 21. | Прокладка 2-ой кабельной линии от ТП-137 до ВРУ дома по ул. Щербакова, 62 | улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | км | 0,031 | Всего, в том числе: | 40,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 40,0 |
| 22. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-66 по ул. Фрунзе, Кирзаводская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220 В на 380В) | Увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,811 | Всего, в том числе: | 308,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 308,0 |
| 23. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-67 к 3 километру (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220 В на 380В) | Увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,581 | Всего, в том числе: | 280,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 280,0 |
| 24. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-127 по ул. Совхозная, Мичурина, пер. Короткий (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220 В на 380В) | Увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,148 | Всего, в том числе: | 200,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 200,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 25. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПн-29 по пер. Косой, ул. Ломоносова, Комсомольская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220 В на 380В) | Увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,811 | Всего, в том числе: | 377,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 377,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 26. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-72 фид. ул. Советская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220 В на 380В) | Увеличение сечения проводов по фидерам, переход от однофазных сетей к трехфазным | км | 1,683 | Всего, в том числе: | 278,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 278,0 |
| 27. | Установка приборов учета на границе балнсовой принадлежности | Реализация программы по Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N261-ФЗ | ед. | 4311 | Всего, в том числе: | 7937,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 7937,0 |
| 28. | Установка пунктов секционирования на ВЛ-6кВ Ф-5, 7, 13, 18, к-л Северо-Восточный, горнолыжная трасса от ПС Молодежная и Ф-1 ПС Арсеньев-1, Ф-14 ПС Город | Оперативное обслуживание линий электропередач | ед. | 8 | Всего, в том числе: | 6448,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 6448,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 29. | Установка грозозащиты по фидерам 6кВ ф-1 ПС Арсеньев-1, ф-19 ПС Город, ф-5, 11, 13 ПС Молодежная | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | ед. | 49 | Всего, в том числе: | 453,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 453,0 |
| 30. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-1 | Обновление оборудования подстанции | ед. | 16 | Всего, в том числе: | 1763,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1763,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 31. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-2 | Обновление оборудования подстанции | ед. | 17 | Всего, в том числе: | 1889,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1889,0 |
| 32. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-3 | Обновление оборудования подстанции | ед. | 18 | Всего, в том числе: | 1986,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1986,0 |
| 33. | Автоматизация трансформаторных подстанций для съема данных (АСКУЭ) | Оперативное обслуживание и улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | ед. | 114 | Всего, в том числе: | 2477,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 2477,0 |
| 34. | Строительство КТПн-630кВА квартал «Восточный» | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 0,63 | Всего, в том числе: | 916,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 916,0 |
| 35. | Строительство КТПн-630кВА квартал «Кирзавод» | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 0,63 | Всего, в том числе: | 916,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 916,0 |
| 36. | Строительство ТП-2х630кВА квартал "Северо-Восточный" | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 1,26 | Всего, в том числе: | 3310,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 3310,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 37. | Строительство КТПн-630кВА в квартале Усадьба (район ул. Солнечная) | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | МВА | 0,63 | Всего, в том числе: | 916,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 916,0 |
| 38. | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-2х630 кВА квартал "Северо-Восточный" | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 2,244 | Всего, в том числе: | 3317,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 3317,0 |
| 39. | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 "Молодежная до РП-2 | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 3,264 | Всего, в том числе: | 4734,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4734,0 |
| 40. | Строительство КЛ-6кВ от ПС Молодежная до ВЛ-6кВ по пер. Пржевальского и от ул. Суличевского до ТП-2х630кВА в кв. Северо-Восточный | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 0,6 | Всего, в том числе: | 939,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 939,0 |
| 41. | Строительство КЛ-6кВ от ПС Арсеньев-1до ул. Камышовая и от концевой опоры в квартале Усадьба (район ул.Солнечная) до КТПН-630кВА | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 1 | Всего, в том числе: | 1539,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1539,0 |
| 42. | Строительство ВЛ-6кВ от пер. Пржевальского до ул. Суличевского | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 5,6 | Всего, в том числе: | 5987,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 5987,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 43. | Строительство ВЛ-6кВ от ул. Чапаева до КТПН-630кВА в квартале Кирзавод | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 1 | Всего, в том числе: | 1156,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1156,0 |
| 44. | Строительство ВЛ-6кВ от КТПН-630кВА в квартале Кирзавод до КТПН-630кВА в квартале Восточный | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 1,5 | Всего, в том числе: | 1701,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1701,0 |
| 45. | Строительство ВЛ-6кВ от ул. Камышовая до квартала Усадьба (район ул. Солнечная) | Перераспределение нагрузки существующих электрических сетей | км | 4 | Всего, в том числе: | 4204,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4204,0 |
| 46. | Замена воздушных линий | Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии | п. м | 66150 | Всего, в том числе: | 38839,5 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 38839,5 |
| 47. | Замена кабельных линий | Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии | п. м | 190350 | Всего, в том числе: | 207005,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 207005,4 |
| 48. | Реконструкция подстанций | Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии | МВт | 31,5 | Всего, в том числе: | 72000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 72000,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы электроснабжения, в том числе: | 387035,9 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 387035,9 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |

|  |  |  |  | Таблица 22.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |  |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |  |
| 1. | Замена КТП-250кВА №97 на ул. Абрикосовая на КТПн-400кВА | Снижение количества инцидентов | ед./ год | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 44,1 |  |  |
| 2. | Замена трансформаторов в подстанциях № 1,2,3,4,6,7,9,11,14,33,35,51,63,75,79,90,164,177 | Снижение количества инцидентов | ед./ год | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,58 | 0,73 | 6,5 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 14,5 | 29,1 | 43,6 | 58,1 | 72,6 | 653,7 |  |  |
| 3. | Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 6 и ф. 12 ПС "Молодежная" от РП-2 до ТП-142 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 887,2 | 887,2 | 7985,0 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 34,2 |  |  |
| 4. | Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 19 и 20 ПС-110/35/6 "Молодежная" от ТП-101 до ТП-102 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 394,1 | 788,1 | 788,1 | 788,1 | 788,1 | 7093,1 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 30,4 |  |  |
| 5. | Прокладка 2-й кабельной линии от КТПн-26 до ВРУ дома по ул.Садовая, 29 | Сокращение потерь электроэнергии . | кВт-ч | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 509,7 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |  |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |  |
| 6. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 6 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 693,7 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,0 |  |  |
| 7. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 10 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 1323,8 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5,7 |  |  |
| 8. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-2 до ВРУ дома по ул. Калининская, 20 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 311,5 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3 |  |  |
| 9. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-3 до ВРУ дома по ул. Калининская, 12 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 410,6 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 |  |  |
| 10. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-4 до ВРУ дома по ул.Ломоносова, 44 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,9 | 700,8 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,0 |  |  |
| 11. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 3 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 835,3 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,6 |  |  |
| 12. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 9 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 1168,0 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5,0 |  |  |
| 13. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садовая, 11 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 382,3 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |  |  |
| 14. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-14 до ВРУ дома по ул.Ломоносова, 20 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 1260,0 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 5,4 |  |  |
| 15. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-16 до ВРУ дома по ул.Ленинская, 19 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,2 | 117,2 | 1054,8 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |  |  |
| 16. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-16 до ВРУ дома по ул.Ленинская, 21 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 101,5 | 913,2 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 3,9 |  |  |
| 17. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-18 до ВРУ дома по ул.Октябрьская, 32 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,9 | 73,9 | 665,4 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 2,8 |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |  |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |  |
| 18. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома по пр. Горького, 16 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 318,6 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 |  |  |
| 19. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома по ул. Садовая, 25 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,3 | 488,4 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,1 |  |  |
| 20. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-92 до ВРУ дома по ул.Октябрьская, 14/3 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 630,0 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,7 |  |  |
| 21. | Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-137 до ВРУ дома по ул.Щербакова, 62 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 283,2 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 |  |  |
| 22. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в от КТП-66 по ул. Фрунзе, Кирзаводская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,3 | 242,3 | 2180,3 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 9,3 |  |  |
| 23. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-67 к 3 километру (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 1982,1 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 8,5 |  |  |
| 24. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-127 по ул. Совхозная, Мичурина, пер. Короткий (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,3 | 157,3 | 1415,8 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 6,1 |  |  |
| 25. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПн-29 по пер. Косой, ул. Ломоносова, Комсомольская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,5 | 296,5 | 2668,8 | 33 |  |
|  |  |  | .тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 11,4 |  |  |
| 26. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-72 фид. ул. Советская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В) | Сокращение потерь электроэнергии | Квт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,7 | 1967,9 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 8,4 |  |  |
| 27. | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |  |
| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |  |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |  |
| 28. | Установка пунктов секционирования на ВЛ-6кВ Ф-5, 7, 13, 18, к-л Северо-Восточный, горнолыжная трасса от ПС Молодежная и Ф-1 ПС Арсеньев-1, Ф-14 ПС Город | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |  |
| 29. | Установка грозозащиты по фидерам 6кВ ф-1 ПС Арсеньев-1, ф-19 ПС Город, ф-5,11,13 ПС Молодежная | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |  |
| 30. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-1 | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |  |
| 31. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-2 | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |  |
| 32. | Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в РП-3 | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |  |
| 33. | Автоматизация трансформаторных подстанций для съема данных (АСКУЭ) | Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |  |
| 34. | Строительство КТПн-630кВА квартал "Восточный" | Снижение количества инцидентов | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,6 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 56,4 |  |  |
| 35. | Строительство КТПн-630кВА квартал "Кирзавод" | Снижение количества инцидентов | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,6 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 56,4 |  |  |
| 36. | Строительство ТП-2х630кВА квартал «Северо-Восточный» | Снижение количества инцидентов | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 2,0 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 203,6 |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |  |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |  |
| 37. | Строительство КТПн-630кВА в квартале Усадьба (район ул. Солнечная) | Снижение количества инцидентов | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,6 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 56,4 |  |  |
| 38. | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-2х630 кВА квартал «Северо-Восточный» | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 2609,0 | 2609,0 | 2609,0 | 23480,8 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 100,5 |  |  |
| 39. | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 , Молодежная до РП-2 | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 3723,5 | 3723,5 | 3723,5 | 3723,5 | 3723,5 | 33511,6 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 143,4 |  |  |
| 40. | Строительство КЛ-6кВ от ПС Молодежная до ВЛ-6кВ по пер. Пржевальского и от ул. Суличевского до ТП-2х630кВА в кв. Северо-Восточный | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 738,6 | 738,6 | 738,6 | 738,6 | 6647,1 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 28,4 |  |  |
| 41. | Строительство КЛ-6кВ от ПС Арсеньев-1 до ул. Камышовая и от концевой опоры в квартале Усадьба (район ул.Солнечная) до КТПН-630кВА | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1210,5 | 10894,5 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 46,6 |  |  |
| 42. | Строительство ВЛ-6кВ от пер. Пржевальского до ул. Суличевского | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 4709,1 | 4709,1 | 4709,1 | 4709,1 | 42381,5 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 181,4 |  |  |
| 43. | Строительство ВЛ-6кВ от ул. Чапаева до КТПН-630кВА в квартале Кирзавод | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,2 | 909,2 | 8183,2 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 35,0 |  |  |
| 44. | Строительство ВЛ-6кВ от КТПН-630кВА а квартале Кирзавод до КТПН-630кВА в квартале Восточный | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1337,9 | 12041,2 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 51,5 |  |  |
| 45. | Строительство ВЛ-6кВ от ул. Камышовая до квартала Усадьба (район ул. Солнечная) | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 826,7 | 1653,3 | 2480,0 | 3306,6 | 3306,6 | 29759,8 | 33 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 3,5 | 7,1 | 10,6 | 14,2 | 14,2 | 127,4 |  |  |
| 46. | Замена воздушных линий | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152745,4 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,6 |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |  |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |  |
| 47. | Замена кабельных линий | Сокращение потерь электроэнергии | кВт-ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814097,8 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3483,7 |  |  |
| 48. | Реконструкция подстанций | Сокращение потерь электроэнергии | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283156,8 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы электроснабжения |  |  | 42,7 | 86,1 | 139,1 | 182,2 | 216,0 | 7293,2 |  |  |

В таблице 23 представлен комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения Арсеньевского городского округа. Сроки реализации мероприятий определены исходя из планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

В целях исполнения положений   ст. 38  Федерального  Закона от  07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой, а также для обеспечения потребителей в жилищном фонде Арсеньевского городского округа коммунальными услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляется целесообразным реализовать мероприятия по модернизации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающих:

- расчетные параметры циркуляции теплоносителя во внутридомовом инженерном оборудовании путем установки и наладки регулирующей арматуры;

- организацию независимой схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов к системе централизованного теплоснабжения Арсеньевского городского округа посредством установки индивидуаьлных тепловых пунктов.

| Таблица 23 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 1. | Перевод нагрузки котельной по ул. Щербакова, 45 на | Оптимизация мощности теплоисточни | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 950000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  | котельную по ул. Смирнова, 5 Перевод тепловых сетей на температурный график 130-70 с перерасчетом компенсирующей способности сетей Переключение 36 объектов на первый контур с устройством ИТП Перевод станции подкачки в парке «Восток» в режим ЦТП | ков, вывод котельной из жилой зоны |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 950000,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 2. | Реконструкция котельной по ул. Смирнова, 5 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 137342,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 137342,4 |
| 3. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 630 мм и Ø 530, от ТКЦ-8 до ТКЦ-17 по ул. Жуковского | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 1253 | Всего, в том числе: | 79 412,919 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 29 412,919 |
| 4. | Капитальный ремонт трубопровода головного участка от котельной до ТКЦ 7 | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м. | 392 | Всего, в том числе: | 50 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10 000,0 |
| 5. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 530 мм от ТКЦ-22 до ТКЦ-5 по ул. Жуковского | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 285 | Всего, в том числе: | 12 383,836 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 9 907,069 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2 476,767 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 6. | Капитальный ремонт магистрального участка тепловой сети Ø 530 мм от ТКЦ – 20 до ТКЦ – 22 по ул. Жуковского, (по парку «Восток») | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу | п.м | 450 | Всего, в том числе: | 24 031,347 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 19 225,078 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 4 806,269 |
|  |  | тепловой энергии |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 |
| 7. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 325 мм, от ТКК – 5 по ул. Островского,6, до ТКК – 9 по ул. Островского, школа 7 | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 470 | Всего, в том числе: | 9 154,713 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 7 323,770 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 1 830,943 |
| 8. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 530 мм, от ТКК – 3 до ТКК – 6 по ул. Жуковского (район рынка) | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 147 | Всего, в том числе: | 7 546,105 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 6 036,884 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 1 509,221 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 |
| 9. | Перекладка тепловых сетей, нуждающихся в замене | Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода ресурсов на передачу тепловой энергии | п.м | 18000 | Всего, в том числе: | 168 969,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 168 969,6 |
| 10. | Замена тепловой изоляции сетей | Снижение потерь тепловой энергии в сетях | п.м | 12000 | Всего, в том числе: | 4 296,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4296,0 |
| 11. | Реконструкция котельной по ул. Таежная, 35 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 125580,3 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 125580,3 |
| 12. | Проектирование и строительство тепловой сети от здания ж/д вокзала до школы №10 | Переключение тепловой нагрузки школы №10 на более эффективную котельную, вывод угольной котельной из жилой зоны | п. м | 856 | Всего, в том числе: | 8035,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 8035,4 |
| 13. | Реконструкция котельной по ул. Клиновая, 1б | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 7109,5 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 7109,5 |
| 14. | Реконструкция котельной по ул. Советская, 81 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2771,9 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 2771,9 |
| 15. | Реконструкция котельной по ул. Лесная, 1 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 4849,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 4849,6 |
| 16. | Реконструкция котельной по ул. Кирзаводская, 15 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 5806,5 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 5806,5 |
| 17. | Реконструкция котельной по ул. Котовского, 1 | Обеспечение надежного теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2771,9 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 2771,9 |
| 18. | Проектирование и строительство котельной в районе квартала «Усадьба» Проектирование и строительство новой угольной котельной для кварталов | Обеспечение централизованного теплоснабжения подключаемых объектов | 1 котельная | 1 | Всего, в том числе: | 42561,2 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  | «Интернат» и «Усадьба» с консервацией существующей мазутной котельной квартала «Интернат» | нового строительства |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 42561,2 |
| 19. | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного теплоснабжения | п.м. | 3000 | Всего, в том числе: | 25814,8 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 25814,8 |
| 20. | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в квартале «Усадьба» | Подключение новых потребителей в квартале «Усадьба» к системе централизованного теплоснабжения | п.м. | 1800 | Всего, в том числе: | 15489,1 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 15489,1 |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов систему теплоснабжения, в том числе: | 1683927,12 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 82492,801 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 20623,2 |
|  | - внебюджетные средства | 29412,919 |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1417533,100 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 83865,1 |

|  |  |  |  | Таблица 23.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |
| 1. | Перевод нагрузки котельной по ул. Щербакова, | Сокращение выбросов оксида серы в жилой зоне | т |  |  |  | 343,3 | 343,3 | 3089,7 | 33 |
|  | 45 на котельную по ул. Смирнова, 5 Перевод тепловых сетей на температурный график 130-70 с перерасчетом компенсирующей способности сетей Переключение 36 объектов на первый контур с устройством ИТП Перевод станции подкачки в парке «Восток» в режим ЦТП | Сокращение выбросов оксида азота в жилой зоне | т |  |  |  | 98,7 | 98,7 | 888,7 |  |
|  |  | Сокращение выбросов оксида углерода в жилой зоне | т |  |  |  | 458,3 | 458,3 | 4124,6 |  |
|  |  | Сокращение выбросов летучей золы в жилой зоне | т |  |  |  | 7,7 | 7,7 | 69,7 |  |
|  |  | Снижение эксплутатационных затрат | тыс. руб. |  |  |  | 5855,2 | 5855,2 | 52696,6 |  |
| 2. | Реконструкция котельной по ул. Смирнова, 5 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии (1616 тыс.) | кВт-ч. | 0 | 161059 | 322118 | 483178 | 644237 | 5798131,2 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 702,8 | 1405,5 | 2108,3 | 2811,0 | 25299,4 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД котлов | т у.т. | 0,0 | 622,4 | 1244,8 | 1867,1 | 2489,5 | 22405,6 |  |
|  |  |  | тыс.руб | 0,0 | 2834,8 | 5669,7 | 8504,5 | 11339,3 | 102054,1 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 805,3 | 1610,6 | 2415,9 | 3221,2 | 28990,7 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 1442,4 | 2884,8 | 4327,1 | 5769,5 | 51925,6 |  |
|  |  | Снижение расхода воды | куб.м | 0,0 | 598,6 | 1197,1 | 1795,7 | 2394,2 | 21547,8 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 7,2 | 14,3 | 21,5 | 28,7 | 257,9 |  |
|  |  | Снижение расхода топлива | т у. т. | 0,0 | 331,1 | 662,2 | 993,3 | 1324,3 | 11919,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 1508,0 | 3016,1 | 4524,1 | 6032,2 | 54289,6 |  |
|  |  | Снижение расхода воды | куб.м | 0,0 | 32500,0 | 65000,0 | 97500,0 | 130000,0 | 1170000,0 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 389,0 | 778,0 | 1167,0 | 1556,0 | 14003,9 |  |
| 3. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 630 мм и Ø 530, от ТКЦ-8 до ТКЦ-17 по ул. Жуковского | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 231,6 | 231,6 | 231,6 | 2084,5 | 25 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 414,8 | 414,8 | 414,8 | 3733,5 |  |
|  |  | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0,0 | 870,4 | 870,4 | 870,4 | 7833,6 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 93,8 |  |
|  |  | Сокращение расхода электроэнергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 25030 | 25030 | 25030 | 225267,2 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 982,9 |  |
| 4. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 530 мм от ТКЦ-22 до ТКЦ-5 по ул. Жуковского | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1210,1 | 1210,1 | 10891,3 | 7 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2167,5 | 2167,5 | 19507,7 |  |
|  |  | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0 | 0,0 | 4547,84 | 4547,84 | 40930,6 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 54,4 | 489,9 |  |
|  |  | Сокращение расхода электроэнергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 130780 | 130780 | 1177021,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,6 | 570,6 | 5135,8 |  |
| 5. | Капитальный ремонт магистрального участка тепловой сети Ø 530 мм от ТКЦ – 20 до ТКЦ – 22 по ул. Жуковского, (по парку «Восток») | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,0 | 773,0 | 6956,9 | 19 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1384,5 | 1384,5 | 12460,6 |  |
|  |  | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0 | 0 | 2904,96 | 2904,96 | 26144,6 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 34,8 | 312,9 |  |
|  |  | Сокращение расхода электроэнергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 83537 | 83537 | 751829,3 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,5 | 364,5 | 3280,5 |  |
| 6. | Перекладка тепловых сетей, нуждающихся в замене | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 1085,7 | 2171,3 | 3257,0 | 68396,6 | 2 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1944,5 | 3889,1 | 5833,6 | 122506,2 |  |
|  |  | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0 | 4080 | 8160 | 12240 | 257040,0 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 48,8 | 97,7 | 146,5 | 3076,6 |  |
|  |  | Сокращение расхода электроэнергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 117327 | 234653 | 351980 | 7391580,0 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 511,9 | 1023,9 | 1535,8 | 32252,2 |  |
| 7. | Замена тепловой изоляции сетей | Сокращение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 723,8 | 1447,5 | 2171,3 | 45597,7 | 1 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1296,4 | 2592,7 | 3889,1 | 81670,8 |  |
| 8. | Реконструкция котельной по ул. Таежная, 35 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129877,0 | 2 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9293,5 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13235,6 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60286,2 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10649,4 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19074,3 |  |
| 9. | Проектирование и строительство тепловой сети от здания ж/д вокзала до школы №10 | Сокращение выбросов оксида серы в жилой зоне | т | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 56,7 | 3 |
|  |  | Сокращение выбросов оксида азота в жилой зоне | т | 0,0 | 0,0 | 307,0 | 307,0 | 307,0 | 2763,4 |  |
|  |  | Сокращение выбросов летучей золы в жилой зоне | т | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 594,3 |  |
|  |  | Снижение эксплуатационных затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2927,6 | 2927,6 | 2927,6 | 26348,3 |  |
| 10 | Реконструкция котельной по ул. Клиновая, 1б | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84029,4 | 1 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,7 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5096,7 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23214,9 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,5 |  |
| 11 | Реконструкция котельной по ул. Советская, 81 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007,2 | 5 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,7 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,5 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |  |
| 12 | Реконструкция котельной по ул. Лесная, 1 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475,0 | 2 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 514,1 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2341,4 |  |
|  |  |  | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,9 |  |
| 13 | Реконструкция котельной по ул. Кирзаводская, 15 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13890,0 | 4 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,6 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,7 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1296,9 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,4 |  |
| 14 | Реконструкция котельной по ул. Котовского, 1 | Снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780,4 | 4 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |  |
|  |  | Экономия топлива за счет повышения КПД | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 768,1 |  |
|  |  | Экономия тепловой энергии за счет снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 |  |
| 15 | Проектирование и строительство котельной в районе квартала "Усадьба" Проектирование и строительство новой угольной котельной для кварталов «Интернат» и «Усадьба» с консервацией существующей мазутной котельной квартала «Интернат» | Подключение дополнительной нагрузки | Гкал/ч | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | Срок полезного использования оборудования |
| 16 | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение дополнительной нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | Срок полезного использования оборудования |
| 17 | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение дополнительной нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | Срок полезного использования оборудования |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы теплоснабжения |  | тыс. руб. | 0,0 | 6884,2 | 20860,9 | 42149,4 | 49907,6 | 730689,9 |  |

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения Арсеньевского городского округа, представленный в таблице 24, учитывает проекты по развитию системы водоснабжения.

Основными направлениями развития системы водоснабжения является модернизация и реконструкция головных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей, при этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей Арсеньевского городского округа.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства. Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых сетей водоснабжения.

| Таблица 24 |  |
| --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |
| 1. | Разработка проекта на реконструкцию водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 8300,00 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 3320,00 |  |
|  |  |  |  |  | - средства Фонда ЖКХ | 4980,00 |  |
| 2. | Разработка проекта на строительство водопроводных очистных сооружений р. Арсеньевка | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3255,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2605,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 650,0 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода из полиэтиленовых труб Ø-160 мм по пер. Ирьянова от ВК-11 до ВК-21 | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 320 | Всего, в том числе: | 1163,128 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 930,5024 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 232,6256 |  |
| 4. | Капитальный ремонт водопровода Ø 200 мм по ул. Черняховского (от ул. Лысенко до ул. Лесной) из стальной трубы на трубу полиэтиленовую | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 400 | Всего, в том числе: | 3204,522 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2563,6176 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 640,9044 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
| 5. | Капитальный ремонт водопровода из полиэтиленовых труб Ø-500 мм по ул. Ломоносова от ВК-39 до ВК-45 | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 14278,879 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 11423,1032 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2855,7758 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
| 6. | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 300000,00 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 60000,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства Фонда ЖКХ | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 240000,00 |  |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |
| 7. | Строительство водопроводных очистных сооружений на водозаборе р. Арсеньевка | Обеспечение надлежащего качества питьевой воды | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 4198,396 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3358,7168 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 839,6792 |  |
| 8. | Капитальный ремонт водопровода пос. Солнечный, от ВК-2 до ВК-10 Ø 59 мм; ВК-1 до ВК-2 Ø 100 мм; от ВК-1 до ВК-3 Ø 100 мм | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 2350 | Всего, в том числе: | 4342,033 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3473,6264 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 868,4066 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
| 9. | Капитальный ремонт насосных агрегатов № 1, № 2 СД 800/32 на канализационной насосной станции по ул. Павлова, 3 | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 958,169 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 766,5352 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 191,6338 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
| 10. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей квартала Ц-2, Ø-200 мм; Ø 150 мм; Ø 100 мм | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м | 2504 | Всего, в том числе: | 11408,445 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 9126,756 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2281,689 |  |
| 11. | Капитальный ремонт запорной арматуры Ø 500 на магистральном водопроводе по ул. Ломоносова, ВК-27,27а | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3792,388 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3033,9104 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 758,4776 |  |
| 12. | Капитальный ремонт запорной арматуры магистрального водопровода Ø 400 мм от ВК-4 до ВК-16 по ул. Новикова | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 589,208 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 471,3664 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 117,8416 |  |
| 13. | Ремонт траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная (доведение торцевой стены до проектной отметки, ремонт бетонных стен и днища, восстановление дренажной системы), устройство ограждения водохранилища и асфальтового покрытия по гребню плотины | Повешение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 27660,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 19088,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 8192,0 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 380,0 |  |
| 14. | Разработка проекта, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на достройку водосливной грани водохранилища на р. Дачная | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3500,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2800,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 700,0 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |
| 15. | Разработка проекта, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на достройку траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 4824,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 3859,2 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 964,8 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
| 16. | Устройство водомерных узлов с установкой общедомовых приборов учета холодной воды | Выполнение требований законодательства об энергосбережении | ед. | 225 | Всего, в том числе: | 7130,8 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 7130,8 |  |
| 17. | Разработка проекта на устройство локальной системы оповещения | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 108,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 48,0 |  |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 60,0 |  |
| 18. | Устройство локальной системы оповещения | Повышение надежности водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3960,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 3564,0 |  |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 396,0 |  |
| 19. | Проектирование и строительство автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов, автоматизированной системы технического учета энергоресурсов, автоматизированной системы управления технологическими процессами системы водоснабжения | Повышение уровня автоматизации системы водоснабжения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 15000,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 15000,0 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |  |
| 20. | Перекладка сетей водоснабжения | Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях | п.м. | 18000 | Всего, в том числе: | 83135,7 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 83135,7 |  |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |
| 21. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе централизованного водоснабжения | п.м | 6720 | Всего, в том числе: | 28821,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 28821,0 |  |
| 22. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом райное Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного водоснабжения | п.м | 13440 | Всего, в том числе: | 57640,7 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 57640,7 |  |
| 23. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в квартале «Усадьба» | Подключение новых потребителей в квартале «Усадьба» к системе централизованного водоснабжения | п.м | 10500 | Всего, в том числе: | 45032,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 45032,0 |  |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы водоснабжения | 632302,368 |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - средства бюджета Приморского края | 63500,3344 |  |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 101225,8336 |  |
|  | - внебюджетные средства | 60836,0 |  |
|  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 90266,5 |  |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 131493,7 |  |
|  | - средства Фонда ЖКХ | 184980,0 |  |

| Таблица 24.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2028 |  |
| 1. | Разработка и реализация проекта на реконструкцию водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная | Доля реализуемой воды от водозабора на р. Дачная, соответствующей установленным требованиям к качеству питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | Срок полезного использования оборудования |
| 2. | Разработка проекта на строительство водопроводных очистных сооружений р. Арсеньевка | Доля реализуемой воды от водозабора на р. Арсеньевка, соответствующей установленным требованиям к качеству питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 3. | Замена водопровода из полиэтиленовых труб Ø-500 мм по ул. Ломоносова от ВК-39 до ВК-45 | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0 | 64686 | 64686 | 64686 | 582176 | 10 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 680,5 | 680,5 | 680,5 | 6124 |  |
|  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 27 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 2690,8 |  |
| 4. | Перекладка сетей водоснабжения | Сокращение потерь воды в сетях | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440908 | 11 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25678 |  |
|  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12452,8 |  |
| 5. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Солнечный | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 5,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 6. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 | 33,2 | Срок полезного использования оборудования |
| 7. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 13,4 | Срок полезного использования оборудования |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы водоснабжения |  |  | 0,0 | 0,0 | 979,5 | 979,5 | 1141,3 | 47145,6 |  |

Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения Арсеньевского городского округа, представленный в таблице 25, учитывает проекты по развитию системы водоотведения.

Основными направлениями развития системы водоотведения Арсеньевского городского округа является модернизация и реконструкция очистных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения, при этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории муниципального образования, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Проблемы  и задачи функционирования и развития системы централизованного водоотведения Арсеньевского городского округа решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства в рамках Программы.

| Таблица 25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 1. | Разработка проекта на строительство канализационных очистных сооружений | Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего установленным требованиям, обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2970,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2376,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 594,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 2. | Строительство канализационных очистных сооружений по классической схеме | Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего установленным требованиям, обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 3500,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2800,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 700,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 3. | Разработка проекта, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию ливневой канализации | Обеспечение благоустройства территории Арсеньевского городского округа | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 82,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 82,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 4. | Реконструкция ливневой канализации Арсеньевского городского округа | Обеспечение благоустройства территории Арсеньевского городского округа | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 808,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 808,0 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 |
| 5. | Проектирование и строительство автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов, автоматизированной системы технического учета энергоресурсов, автоматизированной системы управления технологическими процессами системы водоотведения | Повышение уровня автоматизации системы водоотведения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 15000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 4000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| 6. | Проектирование и установка узлов учета водоотведения | Выполнение требований законодательства об энергосбережении | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2500,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 500,0 |
| 7. | Реконструкция перекачивающей станции с установкой частотно-регулируемого привода | Повышение надежности системы водоотведения, снижение расхода электроэнергии на перекачку сточных вод | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 10000,0 |
| 8. | Перекладка сетей водоотведения | Снижение аварийности на сетях водоотведения | п. м | 10000 | Всего, в том числе: | 39807,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 39807,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
| № п/п | Инвестиционные проекты | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 9. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе централизованного водоотведения | п. м | 4100 | Всего, в том числе: | 15731,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 15731,0 |
| 10. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного водоотведения | п. м | 7560 | Всего, в том числе: | 27944,8 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 27944,8 |
| 11. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системе централизованного водоотведения | п. м | 5900 | Всего, в том числе: | 20335,2 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 20335,2 |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы водоотведения и очистки сточных вод, в том числе: | 138678 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 16176,0 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 7184,0 |
|  | - внебюджетные средства | 0,0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 51307,0 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 64011,0 |

| Таблица 25.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |
| 1. | Разработка проекта на строительство канализационных очистных сооружений | Доля очищенных сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Срок полезного использования оборудования |
| 2. | Строительство канализационных очистных сооружений по классической схеме | Доля очищенных сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Срок полезного использования оборудования |
| 3. | Реконструкция перекачивающей станции с установкой частотно-регулируемого привода | Снижение расхода электроэнергии | кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31074 | 279666 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 667,1 |  |
| 4. | Перекладка сетей водоотведения | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 |  |
| 5. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Солнечный | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 5,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 6. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Суличевский | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 | 33,2 | Срок полезного использования оборудования |
| 7. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в квартале "Усадьба" | Подключение дополнительной нагрузки | куб.м/ч | 0,0 | 4,2 | 6,4 | 8,5 | 10,6 | 10,3 | Срок полезного использования оборудования |
|  | Всего проекты по реконструкции и новому строительству объектов системы водоотведения и очистки сточных вод |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 2017,1 |  |

Комплекс мероприятий по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО Арсеньевского городского округа представлен в таблице 26.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы утилизации (захоронения) ТБО. Сроки реализации мероприятий определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

Подача природного газа в Арсеньевский  городской округ планируется со стороны поселка Реттиховка по магистральному газопроводу «Сахалин – Хабаровск - Владивосток» через газораспределительную станцию (ГРС), строительство которой предусматривается в Анучинском районе. Давление газа на выходе из ГРС должно составлять 1,2 МПа, далее по межпоселковым газопроводам газ поступает на два головных газораспределительных пункта (ГГРП), расположенных на территории Арсеньевского городского округа.

Головные газорегуляторные пункты расположены: ГГРП-1 – в южной части Арсеньевского городского округа, ГГРП-2 – в северной части Арсеньевского городского округа. Наличие двух ГГРП и «закольцовка» газопроводов высокого давления (Р до 6 кгс/см2) позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение всех перспективных потребителей Арсеньевского городского округа.

Предлагается газопровод прокладывать по улицам: Стахановская, Верхняя, Черняховского, Лермонтова, 9 Мая, Островского, Садовая, Жуковского, Октябрьская и Суличевского.

Газоснабжение г. Арсеньев предусматривается от ГГРП-1 и ГГРП-2, газопроводами высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа). Низшая теплотворная способность природного газа составляет 7 600 ккал/м,3 согласно ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения». Характеристика ГРС Арсеньев и ГГРП представлена в таблице 27.

Таблица 27

| Источник | Кол-во выходов | Давление на входе, МПа (изб.) | Давление на выходе, МПа (изб.) | Производительность максимальная часовая, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРС Арсеньев | 1 | - | 1,2 | 80636,0* в том числе: 44793,0 Арсеньевский городской округ |
| ГГРП-1 | 1 | 0,892 | 0,6 | 25635,0 |
| ГГРП-2 | 1 | 0,997 | 0,6 | 19158,0 |

*Нагрузка на ГРС указана с учетом потребителей Арсеньевского городского округа, Анучинского и Яковлевского муниципальных районов.

Комплекс мероприятий по развитию системы газоснабжения Арсеньевского городского округа представлен в таблице 28.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы газоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

Стоимость мероприятий определена на основании оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации.

|  |  |  |  |  | Таблица 28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 1. | Проектирование и строительство | Газификация объектов | ед. | 2 | Всего, в том числе: | 10913,4 |
|  | головных газорегуляторных пунктов | энергопотребления Арсеньевского городского округа |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10913,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
| 2. | Проектирование и строительство ГРС Арсеньев | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 5456,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 5456,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
| 3. | Проектирование и строительство газорегуляторных установок | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | ед. | 31 | Всего, в том числе: | 2993,7 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2993,7 |
| 4. | Проектирование и строительство газопроводов высокого давления Р до 1,2 Мпа | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | км | 12,33 | Всего, в том числе: | 23969,3 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 23969,3 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
| 5. | Проектирование и строительство сетей газоснабжения Р до 0,6 Мпа | Газификация объектов энергопотребления Арсеньевского городского округа | км | 57,09 | Всего, в том числе: | 110981,8 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 110981,8 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |
|  | Всего проекты по новому строительству объектов системы газоснабжения | 154314,9 |
|  | - средства бюджета Приморского края | 40339,4 |
|  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 113975,5 |
|  | - собственные средства предприятия | 0,0 |
|  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 |

Таблица 28.1

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта | Срок окупаемости проекта, лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство головных газорегуляторных пунктов | Сокращение выбросов оксида серы централизованными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  |  | Сокращение выбросов оксида углерода централизованными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488000 | Срок полезного использования оборудования |  |
| 2. | Проектирование и строительство ГРС Арсеньев | Сокращение выбросов оксида азота централизованными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5519 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  |  | Сокращение выбросов летучей золы централизованными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Срок полезного использования оборудования |  |
| 3. | Проектирование и строительство газорегуляторных установок | Сокращение выбросов оксида серы индивидуальными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | Срок полезного использования оборудования |  |
| 4. | Проектирование и строительство газопроводов высокого давления Р до 1,2 Мпа | Сокращение выбросов оксида углерода индивидуальными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | Срок полезного использования оборудования |  |
|  |  | Сокращение выбросов оксида азота индивидуальными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | Срок полезного использования оборудования |  |
| 5. | Проектирование и строительство сетей газоснабжения Р до 0,6 Мпа | Сокращение выбросов летучей золы индивидуальными теплоисточниками | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Срок полезного использования оборудования |  |

5.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры

## 5.3.1. Характеристика текущего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей Арсеньевского городского округа осуществляется на напряжении 110 кВ от энергосистемы Приморского края.

Средний физический износ оборудования и электрических сетей в Арсеньевском городском округе составляет:

- кабельные линии электропередач 6/0,54 кВ – 91 %;

- воздушные линии электропередач 6/0,4 кВ – 66 %;

- трансформаторные подстанции – 87%;

- распределительные пункты – 91 %.

Износ оборудования и сетей является причиной высокого уровня технологических потерь – 27-30% (таблица 29) при утверждаемом департаментом по тарифам Приморского края (далее – уполномоченный  орган) уровне 16%.

Таблица 29

| Показатель | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Баланс потребления электрической энергии |
| Поступило в сеть, тыс.кВт-ч. | 170800 | 179870 |
| Потери, тыс.кВт-ч. | 27280,54 | 30414,032 |
| % от отпуска в сеть | 16,15 | 16,02 |
| Полезный отпуск, тыс.кВт-ч. | 119419,9 | 131156,8 |
| Баланс мощности |
| Расчетная мощность потребителей, кВА, | 26460 | 21930 |
| Присоединенная мощность потребителей, кВА | 38730 | 22130 |
| Резерв (+) / дефицит (-) мощности, кВА | -12270 | -200 |
| то же в % от расчетной мощности | -46 | -1 |

К основным составляющим потерь электроэнергии в системе электроснабжения Арсеньевского городского округа можно отнести:

- потери электроэнергии в распределительных сетях 6/0,4кВ;

- потери в силовых понижающих трансформаторах;

- неравномерное распределение нагрузок по фидерам;

- завышенная протяженность распределительных сетей;

- несоответствие сечения питающих линий требуемым для фактически сложившихся нагрузок.

Энергоснабжающей организацией ежегодно проводятся работы по замене изношенного оборудования и сетей. Однако достигнутых объемов данных работ (приблизительно 4-6% от общего количества оборудования и сетей) недостаточно для кардинального решения проблемы изношенности коммунальной инфраструктуры электроснабжения.

Анализ баланса мощности (таблица 29) свидетельствует о наличии дефицита пропускной способности энергосистемы Арсеньевского городского округа. Превышение расчетной мощности над присоединенной показывает отклонение фактических параметров функционирования коммунальной системы электроснабжения от изначально заданных расчетных величин, которым соответствуют сечения питающих линий с учетом нагрева и экономической плотности тока, технически неизбежные потери мощности и отклонения напряжения в сетях, а также мощности питающих трансформаторов, условия срабатывания защиты. Таким образом, фактически сложившиеся параметры работы энергосистемы Арсеньевского городского округа не обеспечивают необходимую надежность, что при длительных пиковых нагрузках может приводить к срабатыванию защиты или отказам оборудования.

Во исполнение федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Арсеньевского городского округа ведется работа по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов. По состоянию на 01 января 2015 года общедомовые приборы учета электрической энергии установлены во всех многоквартирных жилых домах. При этом вся электроэнергия, реализуемая населению, оплачивается с использованием показаний индивидуальных приборов учета. Все потребители бюджетной сферы и все прочие потребители приобретают электрическую энергию с использованием приборов учета.

С 2005 года предприятие ОАО «Арсеньевэлектросервис» начало приобретать и устанавливать у абонентов частного сектора однофазные и трехфазные электросчетчики кл.2 прямого включения, которые исключают несанкционированный отбор мощности. На сегодняшний день у абонентов частного сектора установлено свыше 2,5 тысяч однофазных и трехфазных счетчиков. С целью составления баланса электроэнергии на отходящих фидерах 0,4 кВ подстанций, где абоненты полностью охвачены новыми приборами учета, установлен головной технический учет. Также устанавливаются счетчики кл.2,0 в многоквартирных домах.

Таким образом, основными проблемами развития системы электроснабжения Арсеньевского городского округа являются:

1. Высокий износ трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, кабельных и воздушных линий.

2. Превышение фактически присоединенной мощности существующих потребителей над расчетной.

## 5.3.2. Характеристика текущего состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение Арсеньевского городского округа осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах многоэтажной застройки, а также в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются преимущественно в районах усадебной застройки.

Централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 10 котельных. Наиболее крупными являются котельные, расположенные на ул. Смирнова, Щербакова и Таежная. На долю данных котельных приходится 96 % всех тепловых нагрузок Арсеньевского городского округа. Зоны действия теплоисточников представлены в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование теплоисточника | Зона действия теплоисточника |
| --- | --- |
| Котельная, ул. Смирнова, 5 | Кварталы города А, Б, В-1, В-2 |
| Котельная, ул. Щербакова, 45 | Кварталы города А, Б, №№ 14,15, 16, 17, 18 |
| Котельная, ул. Таёжная, 35 | Кварталы города А, Клин, № 24, Ц-1, Ц-2 |
| Котельная, ул. Кленовая, 1б | Район школы № 6, детского дома |
| Котельная, ул. Советская, 81 | Многоквартирный дом №81 по ул. Советская |
| Котельная, ул. Олега Кошевого, 5 | Школа №10 |
| Котельная, ул. Кирзаводская, 15 | Многоквартирные дома в районе ул.Кирзаводская, бывший поселок «Кирзавод» |
| Котельная, ул. Лесная, 1 | Здания тубдиспансера |
| Котельная, ул. Балабина, 22 | Квартал «Интернат» |
| Котельная, ул. Котовского, 1 | Общежитие, ул. Котовского, д. 1 |

Основные характеристики котельных приведены в таблице 31.

Таблица 31

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Наличие резервных мощностей, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в сетях, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | отопление | ГВС |  |  |
| Котельная, ул. Смирнова, 5 | 167,3 | 156,3 | 146,7 | 63,55 | 60,30 | 3,25 | 76,2 | 7,0 |
| Котельная, ул. Щербакова, 45 | 34,2 | 34,2 | 32,1 | 24,44 | 23,22 | 1,22 | 0,1 | 7,6 |
| Котельная, ул. Таёжная, 35 | 59,3 | 59,3 | 55,7 | 30,33 | 28,54 | 1,79 | 20,3 | 5,1 |
| Котельная, ул. Кленовая, 1б | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 2,4 | 0,3 |
| Котельная, ул. Советская, 81 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,3 | 0,03 |
| Котельная, ул. Олега Кошевого, 5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,3 | 0,04 |
| Котельная, ул. Кирзаводская, 15 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,31 | 0,30 | 0,01 | 0,5 | 0,1 |
| Котельная, ул. Лесная, 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,19 | 0,18 | 0,01 | 0,5 | 0,1 |
| Котельная, ул. Балабина, 22 | 16,7 | 16,7 | 15,7 | 3,42 | 3,32 | 0,10 | 11,4 | 0,9 |
| Котельная, ул. Котовского, 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,11 | 0,10 | 0,01 | 0,3 | 0,01 |
| Итого: | 284,8 | 273,8 | 257,2 | 123,87 | 117,48 | 6,39 | 112,2 | 21,2 |

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в Арсеньевском городском округе мощности теплоисточников обеспечивают существующих потребителей.

Семь котельных в Арсеньевском городском округе работают на твердом топливе – угле. На одной котельной в качестве топлива используется мазут. Две котельные работают как на угле, так и на мазуте.

Значительная часть тепловой энергии вырабатывается в паре. При этом потребителями пар не используется. На источниках тепла установлено морально и физически устаревшее оборудование. Износ котельных превышает 85%. Высокий износ оборудования предопределяет низкую эффективность использования топлива, что негативно влияет на экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации, а также на экологическую обстановку в городском округе. В ряде районов Арсеньевского городского округа проблема повышенного выброса продуктов сгорания теплоисточниками усугубляется неблагоприятным расположением жилых домов относительно котельных по ул. Щербакова и ул. Олега Кошевого.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 71,1 км. Протяженность сетей диаметром до 200 мм 42,4 км; сетей диаметром от 200 до 400 мм – 18,1 км; сетей диаметром от 400 до 600 мм – 10,6 км. Метод прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный в непроходных каналах, бесканальный и надземный на низких опорах. Теплоизоляционная конструкция теплопроводов: основной слой − изделия из минеральной ваты, покровный слой − рубероид, тонкая листовая сталь. Значительная часть тепловых сетей изношена (износ свыше 83%) и требует замены – 55 км.

Аварии на теплоисточниках и тепловых сетях Арсеньевского городского округа за 2010-2012 гг. не зафиксированы, что свидетельствует о надлежащей подготовке системы теплоснабжения к отопительному периоду и, следовательно, удовлетворительном качестве предоставляемой услуги. Однако в силу высокой изношенности оборудования и сооружений охарактеризовать систему теплоснабжения как надежную не представляется возможным.

Основным потребителем товаров и услуг теплоснабжающей организации является население (более 65%). Во исполнение федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Арсеньевского городского округа ведется работа по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов. По состоянию на 01 января 2015 года общедомовые приборы учета тепловой энергии установлены на 88 многоквартирных домах из 157 домов, подлежащих оснащению, что составляет 56%. Реализация тепловой энергии населения в многоквартирных и жилых домах, не оборудованных приборами учета, осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Бюджетные потребители, согласно вышеуказанной программе, приборами учета тепловой энергии полностью обеспечены.

Система договоров на поставку коммунального ресурса (тепловой энергии) населению в Арсеньевском городском округе сформирована в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации: при обслуживании внутридомового оборудования отопления, являющегося общим имуществом в многоквартирном доме, управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом) расчеты за коммунальную услугу производятся опосредовано через управляющую организацию, если собственниками многоквартирного дома не принято решение о прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией; при принятии собственниками многоквартирного дома, обслуживаемого управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом) решения о прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией, а также при непосредственном управлении многоквартирным домом и потреблении тепловой энергии в индивидуальном жилом доме расчеты производятся непосредственно между потребителями и ресурсоснабжающей организацией. Поставка тепловой энергии бюджетным и прочим потребителям также осуществляется на договорной основе.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Арсеньевского городского округа были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы.

1. Оборудование теплоисточников морально и физически устарело и существенно уступает по экономичности современным аналогам. Значительная часть тепловой энергии вырабатывается в паре, из-за чего расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточников выше, чем при работе в водогрейном режиме. При этом потребителями пар не используется.

2. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Средний износ объектов сетевой инфраструктуры составляет более 83%. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Требует восстановления изоляция теплосетей. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения.

3. На нескольких котельных для производства тепловой энергии в качестве топлива используется доставляемый из других регионов мазут, что увеличивает себестоимость коммунального ресурса.

## 5.3.3. Характеристика текущего состояния системы водоснабжения

Холодное водоснабжение потребителей Арсеньевского городского округа осуществляет водоснабжающая организация  филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев».

Основные показатели деятельности водоснабжающей организации представлены в таблице 32.

Таблица 32

| Показатель | Годовой объем, тыс. куб.м |
| --- | --- |
| Подано воды в сеть - всего, в том числе: | 6298,0 |
| - поднято насосными станциями | 100,5 |
| - без нагнетательных устройств | 6197,5 |
| Утечка и неучтенный расход воды | 1720,64 |
| Отпущено воды всем потребителям, всего, в том числе: | 4577,36 |
| - население | 1990,6 |
| - бюджетные потребители | 117,66 |
| - прочие потребители | 2469,1 |

Водоснабжение всех потребителей г. Арсеньева осуществляется                только из водохранилища на р. Дачная. Водопроводные очистные                  сооружения на водохранилище р. Дачная являются объектом незавершенного строительства. Уровень потерь воды в сетях достигает 20%, что ниже              среднего показателя по городским поселениям Приморского края (38% в 2012 году). При этом потенциал технически возможного снижения потерь еще не исчерпан.

В таблице 33 представлен баланс установленной мощности сооружений системы водоснабжения и присоединенной нагрузки.

Таблица 33

| Показатель | тыс.куб.м/сут. |
| --- | --- |
| Установленная мощность головных сооружений системы водоснабжения - всего, в том числе: | 43,5 |
| - насосных станций I-го подъема | 12,0 |
| - водоприемных сооружений водохранилища на р.Дачная | 31,5 |
| Установленная мощность насосных станций II-го подъема | 121,4 |
| Установленная мощность очистных сооружений | 4,8 |
| Расход воды на собственные нужды системы водоснабжения | 0,4 |
| Потери воды в сетях | 4,1 |
| Суммарная присоединенная нагрузка потребителей | 18,0 |
| Резерв мощности системы водоснабжения | 21,1 |

Анализ таблицы 32 показывает, что система водоснабжения Арсеньевского городского округа построена с большим запасом возможности подать воду потребителям. Качество очистки воды на имеющихся очистных сооружениях (на р. Арсеньевка) является недостаточным для выполнения установленных требований (таблица 34).

Таблица 34

| № п/п | Показатель | Значение показателя до очистки воды | Значение показателя после очистки питьевой воды | Требование СанПиН 2.1.1074-01 | Степень выполнения установленных требований, % от нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мутность, (мг/дм3) | 20,72 | 16,97 | 1,5 | 20 |
| 2. | Цветность, (град) | 19,17 | 17,06 | 20 | 100 |
| 3. | Запах, привкус (балл) | 1 | 1,1 | 2 | 100 |
| 4. | Железо (общее), (мг/дм3) | 1,95 | 0,895 | 0,3 | 64 |
| 5. | Марганец, (мг/дм3) | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| 6. | Нитриты (NO3), (мг/дм3) | 0,038 | 0,037 | 3,3 | 100 |
| 7. | Нитраты (NO3), (мг/дм3) | 1,67 | 1,91 | 45 | 100 |
| 8. | Азот аммиака (NO3), (мг/дм3) | 0,105 | 0,071 | 1,5 | 100 |
| 9. | Жесткость (общ), (мг/дм3) | 0,4 | 0,4 | 7 | 100 |
| 10. | Щёлочность, (мг-экв/л) | 0,4 | 0,4 | - | - |
| 11. | Хлориды, (мг/дм3) | 4,65 | 6,74 | 350 | 100 |
| 12. | Медь, (мг/дм3) | 0,133 | 0,104 | 1 | 100 |
| 13. | Сухой остаток, (мг/дм3) | 62 | 61 | 1000 | 100 |
| 14. | Окисляемость, (мг/дм3) | 4,2 | 3,24 | 5 | 100 |
| 15. | Сан.-микробиологич. ОКБ | 319,35 | не обн. | не обн. | 100 |
| 16. | ТКБ | 319,35 | не обн. | не обн. | 100 |
| 17. | ОМЧ | 19 | 0 | 50 | 100 |

Из 13-ти показателей качества воды, соответствующих установленным требованиям, 11 соответствуют указанным требованиям до очистки воды. Также по   3-м показателям установленные требования не выполняются.

Водопроводные очистные сооружения  на р. Арсеньевка морально устарели, процесс коагулирования, отстаивания и фильтрации через фильтры не проводится. Водохранилище на р. Дачная введено в эксплуатацию с недостроенными водопроводными очистными сооружениями. Обеззараживание воды осуществляется жидким хлором, отстаивание и контактирование воды осуществляется в резервуарах чистой воды. Данная технология требует соблюдения повышенных мер безопасности.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 97,5 км. Все участки сетей имеют срок эксплуатации свыше 25 лет. Распределительная сеть Арсеньевского городского округа также включает одну насосную станцию II-го подъема и три подкачивающие насосные станции.

Износ основных фондов водопроводных насосных станций составляет свыше 70%, водопроводных сетей – 91,9%. В 2014 году на водопроводных сетях произошло 59 аварий. В пересчете на 1 км сетей данный показатель составляет 0,56 ед., что выше среднего значения по городским поселениям Приморского края (0,48 ед./км в год).

Обусловленное длительным сроком эксплуатации состояние оборудования насосных станций и водопроводных сетей не может обеспечивать надежное функционирование системы водоснабжения в будущем. Это дает основание утверждать, что надежность функционирования системы водоснабжения находится на низком уровне.

Около 80% всех расходов на водоснабжение составляют затраты на материалы и оплату труда работников, а также связанные с ними отчисления социального характера, что с одной стороны свидетельствует о низкой энергоемкости инфраструктуры водоснабжения в Арсеньевском городском округе, а с другой – о высокой трудоемкости, связанной с необходимостью выполнения большого количества ремонтных работ, в связи с изношенностью оборудования и сооружений.

Основными проблемами системы водоснабжения в Арсеньевском городском округе являются:

- высокий износ оборудования насосных станций, сетей водопровода;

- отсутствие (незавершенное строительство) водопроводных очистных сооружений на водохранилище на р. Дачная и крайне неэффективная работа существующих очистных сооружений на водозаборе р. Арсеньевка.

## 5.3.4. Характеристика текущего состояния системы водоотведения

Эксплуатацию системы водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе осуществляет организация в сфере водоотведения – филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев».

Застройка Арсеньевского городского округа делится на три бассейна канализования:

- первый бассейн охватывает центральную и восточную части Арсеньевского городского округа; сточные воды этого бассейна собираются в коллекторы № 1, 2;

- второй бассейн охватывает западную часть Арсеньевского городского округа; сточные воды этого бассейна собираются в коллектор №3;

- третий – охватывает южную часть Арсеньевского городского округа и его промышленные предприятия; сточные воды от жилой застройки, ОАО ААК «Прогресс» и ОАО «Аскольд» собираются в коллекторы №№ 1, 2.

По коллекторам сточные воды собираются на канализационной насосной станции и по напорному коллектору перекачиваются на очистные сооружения.

Существующее положение с очисткой сточных вод можно охарактеризовать как критическое. Для уменьшения антропогенной нагрузки на р. Дачная в различные годы были введены в эксплуатацию две очереди очистных сооружений: в 1961 г. (первая очередь) и в 1973 г. (вторая очередь).

В настоящее время сооружения представлены только набором устройств для механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, первичные отстойники) и для обеззараживания осветленной сточной жидкости. В Арсеньевском городском округе отсутствуют очистные сооружения канализации биологической очистки, обеспечивающие очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

Ежесуточно на сооружения для очистки сточных вод поступает большое количество загрязнений; большая часть этих загрязнений проходит транзитом через сооружения и загрязняет р. Дачная, что нарушает требования действующего природоохранного законодательства. Очистные сооружения механической очистки обеспечивают  очистку сточных вод только по взвешенным веществам на 40%. Положение усугубляется еще и тем, что канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, их износ составляет более 80%.

На территории Арсеньевского городского округа 55,1 км  канализационных сетей Арсеньевского городского округа, из них ветхих 47,3 км. Срок службы канализационных сетей превышает 25 лет.

Основные показатели деятельности организации в сфере водоотведения представлены в таблице 35.

Таблица 35

| Показатель | Количество, тыс. куб.м |
| --- | --- |
| Пропущено сточных вод - всего, в том числе: | 3525,1 |
| - от населения | 2792,3 |
| - от бюджетных учреждений | 191,2 |
| - от прочих предприятий и организаций | 541,6 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | 3525,1 |

Как и в сфере водоснабжения, основным потребителем товаров и услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод является население городского округа.

В таблице 36 представлен баланс установленной мощности сооружений системы водоотведения и присоединенной нагрузки.

Таблица 36

| Показатель | Тыс.куб.м/сут. |
| --- | --- |
| Установленная мощность канализационной насосной станции | 87,2 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | 14,0 |
| Объем сточных вод в сутки наибольшего потребления воды | 12,6 |
| Резерв мощности системы централизованного водоотведения и очистки сточных вод | 1,4 |

Анализ таблицы 36 показывает, что существующая пропускная способность системы водоотведения и очистки сточных вод обеспечивает потребности городского округа в полном объеме. Однако, как указывалось выше, качество сбрасываемых в водный объект сточных вод после очистки не отвечает требованиям природоохранного законодательства.

Основными проблемами системы водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе являются:

1. Низкая надежность системы водоотведения и очистки сточных вод вследствие высокого уровня износа инфраструктуры.

2. Отсутствуют очистные сооружения канализации биологической очистки, обеспечивающие очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

## 5.3.5. Характеристика текущего состояния системы сбора и утилизации

## твердых бытовых отходов

Утилизацию (захоронение) ТБО от потребителей Арсеньевского городского округа осуществляет ООО «Лидер». В городском округе отсутствует система раздельного сбора ТБО. Общий объем вывоза ТБО в 2014 году составил 111,23 тыс.куб.м, включая:

- от населения – 92,57 тыс.куб.м (83 % от общего объема ТБО);

- от бюджетных учреждений – 5,80 тыс.куб.м (5 % от общего объема ТБО);

- от прочих организаций – 12,86 тыс.куб.м (12 % от общего объема ТБО).

Полигон ТБО расположен примерно в 4-х км восточнее г. Арсеньева (на юго–восток от строения № 41 по ул. Колхозной), в 1,5 км от автодороги Осиновка-Рудная Пристань, на территории Яковлевского района, в 6 км от долины р. Арсеньевка. Ландшафты сельских поселений с. Старосысоевка и Сысоевка удалены на 3,5 км и более. Городские ландшафты (с многоэтажной застройкой) г. Арсеньева удалены на 10 км.

Площадь полигона составляет 5,1 га. 12 ноября 2013 г. заключен договор              № 46/а между Администрацией Арсеньевского городского округа и ООО «Лидер» о предоставлении во временное владение и пользование полигона ТБО. Управление Росприроднадзора по Приморскому краю отказало ООО «Лидер» в предоставлении лицензии на деятельность по размещению отходов I-IV классов опасности ввиду отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации.

Практически по всей площади полигона под растительным слоем залегают 2-х метровым слоем суглинки гравелистые, имеющие коэффициент фильтрации 10-5 см/с. Гравийно-галечниковые грунты, залегающие на незначительной площади в нижней части полигона имеют коэффициент фильтрации 9х10-5 см/с. В средней части полигона находятся глины твердые, плотные с  коэффициентом фильтрации 6х10-5 см/с, которые являются идеальным изоляционным материалом. Согласно результатам изысканий, суглинки и глины залегающие в основании полигона обладают необходимыми изоляционными свойствами, в связи с чем создание дополнительного противофильтрационного экрана не требуется.

Для сбора излишков фильтрата, вдоль нижнего откоса котлована каждой очереди эксплуатации обустраивается  дренажная система с выпуском в приемный резервуар (колодец), из которого фильтрат вывозится на площадку отстоя и сублимации.

Для предотвращения попадания поверхностного стока, формирующегося при выпадении атмосферных осадков с вышележащей, еще не нарушенной территории полигона, в котлован с отходами (при формировании первого слоя ТБО), выше полосы укладываемых отходов создается вал из уплотненного вынутого грунта при рытье котлована. Отсыпка вала высотой 0,5 м осуществляется с учетом рельефа местности, создавая при этом условия для движения поверхностного стока в низменную часть за территорию полигона.

В соответствии с количеством ежедневно принимаемых отходов и применяемой техники устанавливаются следующие размеры рабочего участка: ширина 5 м и длина до 30м.

Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой до 2,0 м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты "надвигают" к предыдущему (складированием по методу "надвига"). При этом методе отходы укладывают снизу вверх.

Уплотненный слой ТБО, высотой 2 м, изолируется слоем грунта 0,15÷0,25 м (при обеспечении уплотнения в 4 раза). Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое ТБО, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 мес. (по мере заполнения карт фронт работ отступает от ТБО уложенных в предыдущие сутки).

Складирование последующих слоев ТБО осуществляется методом "сталкивания" (сверху вниз). Высота откоса должна быть не более 2,5 м. При методе "сталкивания" в отличие от метода "надвига" мусоровозный транспорт разгружается на верхней изолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По мере заполнения карт фронт работ движется по уложенным в предыдущие сутки ТБО.

Полигон эксплуатируется с конца 2010 года. Проектный срок эксплуатации полигона рассчитан на 15 лет. Фактическая вместимость полигона ТБО – 105,112 тыс.тонн.

На полигоне размещены:

- одноэтажное административно-бытовое помещение, площадью 43,6 кв.м;

- навес для машин и механизмов;

- контрольно-пропускной пункт;

- трансформаторная подстанция;

- контрольно-смотровой колодец;

- контрольно-дезинфицирующая ванна;

- дренажная система;

- контрольно-регулирующие пруды, а также пруд-испаритель.

Полигон по периметру огорожен. Водоснабжение полигона – децентрализованное (привозное).

Прием отходов на полигоне осуществляется 24 часа в сутки.

Проектом предусмотрено 3 очереди эксплуатации полигона. Технология заполнения второй и третьей очередей полигона ТБО соответствует технологии первой очереди эксплуатации, но участки складирования не выделяются.

Для уплотнения ТБО используется бульдозер марки ДЗ-42. Коэффициент уплотнения – 3,8. Для повышения эффективности использования земельных участков целесообразно использовать специализированную технику, дающую возможность уплотнения ТБО с коэффициентом до 7.

С целью определения необходимых мероприятий, связанных с утилизацией (захоронением)  ТБО в Арсеньевском городском округе целесообразно оценить максимально возможный прогнозный объем образования ТБО на период реализации настоящей Программы (таблица 37). Оценка максимальных объемов образования ТБО производилась исходя из условия 100% охвата всего населения Арсеньевского городского округа услугами по утилизации ТБО.

Таблица 37

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 48989 | 48793 | 48598 | 48403 | 48209 | 48016 | 47824 | 47632 | 47442 | 47253 | 47064 | 46876 | 46688 | 46500 |
| 2. | Средняя норма накопления ТБО и крупнога-баритного мусора (далее – КГМ) | куб.м/чел. в год | 1,88 | 1,92 | 1,95 | 1,98 | 2,0 | 2,04 | 2,07 | 2,10 | 2,13 | 2,16 | 2,20 | 2,23 | 2,26 | 2,30 |
| 3. | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,030 | 1,046 | 1,061 | 1,077 | 1,093 | 1,110 | 1,126 | 1,143 | 1,161 | 1,178 | 1,196 | 1,214 | 1,232 | 1,250 |
| 4. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, выво-зимый от населения | куб.м | 92570 | 92477 | 92384 | 92292 | 92200 | 92108 | 92015 | 91924 | 91832 | 91740 | 91648 | 91557 | 91465 | 91374 |
| 5. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 18660 | 18772 | 18884 | 18996 | 19108 | 19220 | 19332 | 19444 | 19556 | 19678 | 19790 | 19902 | 20014 | 20126 |
| 5.1. | бюджетные потребители | куб.м | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 5.2. | прочие потребители | куб.м | 12860 | 12972 | 13084 | 13196 | 13308 | 13420 | 13532 | 13644 | 13756 | 13878 | 13990 | 14102 | 14214 | 14326 |
| 6. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывоз-имый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 111230 | 111249 | 111268 | 111288 | 111308 | 111328 | 111347 | 111368 | 111388 | 111418 | 111438 | 111459 | 111465 | 111500 |
| 6.1 | ТБО | куб.м | 104539 | 103462 | 103479 | 103498 | 103516 | 103535 | 103553 | 103572 | 103591 | 103619 | 103637 | 103657 | 103675 | 103695 |
| 6.2 | КГМ | куб.м | 6691 | 7787 | 7789 | 7790 | 7792 | 7793 | 7794 | 7796 | 7797 | 7799 | 7801 | 7802 | 7804 | 7805 |
| 7. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, после уплотнения на полигоне, в том числе: | куб.м | 29581 | 29874 | 30175 | 30498 | 30956 | 31420 | 31891 | 32370 | 32855 | 33348 | 33848 | 34356 | 34871 | 35394 |
| 7.1 | ТБО | куб.м | 27510 | 27783 | 28063 | 28363 | 28789 | 29221 | 29659 | 30104 | 30555 | 31014 | 31479 | 31951 | 32430 | 32917 |
| 7.2 | КГМ | куб.м | 2071 | 2091 | 2112 | 2135 | 2167 | 2199 | 2232 | 2266 | 2300 | 2334 | 2369 | 2405 | 2441 | 2478 |
| 8. | Объем ТБО и КГМ, захорани-ваемый на существующем полигоне нарастающим итогом (на конец года) | куб.м | 121015 | 150889 | 181064 | 211562 | 242518 | 273938 | 305830 | 338199 | 371055 | 404403 | 438251 | 472607 | 507478 | 542873 |
| 9. | Годовой объем захоронения по проекту | куб.м | 81840 | 81840 | 81840 | 81840 | 81840 | 81840 | 81840 | 81840 | 81840 | 81840 | 81840 | 81840 | 81840 | 81840 |
| 10. | Объем захоронения по проекту нарастающим итогом (на конец года) | куб.м | 336226 | 418066 | 499906 | 581746 | 663586 | 745426 | 827266 | 909106 | 990946 | 1072786 | 1154626 | 1236466 | - | - |
| 11. | Заполнение полигона | % | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 |

На основании проведенного анализа прогнозного объема образования ТБО в Арсеньевском городском округе можно сделать вывод, что на период 2015 – 2028 гг. вместимости участка существующего полигона ТБО будет достаточно.

## 5.3.6. Характеристика системы газоснабжения

В настоящее время Арсеньевский городской округ не газифицирован, коммунальная инфраструктура газоснабжения отсутствует, централизованное газоснабжение также отсутствует. Население для пищеприготовления использует сжиженный газ в баллонах.

Генеральным планом предусмотрено централизованное газоснабжение потребителей Арсеньевского городского округа по отводу от магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», ввод в эксплуатацию которого произведен в 2011 году в рамках проекта создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения.

На территории Приморского края утверждена и реализуется подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы, предусматривающая софинансирование мероприятий по газификации из регионального и местных бюджетов.

5.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В  Арсеньевском городском округе утверждена и реализуется муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы (далее – Программа энергосбережения Арсеньевского городского округа).

Программа энергосбережения Арсеньевского городского округа направлена на решение следующих задач:

-  капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных  объектов коммунальной  инфраструктуры  городского округа на основе применения   энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования;

- повышение уровня освещенности улиц  городского округа;

- ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа.

Реализация Программы энергосбережения Арсеньевского городского округа осуществляется в  один этап в 2015-2017 годах.

Реализация мероприятий Программы энергосбережения Арсеньевского городского округа осуществляется за счет средств бюджета Приморского края, бюджета  городского округа и за счет внебюджетных средств, предусматривающих средства организаций и потребителей коммунальных ресурсов.

Потребность в оснащении приборами учета бюджетных учреждений приведена в таблице 38. Потребность в оснащении приборами учета жилищного фонда приведена в таблице 39.

Таблица 38

| Коммунальный ресурс | Необходимое количество приборов учета, ед. | Установлено по состоянию на 01.01.2012 г. | Установлено по состоянию на 01.01.2013г. | Установлено по состоянию на 01.01.2014 г. | Обеспеченность приборами учета на 01.01.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации |
| Электроэнергия | 91 | 88 | 91 | 91 | 100% |
| Тепловая энергия | 61 | 28 | 55 | 61 | 100% |
| Холодная вода | 67 | 61 | 67 | 67 | 100% |
| Горячая вода | 74 | 48 | 62 | 74 | 100% |

Таблица 39

| Жилищный фонд (общедомовые приборы учета) |
| --- |
| Коммунальный ресурс | Всего многоквартирных домов, ед. | Подлежат оснащению приборами учета, ед. | Фактически оснащено многоквартирных домов, ед. |
| Электроэнергия | 342 | 311 | 311 |
| Тепловая энергия | 342 | 157 | 88 |
| Холодная вода | 342 | 225 | 76 |
| Горячая вода | 342 | 150 | 83 |
| Жилищный фонд (индивидуальные приборы учета) |
| Коммунальный ресурс | Всего квартир, ед. | Фактически оснащено приборами учета, ед. |
| Электроэнергия | 22520 | 22513 |
| Холодная вода | 22155 | 14212 |
| Горячая вода | 22447 | 15433 |

Оснащение коллективными приборами учета многоквартирных домов осуществляется более медленными темпами. Это связано с низкой активностью населения в решении данного вопроса, поскольку он обусловлен отсутствием готовности к финансированию установки общедомовых приборов учета за счет собственных средств. Дополнительным сдерживающим установку приборов учета в жилищном фонде фактором является продолжительная процедура согласования и принятия решения общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам установки приборов учета.

5.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.

5.5.1.  Целевые показатели развития системы электроснабжения

По итогам анализа текущего состояния системы электроснабжения Арсеньевского городского округа, проведенного в разделе 3 Обосновывающего материала, выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем.

Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы электроснабжения городского округа. В таблице 40 приведены данные целевые показатели  с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 40

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели спроса на коммунальные услуги | Величина новых нагрузок, кВт | Величина новых нагрузок на систему электроснабжения, необходимая для присоединения новых потребителей |
| 2 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность системы электроснабжения, измеряемая в количестве инцидентов в год | Отношение количества аварийных инцидентов к протяженности сетей |
|  |  | Уровень потерь электроэнергии, кВт-ч./км в год | Отношение объема потерь в год к протяженности сети |
|  |  | Индекс замены оборудования, %. | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования. |
| 3 | Доступность услуг для потребителей | Индекс нового строительства, % | Отношение протяженности построенных сетей электроснабжения к общей протяженности сетей |

Количественные значения целевых показателей на период с 2015 по 2028 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 41).

Таблица 41

| Целевые показатели развития системы электроснабжения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина новых нагрузок, кВт | 478,1 | 1525,9 | 2573,6 | 3621,3 | 4669,1 | 12094,9 |
| Аварийность системы электроснабжения, ед. | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь электроэнергии, кВт-ч./км | 74479 | 73331 | 72233 | 71182 | 70176 | 62419 |
| Индекс замены оборудования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Индекс нового строительства, % | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 36 |

Перспектива развития системы электроснабжения городского округа состоит из  мероприятий по реконструкции и модернизации существующих сооружений, а также по подключению объектов нового строительства.

## 5.5.2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения

По итогам анализа текущего состояния системы теплоснабжения Арсеньевского городского округа, проведенного в разделе 3 Обосновывающего материала, выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем. Исходя, из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы теплоснабжения. В таблице 43 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 42

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуг для потребителей | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей |
| 2 | Показатели спроса на коммунальные услуги | Величина новых нагрузок, Гкал/час | Величина новых нагрузок на систему теплоснабжения, необходимая для подключения новых потребителей |
| 3 | Эффективность деятельности | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал. | Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии |
|  |  | Эффективность использования воды, куб.м/Гкал. | Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии |
|  |  | Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал. | Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии |
|  |  | Доля тепловой энергии, расходуемой на собственные нужды, % | Отношение количества тепловой энергии, расходуемой теплоисточниками на собственные нужды, к общему объему выработки тепловой энергии |
| 4 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Уровень потерь, Гкал/км в год | Отношение объема потерь в год к протяженности сети |
|  |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. |
|  |  | Индекс замены оборудования, %. | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования. |
| 5 | Снижение негативного воздействия на экологию | Сокращение выбросов оксида серы в жилой зоне, т | Произведение удельного объема выбросов вещества на количество сжигаемого топлива (по каждому виду топлива) |
|  |  | Сокращение выбросов оксида азота в жилой зоне, т | Произведение удельного объема выбросов вещества на количество сжигаемого топлива (по каждому виду топлива) |
|  |  | Сокращение выбросов оксида углерода в жилой зоне, т | Произведение удельного объема выбросов вещества на количество сжигаемого топлива (по каждому виду топлива) |
|  |  | Сокращение выбросов летучей золы в жилой зоне, т | Произведение удельного объема выбросов вещества на количество сжигаемого топлива (по каждому виду топлива) |

Количественные значения целевых показателей на период с 2015 по 2028 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 43).

Таблица 43

| Целевые показатели развития системы теплоснабжения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс нового строительства, % | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Величина новых нагрузок, Гкал/час | 0 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,4 |
| Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | 190,5 | 188,4 | 186,3 | 184,3 | 182,2 | 177,0 |
| Эффективность использования воды, куб.м/Гкал | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал | 49,5 | 49,2 | 48,6 | 48,0 | 47,4 | 44,8 |
| Доля тепловой энергии, расходуемой на собственные нужды, % от выработки | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| Уровень потерь, Гкал/км в год | 1259,8 | 1259,8 | 1234,3 | 1208,9 | 1183,4 | 979,8 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 85 | 82 | 79 | 76 | 76 | 49 |
| Индекс замены оборудования, % | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 75 |
| Сокращение выбросов оксида серы в жилой зоне, т | 0 | 0 | 6 | 350 | 350 | 3146,4 |
| Сокращение выбросов оксида азота в жилой зоне, т | 0 | 0 | 307 | 405,7 | 405,7 | 3652,1 |
| Сокращение выбросов оксида углерода в жилой зоне, т | 0 | 0 | 0 | 458,3 | 458,3 | 4124,6 |
| Сокращение выбросов летучей золы в жилой зоне, т | 0 | 0 | 66 | 73,7 | 73,7 | 664 |

В целях исполнения положений  ст. 38 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой, а также для обеспечения потребителей в жилищном фонде Арсеньевского городского округа коммунальными услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляется целесообразным реализовать мероприятия по модернизации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающих:

- расчетные параметры циркуляции теплоносителя во внутридомовом инженерном оборудовании путем установки и наладки регулирующей арматуры;

- организацию независимой схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов к системе централизованного теплоснабжения Арсеньевского городского округа посредством установки индивидуальных тепловых пунктов.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа предусматривается строительство новых распределительных тепловых сетей в период до 2028 года в соответствии с очерёдностью ввода новой жилой и общественно-деловой застройки.

## 5.5.3. Целевые показатели развития системы водоснабжения

По итогам анализа текущего состояния системы водоснабжения Арсеньевского городского округа, проведенного в разделе 3 Обосновывающего материала, выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем.

В таблице 44 приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 44

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем водоснабжения, ед./км | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей |
|  |  | Коэффициент потерь воды, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети водоснабжения |
|  |  | Индекс замены оборудования, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного |
|  |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
| 2 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего услуги, к населению муниципального образования |
|  |  | Индекс нового строительства, % | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сети |
| 3 | Эффективность деятельности | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/куб.м | Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды |
| 4 | Показатели спроса на коммунальные услуги | Величина новых нагрузок, куб.м/час | Величина новых нагрузок на систему водоснабжения, необходимая для подключения новых потребителей |

Количественные значения целевых показателей на период с 2015-2028 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 45).

Таблица 45

| Целевые показатели развития системы водоснабжения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность систем водоснабжения, ед./км | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,23 |
| Коэффициент потерь воды, куб.м/км | 11820 | 11634 | 11455 | 11284 | 11120 | 6831 |
| Индекс замены оборудования, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 6,3 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 90,9 | 89,9 | 88,9 | 87,9 | 86,9 | 78,0 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 87 |
| Индекс нового строительства, % | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 31 |
| Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/куб.м | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,132 | 0,128 |
| Величина новых нагрузок, куб.м/ч | 0 | 11,5 | 17,3 | 23,0 | 28,8 | 51,6 |

Основными направлениями развития системы водоснабжения Арсеньевского городского округа является модернизация и реконструкция головных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей, при этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей Арсеньевского городского округа.

## 5.5.4. Целевые показатели развития системы водоотведения

По итогам анализа текущего состояния системы водоотведения Арсеньевского городского округа, проведенного в разделе 3 Обосновывающего материала, выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем.

В таблице 47 приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица  46

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем водоотведения ед./км | Отношение количества аварий на системах водоотведения к протяженности сетей |
|  |  | Индекс замены оборудования, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного |
|  |  | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
| 2 | Качество производимых товаров и оказываемых услуг | Соответствие качества услуг, установленным требованиям, % | Отношение количества проб, соответствующих нормативу, фактическому количеству проб |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего услуги, к населению муниципального образования |
|  |  | Индекс нового строительства, % | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сети |
| 4 | Показатели спроса на коммунальные услуги | Величина новых нагрузок, куб.м/час | Величина новых нагрузок на систему водоотведения и очистки сточных вод, необходимая для подключения новых потребителей |

Количественные значения целевых показателей на период с 2015-2028 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 47).

Таблица 47

| Целевые показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность систем водоотведения ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
| Индекс замены оборудования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Удельный вес сетей нуждающихся в замене, % | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 72 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Индекс нового строительства, % | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 32 |
| Величина новых нагрузок, куб.м/ч | 0,0 | 5,8 | 11,6 | 17,5 | 23,3 | 31,9 | 48,5 |

Основными направлениями развития системы водоотведения Арсеньевского городского округа является модернизация и реконструкция очистных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения, при этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории муниципального образования, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

## 5.5.5. Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Основными целями разработки настоящей Программы в области  утилизации (захоронения) ТБО,  являются достижение следующих результатов:

- обеспечение экологически безопасной  утилизации (захоронения) ТБО;

- обеспечение весового учета 100% ТБО, принимаемых на полигоне.

В таблице 48 приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета на период 2015-2028 гг.

Таблица 48

| № п/п | Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) ТБО | Ед.изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество инцидентов, связанных с превышением норм концентрации загрязняющих веществ в почве, грунтовых водах, воздухе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основным направлением по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО Арсеньевского городского округа является обеспечение выполнения технологического цикла в соответствии с нормативными требованиями.

## 5.5.6. Целевые показатели развития системы газоснабжения

Планируемые количественные значения целевых показателей на период с 2015 по 2028 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 49).

Таблица 49

| Целевые показатели развития системы газоснабжения | 2014 г.-2019 г. | 2020 – 2028 гг. |
| --- | --- | --- |
| Сокращение выбросов оксида серы, т | 0 | 27000 |
| Сокращение выбросов оксида азота, т | 0 | 6119 |
| Сокращение выбросов оксида углерода, т | 0 | 1650000 |
| Сокращение выбросов летучей золы, т | 0 | 1800 |

5.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

## 5.6.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Обоснование инвестиционных проектов и перечень мероприятий  по развитию системы электроснабжения Арсеньевского городского округа приведено в разделе 2 Обосновывающего материала.

Для реализации мероприятий данного проекта необходимо финансирование в размере 573913,5 тыс.руб., в том числе:

- инвестиционная составляющая в тарифе – 387035,9 тыс.руб.;

- плата за подключение (присоединение) – 186 877,6 тыс.руб.

## 5.6.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов и перечень мероприятий  по развитию системы теплоснабжения Арсеньевского городского округа приведено в разделе 2 Обосновывающего материала.

Для реализации мероприятий данного проекта необходимо финансирование в размере 1633927,12 тыс.руб., в том числе:

- из бюджета Приморского края – 82492,801 тыс.руб.;

- из бюджета Арсеньевского городского округа – 20623,2 тыс.руб.;

- внебюджетные средства – 29412,919 тыс.руб.;

- инвестиционная составляющая в тарифе – 1417533,100 тыс.руб.;

- плата за подключение (присоединение) – 83865,1 тыс.руб.

## 5.6.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов и перечень мероприятий  по развитию системы водоснабжения Арсеньевского городского округа приведено в разделе 2 Обосновывающего материала.

Для реализации мероприятий данного проекта необходимо финансирование в размере 632 302,368 тыс.руб., в том числе:

- из средств Фонда ЖКХ - 184980,00 тыс. руб.;

- из бюджета Приморского края – 63 500,3344 тыс.руб.;

- из бюджета Арсеньевского городского округа – 101 225,8336 тыс.руб.;

- внебюджетные средства – 60 836,00 тыс.руб.;

- инвестиционная составляющая в тарифе – 90 266,5 тыс.руб.;

- плата за подключение (присоединение) – 131 493,7 тыс.руб.

## 5.6.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Обоснование инвестиционных проектов и перечень мероприятий  по развитию системы водоотведения Арсеньевского городского округа приведено в разделе 2 Обосновывающего материала.

Для реализации мероприятий данного проекта необходимо финансирование в размере 138678,0 тыс.руб., в том числе:

- из бюджета Приморского края – 16176,0 тыс.руб.;

- из бюджета Арсеньевского городского округа – 7184,0 тыс.руб.;

- инвестиционная составляющая в тарифе – 51307,0 тыс.руб.;

- плата за подключение (присоединение) – 64011,0 тыс.руб.

## 5.6.5. Программа инвестиционных проектов в захоронении

## (утилизации) ТБО

Обоснование инвестиционных проектов и перечень мероприятий  по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО Арсеньевского городского округа приведено в разделе 2 Обосновывающего материала.

Для реализации мероприятий данного проекта необходимо финансирование в размере 101105,0 тыс.руб., в том числе:

- из бюджета Приморского края – 62484,0 тыс.руб.;

- из бюджета Арсеньевского городского округа – 25621,0 тыс.руб.;

- внебюджетные средства – 13000,0 тыс.руб.

## 5.6.6. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов и перечень мероприятий  по развитию системы газоснабжения Арсеньевского городского округа приведено в разделе 2 Обосновывающего материала.

Для реализации мероприятий данного проекта необходимо финансирование в размере 154314,9 тыс.руб., в том числе:

- из бюджета Приморского края – 40339,4 тыс.руб.;

- из бюджета Арсеньевского городского округа – 113975,5 тыс.руб.

## 5.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

- Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа заключается в обеспечении потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

- Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса Арсеньевского городского округа. Данные индикаторы программы комплексного развития Арсеньевского городского округа отражают основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые обеспечиваются соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов формируются производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций коммунального комплекса, в первую очередь, основывается на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

- Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией Арсеньевского городского округа и организацией коммунального комплекса на их реализацию. Инвестиционные программы - это инструмент для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов.

Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией Арсеньевского городского округа и соответствующей организацией коммунального комплекса. Такие договоры включают:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и  сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок (инвестиционных составляющих в тарифе);

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства).

Реализация инвестиционных программ может осуществляться с применением различных механизмов финансирования мероприятий:

- для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия Программы – финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия;

- для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок реализации Программы – финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы;

- при неравномерном распределении финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов в течение периода действия инвестиционной программы, с динамикой изменения более 20% от средней доли расходов, приходящихся на один год – финансирование мероприятий может осуществляться с привлечением бюджетных средств в части оплаты отдельных инвестиционных проектов, реализуемых в период с большими финансовыми потребностями, или в части оплаты процентов по привлеченным кредитам;

- для мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры – финансирование таких мероприятий осуществляется за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению.

- Инвестиционные проекты, включенные в Программу, реализуются в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории Арсеньевского городского округа организациями;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории Арсеньевского городского округа организациями учитывается возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов основывается на  совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в Арсеньевском городском округе.

Инвестиционные проекты Программы по развитию системы газоснабжения, финансируемые за счет бюджетных средств различных уровней, реализуются Администрацией Арсеньевского городского округа.

Иные ивестиционные проекты по различным системам коммнуальной инфраструктуры, финансируемые из внебюджетных источников, целесообразно осуществлять действующими организациями, исходя из условий технологической связанности инвестиционных проектов с существующей инфраструктурой.

При рассматриваемой форме реализации всех инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей Арсеньевского городского округа будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

- за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

5.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджетные средства, а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Арсеньевского городского округа, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Прогнозирование изменения расходов ОАО «Арсеньевэлектросервис» на передачу электрической энергии с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 50.

Таблица 50

| № п/п | Показатель | До реализации Программы (до 2015 года) | В период реализации Программы (с 2015 – 2028 годы) | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, тыс. руб. | 13160,0 | 573913,5 | Раздел 6.1. Обосновывающих материалов |
| 2. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы), тыс. руб. | 168947,7 | 183510,99 | Утвержденная НВВ на 2015 г. с учетом изменения объема реализации ресурса |
| 3. | Объем реализации электрической энергии, тыс. кВт-ч. | 163053,15 | 2335217,7 | Раздел 1 Обосновывающих материалов |
| 4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | 0,0 | 7293,2 | Раздел 6.1. Обосновывающих материалов |
| 5. | Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб. | - | 387035,9 | Раздел 6.1. Обосновывающих материалов |
| 6. | Тариф на передачу электрической энергии, руб./МВт-ч., в том числе: | 1036,15 | 241,19 | (стр.2 - стр.4 + стр.5)/стр.3 |
| 7. | Инвестиционная составляющая в тарифе, руб./МВт-ч. | - | 165,74 | стр.5/стр.3 |

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения направлена на обеспечение надежности и качества работы коммунальной инфраструктуры, экономический эффект от которой оценить в полном объеме не представляется возможным.

Плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения на период 2015-2028 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:

– плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения Арсеньевского городского округа, руб./кВт.

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству системы электроснабжения Арсеньевского городского округа, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе электроснабжения городского округа, тыс. руб.

Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен в разделе 6 Обосновывающего материала.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки к сетям электроснабжения, определенная на прогнозный период, кВт.

В расчете не учитывается нагрузка, для подключения которой не требуется строительство элементов системы электроснабжения.

Размер платы за технологическое присоединение к системе электроснабжения Арсеньевского городского округа на период 20152028 гг. составит:

П= (186877,6/14811) x 1000 = 12617,49 руб./кВт

Прогнозирование изменения тарифа на тепловую энергию с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 51.

Таблица 51

| № п/п | Показатель | До реализации Программы (до 2015 года) | В период реализации Программы (с 2015 – 2028 годы) | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, тыс. руб. | 0,0 | 1683927,12 | Раздел 6.2 Обосновывающих материалов |
| 2. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы), тыс. руб. | 947060,3 | 1112795,8 | Утвержденная НВВ на 2015 г. с учетом изменения объема реализации ресурса |
| 3. | Объем реализации тепловой энергии, Гкал | 318607,823 | 4408069,78 | Раздел 1 Обосновывающих материалов |
| 4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | 0,0 | 99538,1 | Раздел 6.2 Обосновывающих материалов |
| 5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Раздел 6.2 Обосновывающих материалов |
| 6. | Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб. | - | 1417533,1 | Раздел 6.2. Обосновывающих материалов |
| 7. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал в том числе: | 2972,49 | 3445,6 | (стр.2 - стр.4 + стр.5 + стр.6)/стр.3 |
| 8. | инвестиционная составляющая в тарифе, руб./Гкал | - | 321,58 | стр.6/стр.3 |

Размер тарифа на тепловую энергию на конец реализации программы (2028 г.) предполагает ежегодное подключение к системе теплоснабжения всего планируемого объема жилищного строительства и объектов городской инфраструктуры. В случае отклонения фактического освоения участков застройки от планового, приведенный прогноз изменения тарифа на тепловую энергию должен быть скорректирован.

Плата за подключение к системе теплоснабжения (руб./Гкал/ч) на период 20152028 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству систем теплоснабжения Арсеньевского городского округа, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системам теплоснабжения городского округа, тыс. руб.

Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен в разделе 6 Обосновывающего материала.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой теплоснабжения, определенная на прогнозный период, Гкал/ч.

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2015-2028 гг. составит:

П = 83865,1 тыс.руб./13,7 Гкал/ч = 6121,54 тыс.руб./Гкал/ч.

Прогнозирование изменения тарифа на водоснабжение для водоснабжающей организации с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 52.

Таблица 52

| № п/п | Показатель | До реализации Программы (до 2015 года) | В период реализации Программы (с 2015 – 2028 годы) | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, тыс. руб. | 0,0 | 331694,933 | Раздел 6.3. Обосновывающих материалов |
| 2. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы), тыс. руб. | 53476,6 | 58947,26 | Утвержденная НВВ на 2015 г. с учетом изменения объема реализации ресурса |
| 3. | Объем реализации воды, тыс.куб.м | 4577,36 | 62717,9 | Раздел 1 Обосновывающих материалов |
| 4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | 0,0 | 47145,6 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 6. | Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб. | - | 90266,5 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 7. | Тариф на водоснабжение, руб./куб.м в том числе: | 11,68 | 16,27 | (стр.2 - стр.4 + стр.5 + стр.6)/стр.3 |
| 8. | Инвестиционная составляющая в тарифе, руб./куб.м | - | 1,44 | стр.6/стр.3 |

Размер тарифа на холодную воду в период и на конец реализации программы (2028г.) предполагает ежегодное подключение к системе водоснабжения всего планируемого объема жилищного строительства и объектов городской инфраструктуры. В случае отклонения фактического освоения участков застройки от планового, приведенный прогноз изменения тарифа на холодную воду должен быть скорректирован в зависимости от конкретных условий.

Плата за подключение к системе водоснабжения на период 2015-2028 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:

– плата за подключение к системе водоснабжения Арсеньевского городского округа, руб./куб.м/ч.

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству системы водоснабжения Арсеньевского городского округа, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе водоснабжения городского округа, тыс. руб.

Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен разделе 6.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой водоснабжения, эксплуатируемой организацией коммунального комплекса, куб.м/ч.

Размер платы за подключение к системе водоснабжения составит:

П=131493,7 тыс.руб. /92,2 куб.м/час = 1426,18 тыс.руб./куб.м/час

Прогнозирование изменения тарифа на водоотведение и очистку сточных вод для организации в сфере водоотведения с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 53.

Таблица 53

| № п/п | Показатель | До реализации Программы (до 2015 года) | В период реализации Программы (с 2015 – 2028 годы) | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, тыс. руб. | 0,0 | 138678 | Раздел 6.4. Обосновывающих материалов |
| 2. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы), тыс. руб. | 19856,0 | 22278,43 | Утвержденная НВВ на 2015 г. с учетом изменения объема реализации ресурса |
| 3. | Объем пропуска сточных вод, тыс.куб.м | 4973,19 | 67875,07 | Раздел 1 Обосновывающих материалов |
| 4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | 0,0 | 2017,1 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 6. | Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб. | - | 51307,0 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 7. | Тариф на водоотведение и очистку сточных вод, руб./куб.м, в том числе: | 3,99 | 10,5 | (стр.2 - стр.4 + стр.5 + стр.6)/стр.3 |
| 8. | Инвестиционная составляющая в тарифе, руб./куб.м | - | 0,75 | стр.6/стр.3 |

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод направлена на обеспечение надежности и качества работы коммунальной инфраструктуры, экономический эффект от которой оценить в полном объеме не представляется возможным. В частности, ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой предотвратит сброс неочищенных сточных вод в водный объект.

Плата за подключение к системе водоотведения на период 2015-2028 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:

– плата за подключение к системе водоотведения Арсеньевского городского округа, руб./куб.м/ч.

– финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству системы водоотведения Арсеньевского городского округа, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе водоотведения, тыс. руб.

Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен разделе 6.

- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой водоотведения, эксплуатируемой организацией коммунального комплекса, куб.м/ч.

Размер платы за подключение к системе водоотведения составит:

П = 64011 тыс.руб. /92,2 куб.м/час = 694,26 тыс.руб./ куб.м/час

Прогнозирование изменения тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО для ООО «Лидер» с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 54.

Таблица 54

| № п/п | Показатель | До реализации Программы (до 2015 года) | В период реализации Программы (с 2015 – 2028 годы) | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, тыс. руб. | 0,0 | 101105,0 | Раздел 6.5. Обосновывающих материалов |
| 2. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы), тыс. руб. | 2964,1 | 3130,09 | Утвержденная НВВ на 2015 г. с учетом изменения объема реализации ресурса |
| 3. | Объем принимаемых ТБО, тыс.куб.м | 111,230 | 1557,22 | Раздел 1 Обосновывающих материалов |
| 4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Раздел 6 Обосновывающих материалов |
| 6. | Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО, руб./куб.м в том числе: | 26,64 | 20,1 | (стр.2 - стр.4 + стр.5)/стр.3 |
| 7. | Инвестиционная составляющая в тарифе, руб./куб.м | - | 0 | стр.5/стр.3 |

Основной целью реализации инвестиционных проектов по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО является обеспечение выполнения экологических требований законодательства РФ. Основная доля инвестиционных проектов по развитию объекта в сфере утилизации (захоронения) ТБО направлена на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации полигона ТБО, экономический эффект от которой оценить в полном объеме не представляется возможным.

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного теплоснабжения предусматривается для многоквартирной застройки. Для районов индивидуальной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников. В таблицах 13-15 с учетом вышесказанного представлены нагрузки объектов нового строительства на системы коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа предусматривается строительство новых распределительных тепловых сетей в период до 2028 года в соответствии с очерёдностью ввода новой жилой и общественно-деловой застройки.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей представлены в таблице 18, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивает прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

5.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы, на соответствие критериям доступности. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Определение прогнозируемой совокупной платы населения Арсеньевского городского округа по всем видам коммунальных услуг является  исходной точкой для определения доступности платы за коммунальные услуги.

Понятие «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (далее – ОКК)» введено Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

С принятием Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 (далее – Основы формирования предельных индексов), на практике используются две системы критериев доступности, используемых для оценки:

- доступности для потребителей товаров и услуг ОКК;

- доступности для граждан платы за коммунальные услуги.

При этом выбор и использование показателей доступности для потребителей товаров и услуг ОКК не регламентируется документами федерального уровня, в то время как алгоритм определения доступности для граждан платы за коммунальные услуги регламентирован Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Минрегиона России от 23.08.2010 г. № 378 (далее – Методические указания по расчету предельных индексов).

Установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, согласно ст. 4 и 5 Федерального закона № 210-ФЗ, отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги определяется по формуле:

,

где  - общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги;

- проект тарифа за соответствующий i-й вид коммунальной услуги с учетом инвестиционной составляющей;

- объем потребления i-ого вида коммунальной услуги;

n - количество видов коммунальных услуг.

Прогнозный объем потребления i-ого вида коммунальной услуги определяется либо путем прогнозирования при наличии  данных о величине данного показателя за 4-5 лет, либо путем использования допущения о неизменности объема потребления при краткосрочном горизонте прогнозирования.

Расчет общей прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением Арсеньевского городского округа коммунальные услуги приведен в таблице 55. При этом объемы потребления коммунальных услуг приняты в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по Арсеньевскому городскому округу, рассчитанными в разделе 1 Обосновывающего материала, а в части захоронения (утилизации) ТБО - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по Арсеньевскому городскому округу, рассчитанными в разделе 1 Обосновывающего материала. Прогнозные тарифы на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей определены как сумма соответствующих тарифов на 2014 год и величины инвестиционной составляющей, приведенной к единице измерения коммунального ресурса.

Таблица 55

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Числен-ность населения, обеспеченного услугой | Ед.изм. | Объем потребления за 2014 год | Тариф, руб. | Плата за коммунальные услуги, тыс.руб. | Тариф на 2015 год в период реализации Программы, руб. | Плата за коммунальные услуги в 2015 году, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение | 46120 | тыс.куб.м | 1990,6 | 12,79 | 25459,77 | 14,87 | 29600,22 |
| 2 | Водоотведение | 44433 | тыс.куб.м | 2220,1 | 6,82 | 15141,08 | 8,28 | 18382,43 |
| 3 | Отопление | 41353 | тыс.Гкал | 192,194811 | 2965,48 | 569949,87 | 1979,10* | 380372,75 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 39000 | тыс.куб.м | 305,04 | 188,07 | 57368,87 | 131,84 * | 40216,47 |
| 5 | Электроснабжение | 53312 | тыс. кВт*ч | 103829,702 | 2,32 | 240884,91 | 2,52 | 261650,85 |
| 6 | Вывоз и утилизация (захоронение) ТБО | 48989 | тыс.куб.м | 92,570 | 117,23 | 10851,9 | 124,26 | 11502,75 |
| 7 | Содержание и текущий ремонт МКД | 45737 | тыс.кв.м | 1216,7 | 11,84 | 14405,73 | 20,65 | 25124,85 |
|  | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  | - |  |  | 933062,13 |  | 766850,32 |

* - льготный тариф

В таблице 56 представлен расчет среднего прогнозируемого платежа для населения, проживающего в помещениях, обеспеченных всеми видами коммунальных услуг.

Таблица 56

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Численность населения, обеспеченного услугой | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. | Пата за коммунальные услуги в 2015 году, тыс.руб./чел. в мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | 46120 | 29600,22 | 53,48 |
| 2 | Водоотведение | 44433 | 18382,43 | 34,76 |
| 3 | Отопление | 41353 | 380372,75 | 766,51 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 39000 | 40216,47 | 85,93 |
| 5 | Электроснабжение | 53312 | 261650,85 | 408,99 |
| 6 | Вывоз и утилизация (захоронение) ТБО | 48989 | 11502,75 | 19,57 |
| 7 | Содержание и текущий ремонт МКД | 45737 | 25124,85 | 45,78 |
|  | Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  | 766850,32 | 1415,02 |

В соответствии с Методическим указаниям по расчету предельных индексов, система критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Арсеньевского городского округа включает в себя следующие показатели и их значения:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 8,6 %;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 12%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 85%;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 15%.

- Критерий «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи».

Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле:

,

где:

- общий прогнозируемый совокупный платеж населения Арсеньевского городского округа за все потребляемые коммунальные услуги, тыс. руб.;

- численность населения Арсеньевского городского округа, тыс. чел.

- среднедушевой доход населения Арсеньевского городского округа, руб./чел. в месяц;

12 - число месяцев в году.

Общий прогнозируемый совокупный платеж населения Арсеньевского городского округа за все потребляемые коммунальные услуги определяется с использованием модели для расчета платежей граждан за коммунальные услуги, рассмотренной в разделе 9 Обосновывающего материала.

Численность населения Арсеньевского городского округа указана в соответствии с данными раздела 2 Программного документа. Среднедушевой доход населения городского округа определен на основании данных о среднедушевых доходах населения и средней заработной плате работников Приморского края, а также средней заработной плате работников в Арсеньевском городском округе (таблица 57).

Таблица 57

| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные денежные доходы населения Приморского края, руб./чел. в месяц | 20760,9 | 22138,9 | 13356,2 | 18698,82 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работающих в организациях Приморского края, руб./чел. | 27444,6 | 29965,7 | 32441,5 | 35036,82 |
| Соотношение денежных доходов населения и заработной платы по Приморскому краю | 0,76 | 0,74 | 0,41 | 0,53 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работающих в организациях Арсеньевского городского округа, руб./чел. | 23651,1 | 26912,2 | 28929,0 | 30954,03 |
| Среднее соотношение денежных доходов населения и заработной платы по Арсеньевскому городскому округу |  | 0,78 | 0,49 | 0,60 |
| Денежные доходы населения Арсеньевского городского округа, руб./чел. в месяц |  | 20915,8 | 14121,6 | 18640,5 |

Денежные доходы населения Арсеньевского городского округа на 2015 год определены исходя из среднего соотношения денежных доходов населения и заработной платы по Приморскому краю за период с 2012 по 2014 гг. и ожидаемого уровня заработной платы в организациях Арсеньевского городского округа на 2015 г. Ожидаемый уровень заработной платы в организациях Арсеньевского городского округа на 2015 г., в свою очередь, определен с учетом динамики за 2012 – 2014 гг.

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи для населения городского округа представлены в таблице 58.

Таблица 58

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозируемый платеж населения Арсеньевского городского округа за все потребляемые коммунальные услуги, руб./чел. в месяц | 1415,02 |
| 2 | Прогнозируемый среднедушевой доход населения Арсеньевского городского округа, руб./чел. в месяц | 18640,5 |
| 3 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 7,6 |

- Критерий «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума».

Необходимость оценки критерия «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и, как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

В соответствии с п. 23.2 Методических указаний по расчету предельных индексов, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется как отношение прогнозируемой численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании к общей прогнозируемой численности населения муниципального образования.

Наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на увеличение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8-12%.

Таким образом, указанный критерий доступности может сигнализировать о возможном повышении доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения Арсеньевского городского округа.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2014 год определена на основании динамики показателей численности населения, получающего доход ниже величины прожиточного минимума, и численности всего населения Арсеньевского городского округа за период 2010 – 2013 гг. (таблица 59).

Таблица 59

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, получающего доход ниже величины прожиточного минимума, чел. | 2590 | 2280 | 1810 | 1609 | 2195 |
| Численность всего населения Арсеньевского городского округа, чел. | 56722 | 55823 | 54987 | 54085 | 53543 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 4,6 | 4,1 | 3,3 | 3,0 | 4,1 |

- Критерий «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги».

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, для оценки доступности платы за коммунальные услуги для населения Арсеньевского городского округа по критерию доступности «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» необходимо построить график зависимости уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году.

Доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году должна рассчитываться по модели, описанной в раздела 6, но не по прогнозным, а по фактическим данным, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части среднедушевых доходов населения).

Прогнозируемый уровень собираемости платы за коммунальные услуги на очередной финансовый год определяется как значение уровня собираемости платежей, соответствующее точке на построенном графике для прогнозируемой доли расходов населения на коммунальные услуги в доходах населения.

Исходная информация для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги с использованием критерия «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» приведена в таблице 60.

Таблица 60

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в Арсеньевском городском округе, % | 92,2 | 99,7 | 97,81 | 98,42 |
| Среднемесячный платеж за коммунальные услуги, руб./чел. | 1420,15 | 1241,41 | 1767,76 | 2319,36 |
| Денежные доходы населения Арсеньевского городского округа, руб./чел. в месяц | 15296,3 | 20915,8 | 14121,6 | 18813,9 |
| Доля расходов на оплату КУ, % | 9,28 | 5,9 | 12,5 | 12,3 |

Зависимость уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

На представленном рисунке видно, что наблюдается зависимость уровня собираемости платежей за коммунальные услуги от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе: чем выше доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, тем ниже уровень оплаты гражданами коммунальных услуг.

На начало реализации настоящей Программы доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи будет составлять 12,5 %. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги при этом значении не опустится ниже 90 %.

4. Критерий «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения».

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения.

Следует учесть, что порядок, определенный постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», не предполагает раздельного предоставления субсидий на оплату жилого помещения  и субсидий на оплату коммунальных услуг. Поэтому под получателями субсидий на оплату коммунальных услуг понимаются получатели субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Исходной базой для выполнения расчетов является распределение численности населения по величине среднедушевых денежных доходов. Однако, учитывая, что на муниципальном уровне такие данные не собираются, используется распределение численности населения Приморского края по величине среднедушевых денежных доходов, принимая допущение, что эти распределения идентичны.

При отсутствии прогнозного распределения оно должно получаться в ходе расчетов. Для этого необходимо собрать соответствующие распределения за ряд лет.  Это позволит рассмотреть динамику изменения доли населения по каждой из n+1 групп c доходами от  до  и получить прогнозное распределение.

Средний доход в группах, начиная со 2-й по n-ю, принимается равным среднему между границами группы:

В первой группе рекомендуется средний доход принимать равным:

.

В n+1 группе доход подбирается так, чтобы средневзвешенный доход по группам был равен среднедушевому доходу.

Фактически сложившееся распределение населения Приморского края по размеру среднедушевых денежных доходов за период 2010-2013 гг., согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (www.primstat.gks.ru), представлено в таблице 61. На основании имеющихся ретроспективных данных о фактическом распределении населения по размеру среднедушевых доходов определено ожидаемое распределение на 2015 год.

Таблица 61

| Группа населения со среднедушевыми доходами (руб./мес.) | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
|  | min | max | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| группа 1 | 0 | 2000 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| группа 2 | 2000,1 | 4000 | 4,0 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
| группа 3 | 4000,1 | 6000 | 8,4 | 6,9 | 5,7 | 5,4 | 4,5 |
| группа 4 | 6000,1 | 8000 | 10,4 | 9,1 | 7,9 | 6,4 | 4,4 |
| группа 5 | 8000,1 | 10000 | 10,6 | 9,7 | 8,8 | 7,8 | 6,8 |
| группа 6 | 10000,1 | 15000 | 22,3 | 21,6 | 20,7 | 19,1 | 17,9 |
| группа 7 | 15000,1 | 25000 | 24,8 | 26,2 | 27,1 | 27,8 | 29,1 |
| группа 8 | 25000,1 | - | 19,1 | 23,3 | 27,3 | 31,2 | 35,3 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 100 |

Распределение населения Арсеньевского городского округа по размеру среднедушевых денежных доходов определено в соответствии с распределением по Приморскому краю с учетом данных о доле населения Арсеньевского городского округа с доходами ниже прожиточного минимума.

Далее определяется уровень дохода, при котором наступает право на субсидии, для чего по каждой группе рассчитывается прогнозная доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта доля сопоставляется с максимально допустимой долей расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для определения их права на получение субсидии.

Расчет прогнозного числа граждан, получающих субсидии, представлен в таблице 62.

Таблица 62

| № группы | Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Прогнозные значения |
| --- | --- | --- |
|  | min | max | Доля населения, % | Численность населения в 2015, чел. | Средний доход 1 чел. в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
| группа 1 | 0 | 2000 | 0,1 | 40 | 922,7 | 1415,02 | 2,5 | 48 |
| группа 2 | 2000,1 | 4000 | 0,8 | 430 | 2768,0 |  | 7,4 | 434 |
| группа 3 | 4000,1 | 6000 | 2,1 | 1126 | 4613,3 |  | 12,3 | 1126 |
| группа 4 | 6000,1 | 8000 | 6,3 | 3350 | 6458,7 |  | 25,1 | 3742 |
| группа 5 | 8000,1 | 10000 | 7,8 | 4162 | 8304,0 |  | 19,5 | - |
| группа 6 | 10000,1 | 15000 | 21,2 | 11325 | 11533,3 |  | 14,1 | - |
| группа 7 | 15000,1 | 25000 | 27,6 | 14710 | 18453,3 |  | 8,8 | - |
| группа 8 | 25000,1 | - | 34,1 | 18169 | 27679,9 |  | 5,9 | - |
| Всего: | - | - | 100,0 | 53312 |  |  | 7,6 | 5350 |

Таким образом, доля получателей субсидий составит:

5350/53312*100% = 10 %.

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченным им учреждением.

Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 « О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на основании:

- региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- региональных стандартов нормативной площади жилого помещения;

- регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

В настоящее время в Арсеньевском городском округе действуют следующие региональные стандарты, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

- постановление Администрации Приморского края от 26.05.2015 г.         № 157-па «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 год».

Документ устанавливает размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 год для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда Арсеньевского городского округа из расчета на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчета расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (таблица 63).

Таблица 63

| Наименование городских округов и муниципальных районов (поселений) | Типы домов, соответствующие средним условиям | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | Размер стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр дополнительной площади жилого помещения, используемый для расчета регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко проживающих пенсионеров, семей, состоящих из пенсионеров, и многодетных семей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек | на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек | на одиноко проживающего гражданина |  |
|  |  | руб./чел. | руб./кв. м |
|  |  | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период |
|  |  |  | в отопительный период | в межотопительный период |  | в отопительный период | в межотопительный период |  | в отопительный период | в межотопительный период |  | в отопительный период | в межотопительный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Арсеньевский городской округ | многоквартирные дома | 1859,87 | 2310,25 | 1229,32 | 1967,14 | 2492,59 | 1231,51 | 2739,01 | 3564,72 | 1583,02 | 62,38 | 87,40 | 27,35 |

В расчетах принят размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов на одного члена семьи из 3 человек.

- Закон Приморского края от 11.06.2002 № 241 «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере».

Документ устанавливает региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидии), в размерах:

- 33 кв.м. общей площади жилья – на одиноко проживающих граждан;

- 42 кв.м. общей площади жилья – на семью из двух человек;

- 18 кв.м. общей площади жилья – на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

- Постановление Администрации Приморского края от 16 января 2006 г. № 6-па «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

Данным документом установлен региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов.

Расчет прогнозируемого размера субсидий производился для граждан, доля оплаты жилищно-коммунальных услуг которых не соответствовала установленным стандартам максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи по установленной дифференциации.

Средний коэффициент семейности определен исходя из допущения, что в одном жилом помещении проживает одна семья и что коэффициент семейности не изменится в течение всего прогнозного периода.

Совокупный доход семьи определен как средневзвешенное значение среднедушевого дохода граждан с учетом среднего коэффициента семейности.

Расчет прогнозируемого размера субсидий для граждан со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума производился по формуле:

где:

С – размер субсидий, руб.;

- размер установленного для Арсеньевского городского округа регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности, руб.;

n – коэффициент семейности, чел.;

- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %;

Д – совокупный доход семьи, руб.в месяц;

К – поправочный коэффициент, учитывающий отношение среднедушевого дохода семьи к величине прожиточного минимума семьи гражданина, получающего субсидии.

Расчет прогнозируемого размера субсидий для граждан со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума производился по формуле:

Расчет представлен в таблице 64.

Таблица 64

| Группа населения | Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, % | Региональный стандарт стоимости ЖКУ на 1 члена семьи для семей с различной численностью, руб. | Средний коэффициент семейности | Совокупный доход семьи в месяц, 2015 год, руб. | Прожиточный минимум, 2015 год, руб. | Размер субсидий на 1 семью в месяц, руб. | Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 семьи за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц | Скорректированный размер субсидий на 1 семью в месяц, руб. | Количество семей, имеющих право на получение субсидии, ед. | Прогнозный годовой объем бюджетных расходов на предоставление субсидий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| группа 1 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 2258,6 | 8268,0 | 5844,8 | 3896,32 | 3896,3 | 30 | 935,1 |
| группа 2 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 6775,7 | 8268,0 | 5401,2 | 3896,32 | 3896,3 | 177 | 8275,8 |
| группа 3 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 11292,9 | 8268,0 | 4514,0 | 3896,32 | 3896,3 | 460 | 21507,7 |
| группа 4 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 15810,1 | 8268,0 | 2422,0 | 3896,32 | 2422,0 | 1528 | 44410,0 |
| группа 5 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 20327,2 | 8268,0 | - | 3896,32 | - |  |  |
| группа 6 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 28232,3 | 8268,0 | - | 3896,32 | - |  |  |
| группа 7 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 45171,7 | 8268,0 | - | 3896,32 | - |  |  |
| группа 8 | 22 | 2410,33 | 2,4 | 67757,5 | 8268,0 | - | 3896,32 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2195 | 75128,6 |

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения Арсеньевского городского округа

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения Арсеньевского городского округа производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в Методических указаниях по расчету предельных индексов (таблица 65).

Таблица 65

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение критерия, установленное Методическими указаниями по расчету предельных индексов | Расчетные прогнозные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | 7,6 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 4,1 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | Не менее 97 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | 10 |

В соответствии с приведенной выше методологией в таблице 66 приведена оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения Арсеньевского городского округа по каждому году реализации Программы.

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными, позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для населения Арсеньевского  городского округа в период реализации Программы.

Таблица 66

| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в Арсеньевском городском округе, не менее % | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Доля населения, нуждающегося в субсидии, не более % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

# Footnotes

По данным Генерального плана Арсеньевского городского округа.

Норма накопления учитывается  с ежегодным ростом 1,5 %.

Учтена средняя плотность ТБО – 0,2 т/куб.м.

# Text boxes

| Таблица 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |
| 1. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе централизованного водоснабжения | п. м | 6720 | Всего, в том числе: | 28821,0 | 0,0 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 | 19953,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 28821,0 | 0,0 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 | 19953,0 |
| 2. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного водоснабжения | п. м | 13440 | Всего, в том числе: | 57640,7 | 0,0 | 4433,9 | 4433,9 | 4433,9 | 4433,9 | 39905,1 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 57640,7 | 0,0 | 4433,9 | 4433,9 | 4433,9 | 4433,9 | 39905,1 |
| 3. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системе централизованного водоснабжения | п. м | 10500 | Всего, в том числе: | 45032,0 | 0,0 | 3464,0 | 3464,0 | 3464,0 | 3464,0 | 31176,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 45032,0 | 0,0 | 3464,0 | 3464,0 | 3464,0 | 3464,0 | 31176,0 |

|  |  |  |  |  | Таблица 26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| 1. | Рекультивация действующего полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 13702,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10961,6 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2740,4 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |
| 2. | Разработка проектно – сметной документации с оформлением экспертиз на строительство II-й и III-й очередей полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 14 403,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 11522,4 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 2880,6 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 0,0 |
| 3. | Строительство II-й и III-й очередей полигона | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 60 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 40 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 10 000,0 |
| 4. | Обеспечение линий электропередач | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 0,0 |
| 5. | Строительство подъездных путей, с установкой шлагбаума | Выполнение требований законодательства по охране окружающей среды | п.м | 3000 | Всего, в том числе: | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 101105,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 62484,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 25621,0 |
|  |  |  |  |  | - средства внебюджетных источников | 13000,0 |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 |